СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Название документа | Масштаб | Гриф секр. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | I. Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1. | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1. | Положение о территориальном планировании |  | Н/С | 4344 |
| 1.2. | Правила землепользования и застройки |  | Н/С | 5414 |
| 2. | Графические материалы |  |  |  |
| 2.1. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Объекты социального и культурно-бытового назначения. Функциональное зонирование территории |  | Н/С | 10030 |
| 2.2. | Карта градостроительного зонирования | 1:5 000 | Н/С | 8340 |
| II. | Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| 1. | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1. | Материалы по обоснованию проекта генерального плана | - | ДСП | 4345 |
| 2. | Графические материалы |  |  |  |
| 2.1. | Схема размещения города в системе прилегающих территорий | 1:25 000 | ДСП | 8757 |
| 2.2. | Схема современного использования территории | 1:5 000 | ДСП | 8332 |
| 2.3. | Схема зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1:5 000 | ДСП | 8333 |
| 2.4. | Комплексная оценка территории. Ландшафтно-строительная оценка территории | 1:5 000 | ДСП | 8334 |
| 2.5. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Объекты социального и культурно-бытового назначения. Функциональное зонирование территории | 1:5 000 | ДСП | 8339 |
| 2.6. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Очередность освоения территории | 1:5 000 | ДСП | 10925 |
| 2.7. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Объекты транспортной инфраструктуры | 1:5 000 | ДСП | 8337 |
| 2.8. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Объекты водоснабжения и водоотведения | 1:5 000 | ДСП | 9226 |
| 2.9. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения) и связи | 1:5 000 | ДСП | 8335 |
| 2.10. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема инженерной подготовки территории | 1:5 000 | ДСП | 10930 |
| 2.11. | Схема категорий земель и границ населенных пунктов | 1:25 000 | Н/С | 12356 |
| 2.12. | Альбом графических материалов |  | ДСП | 5416 |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текстовые и графические материалы: СD-диск | - | ДСП | 2460-к |

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| I. | Положение Вельского городского поселения в системе расселения | 5 |
| II. | Краткая историческая справка | 7 |
| III. | Анализ реализации предыдущего генерального плана | 9 |
| IV. | Анализ современного состояния территории Вельского городского поселения Вельского муниципального района Архангельской области, проблем и направлений её комплексного развития | 10 |
| 4.1 | Природные и инженерно-геологические условия | 10 |
| 4.1.1 | Климат | 10 |
| 4.1.2 | Гидрологическая характеристика | 13 |
| 4.1.3 | Инженерно-геологические условия | 15 |
| 4.2 | Комплексная оценка использования территории и планировочные ограничения | 19 |
| 4.2.1 | Архитектурно-планировочная организация территории | 19 |
| 4.2.2 | Функциональное использование территории городского поселения | 19 |
| 4.2.3 | Зоны с особыми условиями использования | 20 |
| 4.2.4 | Особо охраняемые территории | 36 |
| 4.2.5 | Ограничения по инженерно-строительным условиям | 36 |
| 4.3 | Экономическая база развития городского поселения | 36 |
| 4.3.1 | Малое предпринимательство | 43 |
| 4.3.2 | Инвестиционная деятельность | 43 |
| 4.4 | Социальная сфера | 43 |
| 4.4.1 | Население | 43 |
| 4.4.2 | Жилищный фонд | 48 |
| 4.4.3 | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения | 49 |
| 4.5 | Охрана объектов культурного наследия | 60 |
| 4.6 | Экологическая ситуация | 61 |
| 4.6.1 | Основные источники загрязнения окружающей среды | 61 |
| 4.6.2 | Состояние атмосферного воздуха | 61 |
| 4.6.3 | Использование водных ресурсов и их санитарное состояние | 62 |
| 4.6.4 | Состояние почв | 62 |
| 4.6.5 | Санитарная очистка территории | 62 |
| 4.6.6 | Зеленые насаждения общего пользования | 62 |
| 4.7 | Анализ состояния транспортной инфраструктуры | 63 |
| 4.7.1 | Внешний транспорт | 63 |
| 4.7.2 | Городской транспорт | 64 |
| 4.8 | Анализ состояния инженерной инфраструктуры | 66 |
| 4.8.1 | Водоснабжение и водоотведение | 66 |
| 4.8.2 | Энергоснабжение | 67 |
| 4.8.3 | Связь | 70 |
| V. | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, предложения по территориальному планированию Вельского городского поселения | 72 |
| 5.1 | Гипотеза устойчивого развития Вельского городского поселения | 72 |
| 5.2 | Основные направления развития социальной сферы | 75 |
| 5.2.1 | Прогноз численности населения | 75 |
| 5.2.2 | Новое жилищное строительство | 78 |
| 5.2.3 | Культурно-бытовое обслуживание | 80 |
| 5.3 | Территориальное развитие поселения | 89 |
| 5.3.1 | Варианты территориального развития Вельского городского поселения | 89 |
| 5.3.2 | Проектная планировочная структура территории | 89 |
| 5.4 | Охрана окружающей среды | 91 |
| 5.4.1 | Охрана атмосферного воздуха | 92 |
| 5.4.2 | Охрана поверхностных и подземных вод | 93 |
| 5.4.3 | Водоохранные зоны водных объектов | 93 |
| 5.4.4 | Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума | 93 |
| 5.4.5 | Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излучений | 94 |
| 5.4.6 | Мероприятия по охране почвенного покрова | 94 |
| 5.4.7 | Мероприятия по охране растительности и формирование системы зеленых насаждений | 94 |
| 5.4.8 | Санитарная очистка территории | 95 |
| 5.4.9 | Зеленые насаждения общего пользования | 96 |
| 5.5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 97 |
| 5.5.1 | Железнодорожный транспорт | 97 |
| 5.5.2 | Автомобильные дороги и транспорт | 97 |
| 5.5.3 | Транспорт внутри населённых пунктов | 97 |
| 5.6 | Развитие инженерной инфраструктуры | 104 |
| 5.6.1 | Водоснабжение и водоотведение | 104 |
| 5.6.2 | Энергоснабжение | 109 |
| 5.6.3 | Связь | 114 |
| 5.6.4 | Мероприятия по инженерной подготовке территории | 115 |
| 5.7 | Предложения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | 121 |
| 5.8 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 132 |
| 5.8.1 | Источники природных ЧС | 132 |
| 5.8.2 | Источники ЧС техногенного характера | 141 |
| 5.8.3 | Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям | 153 |
| VI. | Основные технико-экономические показатели генерального плана города Вельска с прилегающими деревнями Дюковская, Плесовская и железнодорожная станция Вага | 157 |
| VII. | Приложения | 162 |

Введение

Подготовка материалов по обоснованию проекта генерального плана Вельского городского поселения Вельского муниципального района Архангельской области применительно к территории г. Вельска и прилегающих деревень Дюковская, Плесовская и железнодорожной станции Вага была выполнена по заданию администрации МО «Вельский муниципальный район» Архангельской области в соответствии с муниципальным контрактом  № 0000107000342 от 21 мая 2007 года.

В составе проекта генерального плана Вельского городского поселения выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2027 год; первая очередь – 2017 год.

При подготовке проекта учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Вельского городского поселения приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» и федеральных целевых программ, в том числе:

– концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (2008-2020 гг.);

– концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Развитие и размещение объектов капитального строительства Архангельской области учтено в генеральном плане в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, Объединенными схемами территориального планирования частей Архангельской области, областными целевыми программами.

Проект разработан на картографическом материале масштаба 1:5000, выполненном ФГУП «Аэрогеодезия», в 1985 г. Работы выполнены в местной системе координат, Балтийской системе высот 1977.

Проект выполнен специалистами отдела ДЭКО ФГУП «РосНИПИУрбанистики», руководитель отдела, кандидат экономических наук – Е.И. Кузьмина.

Авторский коллектив:

Т.А. Забурдаева – главный архитектор проекта;

Е.М. Бородина – главный инженер проекта;

М.А. Волкова – инженер – экономика градостроительства;

Л.А. Кузьмичёва – инженер – экономика градостроительства;

С.С. Кравцова – инженер – экология градостроительства;

О.Б. Тряпицина – инженер – инженерная геология;

А.В. Циркунова – инженер – транспортная инфраструктура;

Е.М. Бородина – инженер – энергоснабжение;

М.В. Павлова – инженер – водоснабжение, водоотведение;

В.А. Сорокина – инженер – ИТМ ГО и ЧС;

А.В. Забурдаева – архитектор – компьютерная графика;

Э.С. Ордуханова – инженер – инженерная подготовка территории;

Авторский коллектив выражает благодарность администрациям Вельского городского поселения и Вельского муниципального района Архангельской области.

# I. Положение вельского городского поселения вельского муниципального района

# архангельской области в системе расселения

Вельское городское поселение («МО «Вельское») расположено на юге Вельского муниципального района в 550 км от г. Архангельска и 260 км от г. Вологды.

Вельский район расположен на юге Архангельской области и граничит с Коношским, Няндомским, Шенкурским, Устьянским районами Архангельской области, на юге – с Вологодской областью. Территория района составляет 10,06 тыс. км2.

Основными элементами планировочной структуры Вельского района являются:

- главный планировочный центр – г. Вельск;

- межхозяйственные центры – поселки городского типа Усть-Шоноша, Кулой, Солгинский и д. Долматово.

- местные центры – центральные усадьбы и усадьбы отдельных сельскохозяйственных предприятий района, перспективные поселки лесозаготовительных предприятий.

В состав Вельского городского поселения входят 3 населённых пункта: город Вельск и 2 сельских населённых пункта (деревни: Дюковская и Плесовская) и железнодорожная станция Вага..

Вельское городское поселение граничит в Вельском муниципальном районе: на западе и юге – с МО «Усть-Вельское», на востоке – с МО «Верхнеустькулойское», на северо-востоке – с МО «Аргуновское», на севере – с МО «Усть-Вельское» и МО «Муравьевское».

Для территории Вельского городского поселения характерна высокая плотность постоянного населения. Плотность населения Вельского городского поселении составляет 1000 чел./км2; плотность населения Вельского муниципального района – порядка 7 чел./км2.

Через территорию поселения проходит однопутная железная дорога Коноша – Котлас, федеральная автодорога Москва – Архангельск и региональная автодорога Коноша – Вельск – Шангалы.

Особенностью рассматриваемого муниципального образования является расположение на его территории административного центра Вельского муниципального района – г. Вельска.

# II. краткая Историческая справка

МО «Вельское» расположено на юге Архангельской области, в междуречье рек Вага и Вель, в месте их слияния. Центральным населенным пунктом является город Вельск.

Вельск является одним из древнейших северных городов. История освоения Вельских земель насчитывает по археологическим данным более 10 тысяч лет. Годом основания принято считать 1137 год – время первого упоминания о селении у Вели в грамоте новгородского князя Святослава Ольговича « Уставе о церковной дани». В 1397 г. о нем говорится как о Вельском погосте Важской волости, принадлежащем Великому Новгороду.

После упорной борьбы между новгородскими и московскими князьями за обладание Заволочьем, Московское государство в конце XV века присоединило к себе земли по Ваге и Двине, и с 1550 г. Вельский погост становится посадом. « Да сыну своему, - говорится в завещании Ивана III, - даю Заволоцкую землю всю, Онего и Каргополь, и все Поонежье и Двину, и Вагу, и Кокшеньгу, и Вельский погост, и Холмогоры, и Двинскую и Заволоцкую землю».

Позднее при царе Федоре Иоановиче, все земли были пожалованы Борису Годунову, а при Василии Шуйском стали вотчиной его брата Дмитрия.

Важские земли были довольно привлекательным местом: ежегодный доход от них достигал 3200 рублей серебром.

В 1613 г. Земской совет приговорил Важскую землю в вотчину князя Трубецкого. В XVII веке в Поважье были дворцовые, государственные и монастырские земли.

Во время польско-литовской интервенции Важские волости направили в помощь князю Дмитрию Пожарскому на защиту Москвы отряд ратников, и оказали содействие деньгами. Военное лихолетье не обошло стороной и Вельский посад. Польско-литовский отряд в 1613 г. захватил и разорил его.

В 1780 году согласно Указу Екатерины II, Вельск получил звание уездного города Вологодской губернии.

На городском гербе, в нижней его части, была изображена бочка с дегтем на золотом поле в знак того, что « обыватели сего города оным производят знатный торг».

Кроме смолы большим спросом в торговле с Архангельском и зарубежными странами пользовались рожь, овес, льняное семя, льняное волокно. В уезде и городе продавались рыба, кожа, посуда. Но, несмотря на это, основным занятием вельчан еще долго оставалось смолокурение, начало которого восходит к XVI в.

Проводились в Вельске ярмарки и торжки. Особенно многолюдной была Афанасьевская ярмарка, на которую приезжали купцы из Москвы, Ярославля, Вологды, Верховажья, Галича, Шенкурска, Каргополя.

Связующей нитью уезда и города был Московский тракт. По нему постоянно возили товары, отправляли почту, вдоль него находились трактиры и постоялые дворы.

В 1895 году Вельское земство ходатайствовало о строительстве к городу железной дороги, « как естественному центру льняного и смолокуренного производства», однако в ходатайстве было отказано, и железная дорога появилась в Вельске лишь в 1942 году.

К началу XX века  в городе впервые появились и каменные строения. В это время в городе насчитывается 10 улиц, 258 домов, 5 церквей. Население же его не превышало двух тысяч человек. В основном это были крестьяне, мещане, военные, купцы и чиновники Вельского удельного округа.

С 70-х годов XIX века Вельск стал местом политической ссылки. Здесь отбывали наказание один из организаторов Морозовской стачки в Орехово-Зуеве П.А.Моисеенко, будущий советский государственный и партийный деятель Д.Г.Смидович, писатель П.А.Бляхин, первый марийский композитор И.С. Палантай (Ключников) и другие. В 1907 году уездными политссыльными была организована Вельская группа РСДРП, просуществовавшая вплоть до 1913 г.

События октября 1917 г. не внесли в быт города и уезда каких-либо особых изменений. Оживление жизни произошло лишь в 1918-1920 годах, когда Вельск был объявлен прифронтовым городом на осадном положении в связи с угрозой его захвата интервентами. После победы над англо-американскими войсками на Севере установилась советская власть.

С разгромом интервентов и установлением советской власти, проводившей политику « военного коммунизма» в Вельском уезде в 1921 г. было связано мартовское восстание крестьян. Непосредственным поводом к нему послужил вывоз собранного по продразверстке хлеба. Стихийно начавшись, восстание продолжалось немногим более двух недель и было в последствии жестоко подавлено большевиками. К суду было привлечено 454 человека, из них 450 было приговорено к различным срокам заключения, а 4 – к расстрелу. Тела расстрелянных организаторов восстания захоронены в сквере на центральной улице города, на этом месте поставлен памятник.

Незначительной передышкой на пути « строительства нового общества» стал период НЕПа. Бесплатное распределение земли по едокам, поощрение торговли, кредитных товариществ, закупочных и сбытовых кооперативов привело к быстрому росту середняцких хозяйств. С конца 20-х гг. в Вельском уезде, как и по всей стране, началась принудительная коллективизация и индустриализация производства, зачастую носившая варварский характер и сопровождавшаяся так называемым «наступлением на кулака». В результате этого в 1930 году в Вельском районе оказались раскулаченными 541 хозяйство из 14071.

Одновременно с этим Вельский район и сам вновь стал местом новых ссылок и лагерей. Силами заключенных Севдвинлага в 1940-ые гг. было осуществлено строительство Печорской (ныне Северной) железной дороги, сыгравшей в последствии большую роль в развитии города и района.

В 1929 г. Вельск стал центром Северного края (с 1937 г. – Архангельской области).

Современный Вельск – административный, промышленный и культурный центр Вельского района с населением 26,0 тысяч человек.

# III. Анализ реализации предыдущего

# генерального плана

Генеральный план города Вельска был разработан институтом «Ленгипрогор» в 1981 г.

Главный архитектор проекта – Е.И. Кулаков, главный инженер проекта Н.А. Ларионова.

Население

Согласно генеральному плану 1981 г. численность населения в 2005 г должна была составить 35,0 тыс. чел. Однако в силу объективных причин проектная численность населения не была достигнута. Это произошло вследствие падения рождаемости, увеличения смертности, что характерно для большинства населённых пунктов России.

Численность населения Вельского городского поселения к 2010 г. составила 26,5 тыс. чел., в том числе: 26,0 тыс. чел. – городское население (г. Вельск). Предполагавшийся генеральным планом рост численности населения сменился её убылью.

Изменения в возрастной структуре населения города происходили с довольно значительными отклонениями от предполагавшихся показателей генерального плана.

Экономическая база развития

Ведущей отраслью промышленности была деревоперерабатывающая промышленность. В настоящее время она сохранила свои ведущие позиции. Строительство новых промышленных предприятий генеральным планом не предусматривалось.

Жилищное строительство

Согласно градостроительной политике, проводимой во время разработки генерального плана, приоритетным видом строительства являлось строительство среднеэтажного (4-5 этажей) государственного жилья.

Расчет потребности в жилищном строительстве в генеральном плане был произведен исходя из расчетной численности населения и нормативной жилищной обеспеченности на 2010 гг. – 18,0 м2 общей площади на человека. Рассчитанный генеральным планом объем жилищного фонда г. Вельска, в 2010 г. должен составить 630,0 тыс. м2 Общий жилищный фонд на 1.01.09 г. по всему Вельскому городскому поселению составил порядка 517,0 тыс. м2 общей площади или 19,5 м2 на человека. Значительное увеличение жилищной обеспеченности объясняется преобладанием индивидуальной жилой застройки и сокращением численности населения.

Социальная инфраструктура

Для развития социальной инфраструктуры предполагалось строительство учреждений культуры для взрослых и детей, кинотеатра, дома культуры, поликлиники, гостиницы, школ и детских садов.

Однако за прошедший период намеченное строительство объектов социальной инфраструктуры не было реализовано. В основном велось строительство коммерческих объектов (магазины, торговые центры), переоборудовано насколько зданий под размещение гостиниц, построена стоматологическая поликлиника.

Транспортная инфраструктура

Предполагаемое в генеральном плане строительство пешеходного тоннеля для связи двух районов, разделенных железнодорожной линией, в районе железнодорожной станции не осуществилось. Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе улицы Дзержинского  не осуществилось.

# IV. Анализ современного состояния территории вельского городского поселения,

# проблем и направлений её комплексного развития

## 4.1 Природные и инженерно-геологические условия

### 4.1.1 Климат

Территория Вельского городского поселения расположена в зоне тайги и относится к строительно-климатическому району IIB. Климат поселения – умеренно-континентальный с продолжительной морозной и снежной зимой, умеренно-тёплым коротким летом. Территория поселка относится к зоне достаточного увлажнения.

Зима длится более 5 месяцев (с ноября по март) в этот период на территорию поселения поступает малое количество солнечной радиации.

Зимой сильно развита циклоническая деятельность, преобладает холодная пасмурная погода с продолжительными снегопадами и метелями.

Самым холодным месяцем является январь, самым теплым – июль. Среднемесячная температура воздуха в январе – (-) 12,7. Абсолютный минимум по м/ст. г. Вельск составил – (-) 52ºС.

Весной погода неустойчива: морозы и теплые солнечные дни неоднократно сменяют друг друга. Редкие осадки выпадают в виде теплого дождя или мокрого снега, который вновь образует кратковременный снежный покров.

Лето начинается в конце мая и длится до начала сентября. Устойчивая теплая погода с температурой выше (+) 15,0ºС длится около 2 – х месяцев. Ясные дни повторяются так же часто, как пасмурные и дождливые. Осадки непродолжительны, но более интенсивны, чем в холодный период. Ливни нередко сопровождаются грозами и шквалистым ветром.

Осень дождливая и пасмурная. Для этого периода характерна наибольшая в году повторяемость и интенсивность туманов, длительные обложные осадки и частые заморозки.

За год на территорию поступает в виде суммарной радиации 72-74 ккал/ см2тепла, из этой суммы 34-35 ккал/ см2приходится на прямую радиацию.

Радиационный баланс положителен с середины марта до ноября с максимумом в июле (7-8 ккал/см2).

Наибольшие отрицательные значения отмечаются в декабре (- 0,7 ккал/см2).

В среднем за год его значение составляет 25-26 ккал/см2.

Продолжительность солнечного сияния 1550 часов в год.

Среднемесячная температура июля – (+) 17,0º С, абсолютный максимум – (+) 36ºС.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны – минус 32º С и минус 17ºС. Продолжительность отопительного периода 235 дней.

Таблица 4.1.1.

Сведения о переходе среднесуточных температур выше и ниже определённых пределов и числе дней с температурой, превышающей пределы перехода

| наименование | среднемесячная температура |
| --- | --- |
|  | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| дата перехода выше средней месячной температуры | 03.03 | 19.03 | 07.04 | 27.04 | 22.05 | 29.04 |
| дата перехода ниже средней месячной температуры | 13.12 | 17.11 | 23.10 | 29.09 | 09.09 | 22.08 |
| число дней с температурой, превышающей пределы перехода среднесуточных температур | 284 | 242 | 198 | 154 | 109 | 53 |

Территория поселения характеризуется высокой влажностью воздуха осенью и в начале зимы – 86-88%. Весной и в начале лета относительная влажность воздуха уменьшается до 64-67%. Среднегодовое количество осадков 514мм (м./ст. г. Вельск); максимальное количество осадков приходится на июнь месяц –68мм, минимальное количество – в феврале – 21мм (см. таблицу ниже).

Устойчивый снежный покров сохраняется более 5 месяцев с середины ноября до конца апреля и достигает 50 – 80см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 140-180см.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в зимний период ветров южного и юго-западного румбов, повторяемость каждого – 20%. Кроме них часто повторяются западные и юго-восточные ветры. В летний период доминируют ветры западные – 19%, юго-западные -17% и южные – 16%. Превалирующим направлением в течение года является юго-западное. Среднегодовая скорость ветра — 3,5 м/сек. К концу лета отмечается наименьшая скорость ветра 2,8м/с, зимой увеличивается до 4,0 м/с. Число дней с сильным ветром за год – 16. Сильные ветры чаще всего отмечаются весной и в начале лета.

Число дней с метелью – 31, отмечаются с ноября по апрель, что для территории городского поселения – значительно. Метели преобладают при ветрах скоростью выше 6 12 м/с. На проектируемой территории отмечаются также слабые метели при ветрах южных направлений скоростью 6-9м/с.

Количество дней с туманами – 25 дней. Наиболее часты туманы и облачность в тёплый период года.

Индекс суровости погод по Бодману на проектируемой территории составляет 3 балла.

Таблица 4.1.2.

Климатические показатели

| наименование показателя | средние многолетние показатели по месяцам и за год |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| температура воздуха, град. С | -12,7 | -11,9 | -6,4 | 2,0 | 8,6 | 14,4 | 17,0 | 14,5 | 8,5 | 1,7 | -4,4 | -10,1 | 1,8 |
| абсолютный минимум, градусы С | -50 | -47 | -38 | -29 | -12 | -3 | -1 | -2 | -8 | -25 | -40 | -47 | -52 |
| абсолютный максимум, градусы С | 4 | 5 | 13 | 27 | 32 | 34 | 36 | 33 | 25 | 20 | 11 | 6 | 36 |
| относительная влажность, % | 85 | 83 | 77 | 70 | 64 | 67 | 72 | 77 | 84 | 86 | 88 | 87 | 78 |
| количество осадков, мм | 29 | 21 | 24 | 30 | 43 | 68 | 63 | 63 | 61 | 46 | 34 | 30 | 514 |
| высота снежного покрова, мм | 35 | 46 | 49 | 30 | - | - | - | - | - | - | 13 | 23 | 55 |
| скорость ветра м/с | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
| число дней с ветром 15м/с и выше | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 16 |
| число дней с туманом | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 31 | 1 | 25 |
| число дней с метелью | 8 | 7 | 7 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 | 3 | 5 | 31 |
| число дней с грозой | - | - | - | 0,2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | 21 |
| продолжительность солнечного сияния, часы | 14 | 42 | 129 | 165 | 236 | 276 | 288 | 225 | 105 | 46 | 21 | 6 | 1550 |
| число дней без солнца | 25 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 22 | 28 | 133 |

Выводы:

- В целом территория относительно комфортна для проживания человека.

- Территория оценивается как «ограничено благоприятная для строительного освоения».

- Для зимней рекреации территории поселения относятся к категории неблагоприятной. Степень суровости погоды по Бодману характеризуется в 3 балла.

- Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции  равны – минус 32° С и минус 17º С соответственно, продолжительность отопительного периода 235 суток.

- При проектировании рекомендуется предусматривать теплозащиту зданий и сооружений.

- Рекомендуется снегозащита путей сообщения и селитебных территорий от южных ветров.

### 4.1.2 Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена рекой Вага, её крупным притоком р. Вель и рядом малых водотоков естественного и искусственного происхождения.

Таблица 4.1.3.

Характеристики рек

| Наименование водотока | Куда впадает | Длина, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | В створе города |
| Вага | Северная Двина | 575 | 44800 | 13200 |
| Вель | Вага | 223 | 5390 | 5390 |

Долина реки Ваги трапецеидальная, пойма преимущественно двухсторонняя луговая, местами заболоченная.

Ширина р. Ваги в районе г. Вельска 120-160 м, глубина 2-5 м.

Пойма реки Вель преимущественно правобережная, местами заболочена. Ширина русла около 100 м, глубина 1,5 -2,0 м.

Гидрологическое наблюдение в черте города не ведутся. Ближайший водопост на р. Ваге расположен в 6 км ниже по течению в п. Филяевском (отм. «0» графика поста – 59,70м БС)

Годовой ход уровней воды на реках характеризуется интенсивным и высоким подъемом в период снеготаяния, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, сравнительно высоким осенним подъемом и устойчивой зимней меженью.

Таблица 4.1.4.

Сведения о характерных уровнях воды над «0» графика

(по водомерному посту на р. Вага – пост Филяевский), м

| Высший наблюдаемый уровень над «0» графика | 10,24 |
| --- | --- |
| Годовая амплитуда колебания за многолетний период | 8,0 |
| Расчетный уровень 1% обеспеченности над «0» графика | 9,7 |
| Расчетный уровень 10% обеспеченности над «0» графика | 8,5 |

На схеме «Комплексная оценка территории» граница затопления паводком редкой повторяемости проведена от поста Филяевского с учетом уклона водной поверхности 0,00026.

Вскрытие реки почти ежегодно сопровождается заторами. Значения заторных уровней обычно ниже максимальных паводочных и колеблется от 3,09 м до 7,57 м, составляя в среднем 5,6 м.

Зимняя межень начинается обычно в конце октября начале ноября и продолжается 4,5 – 6,0 месяцев

Стоковый режим. Основное питание рек – снеговое. Наибольший объем стока, 55–65 %, проходит в весенний период, на имии-осеннюю межень приходится – 35-45 %, на зимнюю – 6-9% годового объема стока.

Таблица 4.1.5.

Расчетные стоковые характеристики рек в районе города приведены ниже:

| Река – пост | Площадь водосбора | Сток, м3/сек. | Минимальный 30-суточный, м3/сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обеспеченностью | летний | зимний |
|  | км2 | 50% | 95% | 50% | 95% | 50% | 95% |
| Вага – Филяевская | 1320 | 120 | 78,8 | 36,3 | 20,2 | 19,5 | 10,8 |
| Вель – г. Вельск | 5390 | 52,3 | 33,6 | 14,3 | 5,8 | 7,5 | 4,4 |

Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледоставом, начинающимся в среднем во второй декаде ноября и продолжающимся 160-170 дней. Максимальная толщина льда 70-90 см, в мягкие малоснежные зимы толщина льда не превышает 40-50 см.

В начальный период ледостава для рек характерны заторы льда. Выше мест их возникновения вода выходит на поверхность льда, образуя слуд или наледи. Подьем уровня воды, как правило, не превышает 0,5 – 1,0 м.

Ледоставу предшествует осенний ледоход. Продолжительность ледохода около 14 суток.

Вскрываются реки обычно в третьей декаде апреля. Вскрытие сопровождается ежегодно весенним ледоходом продолжительностью 2-14 дней.

Очищение ото льда обычно происходит 27 апреля.

По химическому составу воды рассматриваемых рек гидрокарбонатно-кальцевые, с минерализацией от 60 мг/л в период весеннего половодья до 300-400 мг/л в период зимней межени. Жесткость воды колеблется  от 0,9 мг-экв/л в многоводный период до 4 мг-экв/л в маловодный.

В результате хозяйственной деятельности в воде отмечается повышенное содержание фенолов, нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов и др.

Значительное влияние на формирование качества воды в реке оказывает антропогенный фактор – сброс недостаточно очищенных и неочищенных коммунальных сточных вод, дождевых и талых вод с неблагоустроенных прибрежных территорий поселения и садоводств, производственных площадок, сельхозугодий.

Выводы:

- Весенним половодьем редкой повторяемости затапливаются пойменные территории слоем до 3,0-4,0 м, в паводки редкой повторяемости – до 5,0-7,0 м

- Минимальные 30-суточные расходы 95% обеспеченности рек Вага и Вель могут обеспечить водоотбор порядка 2,7 м3/сек и 1,1 м3/сек.

- Качество воды в реках не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к источникам централизованного хозбытового водоснабжения.

### 4.1.3 Инженерно-геологические условия

При составлении настоящего раздела использованы материалы Северного комитета природных ресурсов:

- геологическая съемка масштаба 1:200000, 1976 г.;

- кадастр подземных вод Архангельской области;

- материалы разведки подземных вод для водоснабжения г. Вельска, проведенной Вельской ГРП Плесецкой поисково-съемочной экспедицией ПГО Архангельскгеология, 1990 г.

В разделе «Инженерно-геологическая оценка территории» использованы отчеты изысканий под отдельные строительные площадки города, выполненные Архангельским отделением ЛЕНТИСИЗа.

Рельеф. Территория, рассматриваемая проектом, приурочена к водораздельной равнине и к долинам рек Ваги и Вели. В долинах названных рек выделяются пойма и одна-две надпойменные террасы. Абсолютные отметки поймы изменяются в пределах 67-70 м. Они возвышаются над неженным уровнем воды на 2,0-3,0 м, их поверхность затапливается, паводком, заболочена и осложнена старицами.

Ширина поймы колеблется от 0,1-02, км до 0,5-1,0 км.

Надпойменные террасы (первая и вторая) развиты по правобережью р. Ваги и левобережью р. Вель.

Первая надпойменная терраса возвышается над меженным уровнем реки в среднем от 5,0 до 11,0 м, характеризуясь абсолютными отметками поверхности 70-75 м. Поверхность равнинная, но с ярко выраженным микрорельефом.

Поверхность второй надпойменной террасы волнистая, в понижениях переувлажненная. Её абсолютные отметки колеблются в пределах 76-83 м.

Долины рек сравнительно полого переходят в водораздельную равнину. На левобережье р. Вага и правобережье р. Вель, где надпойменные террасы отсутствуют, водораздельная равнина отделена от поймы крутым уступом высотой 20 м и более.

Водораздельная равнина, где расположена городская застройка, характеризуется слабовсхолмленной поверхностью с абсолютными отметками от 83 до 110 м. В бортовой части она изрезана логами и оврагами. Отдельные овраги значительны по размерам. По их днищу протекают небольшие речки и ручьи. На отдельных участках водораздельной равнины, приуроченных к понижениям, наблюдается заболачивание.

Из физико-геологических явлений в пределах рассматриваемой территории отмечаются оползни, размыв берегового склона, овраги и заболачивание.

Оползни отмечаются по левому склону р. Ваги. В целом в оползневом отношении район изучен мало.

Овраги и лога, пересекающие поверхность городской территории, как правило, с задернованными склонами и опасности для строительства не представляют.

Болота приурочены к понижениям рельефа, где наблюдается почти полное отсутствие стока и инфильтрации поверхностных вод, благодаря близкому залеганию водоупора. Большие болотные массивы отмечаются к югу от города, мощность торфа редко превышает 1,0 м.

В геологическом строении района на глубину до 100-150 м принимают участие верхнепермские и четвертичные отложения.

Верхнепермские отложения (казанский ярус) в верхней части раздела представлены трещеноватыми, местами окремненными известняками, доломитами, миргелями,  в нижней – глинами, алевролитами, песчаниками с прослоями известняков.

Общая мощность верхнепермских отложений достигает 70-250 м, глубина залегания коренных пород колеблется в пределах 28-60 м.

Четвертичные отложения распространены повсеместно. В их составе выделяются верхнечетвертичные отложения:

- озерно-ледниковые (пески пылеватые, мелко- и среднезернистые, супеси, суглинки и глины);

- флювиогляциальные (пески с гравием, гравийно-галечные отложения);

- ледниковые (глины и суглинки валунные); аллювиальные (пески, супеси, суглинки и глины).

Современные четвертичные отложения представлены аллювием (пески разнозернистые, супеси суглинки и глины), болотными (торф) и техногенными отложениями.

Мощность четвертичных отложений колеблется в пределах 0,5 – 1,0 м (болотные) до 20-50 м (озерно-ледниковые, аллювиальные, ледниковые).

Алювиальные отложения слагают террасы рек Ваги и Вель, ледниковые и водноледниковые – водораздельную равнину и подстилают древнеаллювиальные осадки надпойменных террас, болотные распространены в понижениях рельефа в пределах долин рек и водораздельной равнины.

Гидрогеологические условия. Подземные воды на рассматриваемой территории приурочены ко всем литологическим разностям пород верхней пермы и четвертичной системы.

В четвертичных отложениях заключены поровые и пласто-поровые, безнапорные, реже напорные воды. Водовмещающими породами служат аллювиальные, озеро-ледниковые, флювиогляциальные пески, супеси и гравийно – галечный материал. Глубина залегания подземных вод колеблется от 0,3-0,8 м до 6-7 м, преимущественно до 2,0 м.

Близкое залегание грунтовых вод вызывает на отдельных участках заболачивание.

В связи с тем, что в строении четвертичной толщи преобладают глинистые грунты, её водообильность незначительна, подземные воды подвержены поверхностному загрязнению. Таким образом, организация централизованного водоснабжения за счет четвертичных водоносных горизонтов не представляется возможным.

В настоящее время для водоснабжения, посредством одиночных скважин, используется казанский водоносный комплекс отложений верхней пермы. Воды трещинные, пластово-трещинные, напорные. Величина напора достигает 20-40 и более метров. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 3,0-4,0 м, при глубине залегания подземных вод 30-40 м и более. Водовмещающие породы – известняки и доломиты, водообильность определяется степенью их трещиноватости. Дебиты скважин изменяются от 2,0 л/сек, удельные дебиты 0,2-1,6 л/сек.

Химический состав и минерализация вод казанского водоносного комплекса довольно пестрая. До глубины 60-100 м отмечаются преимущественно пресные (до 1,0 г/л) гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, либо магниевые воды с повышенной жесткостью (4,5 – 13 мг-экв/л), следует отметить превышение ПДК по стронцию 11,5 мг/л). Загрязнение стронцием носит природный характер.

В 1990 г Вельской ГРП Плесецкой поисково-съемочной экспедицией в долине реки Вель была произведена разведка подземных вод казанского водоносного комплекса для централизованного водоснабжения г. Вельска. Были утверждены запасы по категории В в количестве 20 тыс. м3/сут (ТКЗ № 1 от 06.03.90 г).

Таким образом, хозяйственно-питьевое водоснабжение МО «Вельское» в целом можно осуществить за счет подземных вод казанского водоносного комплекса, при условии решения вопроса загрязнения подземных вод стронцием.

С глубиной минерализация подземных вод казанского водоносного комплекса увеличивается. Химический состав становится хлоридно-натриевым и с глубины порядка 109 м вскрываются минеральные воды (с величиной сухого остатка 4,9 г/л) и общей жесткостью 35,7 мт-экв/г).

Промышленная разработка ведется из скважины глубиной 92 м в санатории «Сосновка». Производится столовая сульфатно–хлоридно-натриевая, магниево-натриевая вода.

### Инженерно-геологическая оценка территории

Инженерно-геологические условия на рассматриваемой территории осложняются высоким положением уровня грунтовых вод, наличием участков с избыточным увлажнением и участков, сложенных грунтами с пониженной несущей способностью.

С учётом вышеизложенного по степени благоприятности для градостроительного освоения в пределах рассматриваемой территории выделяются следующие территории: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные, не подлежащие застройке и с особыми условиями строительства

Территории, благоприятные для строительства, охватывают площади в пределах водораздельной равнины и надпойменных террас. Они характеризуются волнистым, слабовсхолмленным рельефом, глубиной залегания грунтовых вод более 2,0 м. от поверхности земли. Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить моренные суглинки с гравием, галькой, аллювиальные пески, супеси, суглинки. Условное расчетное сопротивление грунтов кгс/см2. На отдельных участках рассматриваемой территории возможно развитие «верховодки».

Территории ограниченно благоприятные для строительства преобладают на территории поселения.

К ним относятся:

- территории с уклонами поверхности 10-20% - склоны долин рек Вага и Вель;

- нарушенные территории, сильно изрытые – участки;

- территории с близким (менее 2,0 м) залеганием уровня грунтовых вод. Они охватывают значительные пространства и распространены в пределах  слабовсхолмленной, на отдельных участках почти плоской, водораздельной равнины и надпойменных террасах.

Основаниями фундаментов здесь будут служить аллювиальные, озерно—ледниковые, флювиогляциальные и моренные осадки. Отложения представлены водонасыщенными песками от пылеватых до крупнозернистых, иногда с гравием, галькой супесями, суглинками пластичной, мягкопластичной, либо текучепластичной консистенции, гравийно-галечным материалом. Условное расчетное сопротивление грунтов в зависимости от консистенции и гранулометрического состава составит1,0-1,2 кгс/см2 (пылеватые пески, супеси) до 1,5-2,5 кгс/см2. На территории поселения выделены участки с грунтами, имеющими пониженную несущую способность. На таких территориях (например, в центральной части города) основанием для фундаментов будут служить преимущественно озерно-ледниковые супеси, мощностью до 5,0 м, тонкозернистые, пылеватые, водонасыщенные. В природных условиях эти грунты имеют среднюю плотность, при нарушении естественной структуры теряют вязкость и приобретают подвижность, подобно плывунам. Под нагрузкой эти грунты сжимаются.

При возведении сооружений на таких грунтах необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению прочности сооружений;

- болота с мощностью торфа менее 2,0 м и заболоченные участки, расположенные в южной и юго-западной частях рассматриваемой территории. Поверхность этих участков равнинная, почти плоская. Мощность торфа обычно 0,2-0,8 м, реже до 1,7 м. Подстилается торф преимущественно суглинками, глинами, расчетное сопротивление которых составляет 1,5-2,5 кгс/см2.

Освоение ограниченно благоприятных территорий потребует выполнения более сложных мероприятий по инженерной подготовке: вертикальной планировки для первых трёх районов и понижения уровня грунтовых вод для двух последних (для болота дополнительно – выторфовывания, подсыпки минеральным грунтом), выполнения противокоррозийных мероприятий.

В остальном условия строительства близки к условиям строительства на благоприятных территориях.

К территориям неблагоприятным для строительства относятся:

- участки с уклонами поверхности свыше 20 %, приуроченные к склонам долин рек, на отдельных участках оползневые;

- участки, затопляемые при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности;

- лога и овраги с крутыми склонами;

- поймы мелких водотоков;

- парьеры глубиной более 2,0 м.

К территориям неподлежащим застройке относятся:

- зона 1-го пояса санитарной охраны источника водоснабжения;

- береговая полоса водных объектов.

Территории с особыми условиями использования включают в себя территории, в пределах которых возможно строительство, но с определёнными ограничениями (регламентами) использования земель. К ним относятся санитарно-защитные зоны и зоны 2-го, 3-го поясов охраны источников водоснабжения, водоохранные зоны и др.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных для строительства территорий возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке. Строительству должны предшествовать изыскания в целях уточнения физико-механических свойств грунтов оснований и глубины залегания грунтовых вод.

### Полезные ископаемые

Геологическое строение и рельеф поверхности создали благоприятные условия для развития на территории Вельского района крупных и малых торфяных месторождений. Всего их разведано 56, площадью промышленной залежи 13,5 тыс. га и с запасами торфа 245 млн.м3 (38,1 млн. тонн) 40% влажности.

В районе города Вельска (в пределах 25-30 километровой зоны) расположены следующие торфяные месторождения:

- Мох – 5 км восточнее города. Это месторождение разведано в 1963 году, площадь промышленной залежи составляет 5560 га, запасы торфа-106,2 млн.м3 при средней мощности 1,9 м.

- Макаровское – второе по величине месторождение торфа, расположено к юго-западу от п. Долматово. Оставшиеся запасы торфа сырца -1800 тыс. м3;

- Еременское торфяное месторождение находится в 5 км от г. Вельска и 0,5 км от Макаровского месторождения. Месторождение осушено, оставшиеся запасы 4300 тыс. м3.

Промышленной разработки торфяных месторождений не ведется, торф используется сельхозпроизводителями.

Ресурсы полезных ископаемых на территории Вельского района изучены мало.

Наиболее разведаны месторождения строительных материалов. Согласно материалам согласования с Северным комитетом природных ресурсов Государственным балансом запасов разведаны и учтены следующие месторождения строительных материалов:

- Вельское – песчано-гравийный материал;

- Ключевское – кирпичные глины и суглинки;

- Фоминское – глина и суглинки для кирпича М-150.

4.2 Комплексная оценка использования территории и планировочные ограничения

### 4.2.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Городское поселение представляет собой территориальное образование, сформированное в процессе исторического развития из нескольких населенных пунктов.

Компактное пятно расселения составляют территории города Вельска и деревень Дюковская и Плесовская. Это компактное образование разделено линией железной дороги и р. Вага на три неравных по площади и численности населения планировочных района – Центральный, Южный и Восточный. Связь между этими районами осуществляется по охраняемому железнодорожному переезду в районе ул. Попова, охраняемому переезду в створе ул. Дзержинского и автомобильному мосту через р. Вага.

Железнодорожная станция Вага расположена на юго-восточной окраине МО «Вельское».

Основными планировочными осями поселения и важнейшими элементами его планировочной структуры являются линия железной дороги Коноша – Котлас, р. Вага и  автомобильные дороги Москва – Архангельск и Коноша-Вельск-Шангалы.

Населенные пункты поселения сформированы в основном кварталами малоэтажной и индивидуальной  застройки с участками площадью 2-3 га, в г. Вельске имеются кварталы 2-5 этажной многоквартирной застройки.

Коммунально-складские и промышленные территории сконцентрированы в основном в двух коммунально-складских зонах – Северо-Западном промышленном узле и Юго-Восточном промышленном узле. В Южном планировочном районе  на восточной окраине так же формируется коммунально-складская зона. Часть предприятий десперсно расположена среди жилой застройки.

Общественный центр сформирован в центральной части г. Вельска, отдельные объекты соцкультбыта расположены по всей территории поселения. Зеленые насаждения общего пользования практически отсутствуют, за исключением сквера на главной площади и парка при доме культуры. Город озеленен за счет приусадебных участков и улиц.

К южной границе г. Вельска примыкает территория аэропорта, оказывающего значительное влияние на формирование планировочной структуры города.

Основными планировочными ограничениями развития населенных пунктов поселения являются:

- расположение части территории г. Вельска в зоне воздушных подходов и шумовой зоне аэропорта;

- охранные зоны памятников культурного наследия;

- зоны охраняемого ландшафта;

- СЗЗ промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий;

- линия железной дороги, рассекающая территорию поселения;

Вокруг населенных пунктов вне их границ располагаются в основном земли лесного фонда и земли промышленности, энергетики, транспорта.

### 4.2.2 Функциональное использование территории городского поселения

Территории Вельского городского поселения Вельского муниципального района Архангельской области используются:

- под жилую застройку в населенных пунктах преимущественно индивидуальными жилыми домами с участками. В г. Вельске имеются кварталы капитальной многоквартирной застройки. В жилой застройке расположены отдельно стоящие объекты социального, коммунально-бытового назначения, объекты здравоохранения, образования, культуры;

- под производственную и коммунальную застройку (в г. Вельске – Северо-западный и Юго-восточный промузлы), КОС, водозаборные скважины, котельные, склады;

- под объекты транспортной инфраструктуры (железная дорога, станция Вельск, федеральные и региональные автомобильные дороги);

- под объекты сельскохозяйственного назначения (теплицы);

- под режимные объекты;

- под объекты специального назначения – кладбища.

На территории Вельского городского поселения размещаются объекты культурного наследия, земли сельскохозяйственного назначения вне границ населенных пунктов и леса.

В границах МО «Вельское» размещаются городские леса, которые являются муниципальной собственностью. В соответствии с Лесным кодексом (глава 15, ст. 102, п. г) городские леса относятся к защитным лесам.

### 4.2.3 Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с п.4 ст. 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории поселения были выделены следующие зоны с особыми условиями использования:

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы,

- береговая полоса,

- зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности,

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения,

- санитарно-защитные полосы водоводов,

- зоны охраны объектов культурного наследия,

- санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) от магистральных трубопроводов углеводородного сырья и сопутствующих объектов,

- охранная зона магистрального трубопровода,

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства,

- охранная зона железной дороги,

- придорожная полоса автомобильной дороги вне границ населенного пункта,

- охранная зона (газораспределительных сетей),

- охранная зона (тепловой сети),

- зоны ограничения жилищно-гражданского, культурно-бытового и промышленного строительства от аэродрома,

- санитарно-защитные зоны (предприятий, сооружений и иных объектов),

- санитарно-защитные зоны от источников электромагнитного излучения,

- режимная территория (тюрьма).

В пределах рассматриваемых зон хозяйственная деятельность ограничена или запрещена.

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Размеры водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов приняты в соответствии со  ст. 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006г. Ширина водоохраной зоны (ВЗ) для рек Вель и Вага составляет 200 м, для рек или ручьев протяженностью от 10 до 50 км – 100 м, для ручьев длиной менее 10 км – 50 м.  В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы шириной 50 м.

В пределах города водоохранная зона малых водотоков (руч. Чугалец и руч. Паздренец) совпадает с прибрежной защитной полосой (ПЗП) и составляют 50 м. В границах водоохранных зон, совмещенных с ПЗП, хозяйственная деятельность ограничена.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов мелиоративной сети совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов и составляют не более 15-20м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- Использование сточных вод для удобрения.

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с обозначенными выше ограничениями запрещаются:

- Распашка земель.

- Размещение отвалов размываемых грунтов.

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

2. Береговая полоса. На водных объектах общего пользования в соответствии с Водным кодексом (глава 1, ст. 6, п. 6) выделяется береговая полоса (полоса земли вдоль береговой линии водного объекта) шириной 20 м  для рек, ручьев и каналов длиной менее 10 км – 5 м. Эта территория на водных объектах общего пользования не подлежит застройке и должна иметь свободный доступ для населения – публичный  сервитут.

3. Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности регламентируется СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которому освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. В границах зоны затопления паводком 1% обеспеченности запрещается жилищное и промышленное строительство без проведения специальных мероприятий. Для ведения сельского хозяйства  эти территории благоприятны, также как и для рекреации.

На графических материалах зоны затопления паводком 1 % обеспеченности представлены на схеме «Схема зон с особыми условиями использования. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» |
|  | Наименование зоны | Зоны санитарной охраны: первый пояс (строгого режима); второй пояс ограничений; третий пояс ограничений. |
|  | Объект охраны | Источник водоснабжения и водопровод питьевого назначения |
|  | Основание установления зоны | Проект зон санитарной охраны |
|  | Цель установления | Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены |
|  | Принцип установления зоны | Включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, а также территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. |
|  | Размер зоны | Определяется проектом зон санитарной охраны |

В северо-западной части городского поселения осуществляется забор воды р. Вель для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Вельска. Здесь в целях охраны источника от загрязнения устанавливаются 3 пояса санитарной охраны.

Первый пояс ЗСО – зона строго режима, где запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с эксплуатацией водозабора.

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

Границы первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения устанавливаются для водотоков на расстояниях от водозабора:

- вверх по течению — не менее 200 м;

- вниз по течению — не менее 100 м;

- по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от уреза воды при имии-осенней межени;

- в направлении к противоположному берегу: при ширине водотока менее 100 м — вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от уреза воды при имии-осенней межени и при ширине водотока более 100 м — полоса акватории шириной не менее 100 м.

Первый пояс ЗСО до жилой и производственной застройки выдержан.

Второй пояс ЗСО предполагает выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Граница второго пояса на водотоке определяются расчетом. В целях микробного самоочищения они должна быть удалена:

- вверх по течению от водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 3-х суток.

- ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

- боковые границы – от уреза воды при осенней межени должны быть расположены на расстоянии – не менее 500 м.

Третий пояс ЗСО - включена смежная со вторым поясом территория.

Граница третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

- Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

- Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

- Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

- Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно – эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

- При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

- Запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных вод;

- Запрещение размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- Запрещение применения удобрений и ядохимикатов

- Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

- Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

- В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

- Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

Восточная часть городского поселения (правый берег р. Вага) обеспечивается хозяйственно-питьевым водоснабжением из подземных источников водоснабжения. Здесь так же устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Первый пояс ЗСО – зона строго режима, где запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с эксплуатацией месторождения.

Размер зоны принят 50м. Первый пояс ЗСО до жилой застройки выдержан не везде.

Второй пояс ЗСО – режим ограничения предполагает обязательным условием наличие централизованного водоснабжения и системы канализации, запрещение сброса сточных вод на рельеф и в водные объекты.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора – ориентировочно 200 – 400 м

Третий пояс ЗСО  - запрещается размещение предприятий 1-2 классов опасности, полигонов ТБО и т.д.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

5. Санитарно-защитные полосы водоводов

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» |
|  | Наименование зоны | Санитарно-защитная полоса |
|  | Объект охраны | Водовод |
|  | Основание установления зоны | Требования постановления от 14 марта 2002 года №10 |
|  | Цель установления | Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены |
|  | Принцип установления зоны | Устанавливается по обе стороны от крайних линий водопровода |
|  | Размер зоны | Не менее 10 метров (см. пункт 2.4.3 постановления от 14 марта 2002 года №10) |

Границы санитарно-защитной полосы установлены для водоводов диаметром более 1000 мм: при отсутствии грунтовых вод – не менее 20 м, при наличии грунтовых вод – не менее 50 м. В пределах этой зоны любая хозяйственная деятельность запрещена.

В пределах санитарно – защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

6. Зоны охраны объектов культурного наследия. Это территории, на которых в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде устанавливаются особые правовые режимы использования земель и градостроительные регламенты (Положение о зонах охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 2004 г., п.2).

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26 апреля 2008 года № 315 |
|  | Наименование зоны | Зоны охраны: охранная зона; зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; зона охраны археологического слоя. |
|  | Объект охраны | Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) |
|  | Основание установления зоны | Проект зон охраны |
|  | Цель установления | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде |
|  | Принцип уста-новления зоны | Устанавливаются на сопряжённой с объектом культурного наследия территории |
|  | Размер зоны | Определяется проектом зон охраны |

В составе генерального плана определены границы зон охраны объекта культурного наследия. Границами являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

В состав зон охраны объектов культурного наследия входят: охранные зоны объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраны археологического слоя.

Назначение режимов зон охраны объектов культурного наследия. Режимами устанавливаются ограничения по использованию земель и преобразованию историко-градостроительной и природной среды в зонах охраны объектов культурного наследия на территории населенных пунктов.

Действия режимов не распространяются не земельные участки, расположенные в границах территорий объектов культурного наследия, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия представлены на схеме «Схема зон с особыми условиями использования. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

7. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) от магистральных трубопроводов углеводородного сырья и сопутствующих объектов

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Наименование зоны | Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) |
|  | Объект охраны | Магистральные трубопроводы углеводородного сырья, компрессорные установки (наземные магистральные газопроводы, не содержащие сероводород; трубопроводы для сжиженных углеводородных газов; компрессорные станции; газопроводы низкого давления; магистральные трубопроводы для транспортирования нефти; нефтеперекачивающие станции) |
|  | Основание установления зоны | Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Цель установления | Обеспечение безопасности населения |
|  | Принцип установления зоны | Устанавливается вдоль и вокруг соответствующих объектов |
|  | Размер зоны | Рекомендуемые минимальные размеры: от 20 метров до 1200 метров и более (см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |

Санитарные разрывы транспортно-инженерных коммуникаций имеют режим санитарно-защитной зоны, но не требует разработки проекта организации. Санитарные разрывы устанавливаются вдоль транспортных и инженерных коммуникаций с целью обеспечения разрыва от жилья до пожаро-взрыво-опасных объектов (нефте – и газопроводы), от высоковольтных линий электропередач, от магистральных авто- и железных дорог с интенсивным движением (шумовые нагрузки, вибрация, пыль). Любая хозяйственная деятельность в границах зон санитарных разрывов, не связанная с обеспечением безопасных условий эксплуатации линейных коммуникаций запрещена.

Санитарный разрыв от магистральных газопроводов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 принимается равным 300 м от оси газопровода, т.е. коридор составляет 600 м., в том числе:

- магистральный газопровод «Нюксеница – Архангельск»  - 300 м;

- газораспределительная станция магистрального газопровода – 300 м.

8. Охранная зона магистрального трубопровода

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9 «Правила охраны магистральных трубопроводов |
|  | Наименование зоны | Охранная зона |
|  | Объект охраны | Магистральные трубопроводы, транспортирующие нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат, а также аммиакопроводы (о полном составе трубопроводов см. пункт 1.2 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9) |
|  | Основание установления зоны | Требования Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9 |
|  | Цель установления | Исключение возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) |
|  | Принцип установления зоны | Устанавливаются вдоль трасс трубопроводов и вокруг соответствующих объектов трубопроводного транспорта (см. пункт 4.1 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9) |
|  | Размер зоны | Не менее 50 метров (см. пункт 4.1 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9) |

Охранная зона магистрального трубопровода устанавливается в размере 50 м (коридор).

Охранная зона от газопровода, проложенного к ГТ ТЭЦ «Энерго», устанавливается в размере не менее 25 м от оси.

9. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160 |
|  | Наименование зоны | Охранная зона |
|  | Объект охраны | Объекты электросетевого хозяйства (воздушные линии электропередачи, подземные кабельные линии электро-передачи, подводные кабельные линии электропередачи, переходы воздушных линий электропередачи через водоёмы) |
|  | Основание установления зоны | Требования постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 |
|  | Цель установления | Обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства |
|  | Принцип установления зоны | Устанавливается вдоль объектов электросетевого хозяйства |
|  | Размер зоны | От 1,6 метра до 200 метров (см. приложение к постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160) |

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается для воздушных линий электропередач по обе стороны от крайних проводов:

- ЛЭП 110-220 кВ – 20 м.

10. Охранная зона железной дороги

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 года №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» |
|  | Наименование зоны | Охранная зона |
|  | Объект охраны | Железная дорога (объекты железнодорожного транспорта) |
|  | Основание установления зоны | Требования приказа Министерства транспорта РФ от 6 августа 2008 года №126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» |
|  | Цель установления | Обеспечение безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасность населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов |
|  | Принцип установления зоны | Прилегает с обеих сторон к полосе отвода железной дороги |
|  | Размер зоны | Рассчитывается в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 6 августа 2008 года №126 |

Охранная зона ж/д магистрали – 50 м по обе стороны железной дороги.

11. Придорожная полоса автомобильной дороги вне границ населенного пункта

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Наименование зоны | Придорожная полоса |
|  | Объект охраны | Автомобильные дороги, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов |
|  | Основание установления зоны | Требования Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ |
|  | Цель установления | Обеспечение требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги |
|  | Принцип установления зоны | Прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги |
|  | Размер зоны | От 75 метров до 150 метров для каждой придорожной полосы (см. статью 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ) |

Размер придорожной полосы «Холмогоры» (федеральной трассы М-8 Москва-Вологда-Архангельск) составляет 150 м, автодорог регионального значения – 75 м.

12. Охранная зона (газораспределительных сетей)

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | ФЗ «О газоснабжении в РФ» от 31 марта 1999 года №69-ФЗ Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20 ноября 2000 года №878 |
| 2. | Наименование зоны | Охранная зона |
| 3. | Объект охраны/источник негативного воздействия | Газораспределительные сети (наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой; внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий; переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги; отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках; устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения |
| 4. | Основание установления зоны | Требования постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 года №878 |
| 5. | Цель установления | Обеспечение нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей |
| 6. | Принцип установления зоны | Устанавливается вдоль и вокруг газораспределительных сетей |
| 7. | Размер зоны | От 4 метров до 200 метров (см. пункт 7 постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 года №878) |

От газораспределительных сетей низкого давления устанавливается коридор по 4 м, среднего давления – по 4-8 м, высокого давления по 7-14 м.

13. Охранная зона (тепловой сети)

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Приказ Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |
| 2. | Наименование зоны | Охранная зона |
| 3. | Объект охраны/источник негативного воздействия | Комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно-измеритель-ными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, централь-ные и индивидуальные тепловые пункты, электро-оборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики |
| 4. | Основание установления зоны | Требования приказа Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197 |
| 5. | Цель установления | Обеспечение сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей |
| 6. | Принцип установления зоны | Устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети |
| 7. | Размер зоны | Не менее 6 метров (см. пункт 4 приказа Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197) |

Зона вдоль трассы прокладки тепловых сетей устанавливается в размере не менее 6 метров (коридор).

14. Зоны ограничения жилищно-гражданского, культурно-бытового и промышленного строительства от аэродрома. В соответствии с нормативно-правовыми актами и в целях возможного воздействия на здоровье людей и деятельность организации для каждого аэродрома устанавливаются зоны ограничения жилищно-гражданского, культурно-бытового и промышленного строительства, границы которых должны учитываться при планировании строительства и развития городов (Федеральные правила использования воздушного пространства РФ, утверждено 22 сентября 1999 года № 1084).

Зоны ограничений устанавливаются в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарно-защитной зоны из условий воздействия авиационного шума регламентируются СниП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- границы шумовых зон от аэродромов муниципального района следует принимать в соответствии с «Рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума» НИИСФ, 1987 г.

Зоны ограничений включают:

  - Приаэродромная территория

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года №60-ФЗ Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» |
|  | Наименование зоны | Приаэродромная территория |
|  | Объект охраны | Аэродром (участок земли или акватория с расположенными на нём зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов): гражданские аэродромы, аэродромы государственной авиации и аэродромы экспериментальной авиации |
|  | Основание установления зоны | Требования постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 |
|  | Цель установления | Обеспечение безопасности полётов и исключение вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций |
|  | Принцип установления зоны | Прилегает к аэродрому |
|  | Размер зоны | Определяется по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродромов |

Согласованию подлежит размещение:

- объектов в границах полос воздушных подходов к аэродрому, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома;

- объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома;

- линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств независимо от места их размещения;

- взрывоопасных объектов независимо от места их размещения;

- факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты пламени) независимо от места их размещения;

- промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов независимо от места размещения этих предприятий и сооружений.

Запрещается размещение в полосах воздушных подходов на удалении менее 30 км, а вне полос воздушных подходов – не менее 15 км от контрольной точки аэродрома полигонов ТБО и свалок, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению массовых скоплений птиц.

2. Полосы воздушных подходов аэродрома

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1977 года № 60-ФЗ. Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 «об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» |
| 2. | Наименование зоны | Полосы воздушных подходов |
| 3. | Объект охраны/источник негативного воздействия | Аэродром (участок земли или акватория с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов): гражданские аэродромы, аэродромы государственной авиации и аэродромы экспериментальной авиации |
| 4. | Основание установления зоны | Требования Постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 |
| 5. | Цель установления | Исключение размещения объектов выбросов (размещения) отходов, животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц |
| 6. | Принцип установления зоны | Примыкает к торцу взлетно-посадочной полосы и расположена в направлении её оси, в которой воздушные суда производят набор высоты после взлета и снижение при заходе на посадку |
| 7. | Размер зоны | Границы полос воздушных подходов (размер зоны) устанавливаются в порядке, определенном Министерством транспорта РФ. Министерством обороны РФ. Министерством промышленности и торговли РФ соответственно для гражданской, государственной и экспериментальной авиации |

В соответствии с федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1084) согласованию со службами гражданской авиации подлежит размещение объектов в границах полос воздушных подходов к аэродрому, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома; иных объектов, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов независимо от места размещения этих предприятий и сооружений.

Полосы воздушных подходов к аэродромам следует принимать в соответствии с «Нормами годности к эксплуатации аэродромов экспериментальной авиации (НГЭА ЭА)», утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1215.

Полосы воздушных подходов аэродрома «Вельск» показаны на  схеме «Схема зон с особыми условиями использования. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

3. Санитарно-защитные зоны из условий воздействия авиационного шума

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологи-ческих правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-ция предприятий, сооружений и иных объектов» СниП 32-03-96. Аэродромы» (приняты Постановлением Минстроя РФ от 30.04.1996 N 18-28). ГОСТ 22283-88. «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» (утверждён постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.1988 №4457). |
| 2. | Наименование зоны | Зона воздействия шума |
| 3. | Объект охраны/источник негативного воздействия | Аэропорт, аэродром |
| 4. | Основание установления зоны | Требования ГОСТ 22283-88 |
| 5. | Цель установления | Обеспечение безопасности населения путём установления максимально допустимого уровня авиационного шума на вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэродромов и аэропортов, а также на территориях жилой застройки вокруг вновь проектируемых аэродромов и аэропортов при взлёте, пролёте, посадке самолётов и вертолётов, при опробовании двигателей на аэродромах при производстве полётов. |
| 6. | Принцип установления зоны | Огибающая (линия) контуров равных нормируемых уровней шума, рассчитанных для принятых условий эксплуатации воздушных судов в аэропорту |
| 7. | Размер зоны | Определяется по специализированным расчётам на основании ГОСТ 22283-88. |

Аэродром г. Вельска соответствует классу «Д». В соответствии со сведениями Архангельской МТУ ВТ ФАВТ и с утвержденной «Схемой территориального развития Архангельской области» (декабрь 2012 г.) предусматривается восстановление регулярного пассажирского сообщения в аэропорту «Вельск».

Схема зон ограничения застройки вокруг аэродрома г. Вельск по шумовому воздействию с учетом развития гражданской авиации РФ на 15 лет представлена государственной службой ГА Архангельское УГАН (письмо № 21 от 01 февраля 2006 года «О зонах ограничения застройки вокруг аэродрома Вельск») и они отображены на схеме «Схема зон с особыми условиями использования. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

В соответствии с расчетами представлены 4 зоны, определяющие пригодность территории в окрестностях аэропорта к застройке из условий шума. Характеристики зон:

Зона А: разрешаются жилые здания, детские дошкольные учреждения, поликлиники, школы и другие учебные заведения, гостиницы, общежития, административные здания, проектные и научно-исследовательские организации;

Зона Б и В: разрешаются жилые здания, детские дошкольные учреждения с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений, обеспечивающей снижение шума в зоне Б (LA= 25дБА , в зоне В (LA=30 дБА, поликлиники с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей (LA=30 дБА, школы и другие учебные заведения с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей (LA=25 дБА, гостиницы, общежития с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей в зоне Б (LA=20 дБА, в зоне В (LA=25 дБА, административные здания, проектные и научно-исследовательские организации;

Зона Г: разрешаются административные здания, проектные и научно-исследовательские организации при обеспечении необходимой звукоизоляции.

Таким образом, в границах зоны «Г» генеральным планом не предусматривается размещение жилой застройки. Проектом предлагается размещение в данной зоне коммерческо-производственных комплексов.

15. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются вокруг промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн от жилой застройки. Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Наименование зоны | Санитарно-защитная зона |
|  | Объект охраны | Промышленные объекты и производства, объекты транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объекты коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и другие, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (за исключением промышленных объектов и производств, являющихся источниками ионизирующих излучений), группы промышленных объектов и производств; промышленные узлы (комплексы): то есть объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ |
|  | Основание установления зоны | При определении ориентировочных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для всех предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов опасности) При определении «реальных» размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться индивидуальными проектами санитарно-защитной зоны (подготовка проектов санитарно-защитных зон обязательна для объектов I – III класса опасности) |
|  | Цель установления | Обеспечение безопасности населения |
|  | Принцип установления зоны | Устанавливается от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (то есть от границы промышленной площадки) – см. пункты 3.3-3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Размер зоны | От 50 метров до 1000 метров |

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее – санитарно-защитная зона, СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Перечень санитарно-защитных зон основных предприятий и объектов города Вельска и прилегающих деревень Дюковская, Плесовская и станция Вага приводится на «Схеме ограничений на использование территории» в таблице «Основные существующие объекты капитального строительства местного значения, расположенные на территории города и сельских населенных пунктов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

Для котельных мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Размер санитарно-защитных зон для электроподстанций устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Санитарно-защитная зона от полигона ТБО устанавливается в размере 1000 м. Территория МО «Вельское» не попадает в границы санитарно-защитной зоны полигона ТБО, расположенного на территории МО «Усть-Вельское» в 2,3 км от границ МО «Вельское».

Для объектов культурно-бытового обслуживания (рынков, торговых центров, объектов общественного питания, пекарен) санитарно-защитные зоны установлены в размере 50 м.

16. Санитарно-защитные зоны от источников электромагнитного излучения. Основными источниками электромагнитного излучения в области являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (электроподстанции, линии электропередач), РСБН (радиотехническая система ближней навигации) и РСП (радиолокация систем посадки) аэродромов. При функционировании аэродрома «Вельск» радиус излучения в центре полосы равен 250 м, в зоне аэродрома – 150 м. В настоящее время данный объект не эксплуатируется и не оказывает влияния на жилую застройку.

17. Территории специального назначения. В соответствии с земельным кодексом к землям иного специального назначения относятся территории кладбищ, полигона ТБО. Данные территории расположены за пределами границ МО «Вельское».

Захоронение осуществляется в настоящее время и предусматривается проектом на проектные периоды на существующем кладбище, расположенном в границах МО «Усть-Вельское» по дороге на Вологду в районе д. Костенское. Расчетная потребность в территории для захоронения на расчетный срок составит 18,8 га, по сравнению с существующей площадью (13,8 га), т.е. увеличится на 5 га. Расчет потребности по проектным периодам приводится в главе 5.2, раздел 5.2.3, таблица 5.2.13 «Современная обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания и потребность в них на расчетный срок».

Вывоз отходов осуществляется и предусматривается проектом на проектные периоды спецтранспортом на действующий полигон ТБО, расположенный на территории МО «Усть-Вельское» в 2.3 км от МО «Вельское». Мощность полигона – 88, 4 тыс. тонн/год или 131,9 м3/год, площадь полигона – 10,7 га. Расчет количества отходов (жидких нечистот и твердых бытовых отходов) по проектным периодам приводится в главе 5.3, раздел 5.4.8 – Санитарная очистка территории.

18. Режимная территория. В соответствии с законом РФ от 21 июля 1993 года  № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и приказом Минюста РФ от 03 сентября 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной системы» размер охранной зоны режимной территории определяется индивидуальным решением территориального органа уголовно-исполнительной системы.

4.2.4 Особо охраняемые территории

В соответствии с земельным кодексом к землям особо охраняемых территорий  относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение (глава XVIII, ст. 94). В пределах охраняемых территорий градостроительная деятельность запрещается. К особо охраняемым территориям в границах рассматриваемой территории относятся территории объектов культурного наследия местного значения (границы объектов культурного наследия регионального значения определяются  в специализированных проектах).

### 4.2.5 Ограничения по инженерно-строительным условиям

Условия строительства на отдельных участках рассматриваемой территории осложняются («Схема зон с особыми условиями использования. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера»): близким залеганием уровня грунтовых вод, заболачиванием, пересечённым рельефом.

4.2.5 Ограничения по инженерно-строительным условиям

Условия строительства на отдельных участках проектируемой территории осложняются («Схема зон с особыми условиями использования. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера»): высоким положением уровня грунтовых вод, наличием участков с избыточным увлажнением и участков, сложенных грунтами с пониженной несущей способностью.

## 4.3 Экономическая база развития городского поселения

В МО «Вельское» сложилась многофункциональная экономика, в которой по состоянию на 01.01.2008 года занято 9,19 тыс. чел. (35% численности населения города). Для сравнения в 2002 году численность занятых в экономике составляла 13,2 тыс. человек или 51% населения города. Основу экономической базы составляют отрасли материального производства, ведущее положение среди которых принадлежит промышленности (38% от числа занятых во всех сферах).

Профилирующей отраслью промышленности является лесная и деревообрабатывающая, которая дает более 14% всей товарной продукции. Большую роль играют машиностроительная и пищевая отрасли промышленности. Предприятия пищевой промышленности занимают третье место по объему товарной продукции (8% от показателя объема отгруженных товаров собственного производства). Отрасль представлена следующими предприятиями: МУП «Вельский хлебокомбинат», ООО «Диал-Север», МУП «Вельскхлебопордукт», ЗАО «Вельский Анком».

Ведется разработка месторождений полезных ископаемых: торфа, минеральных вод, сырья для производства строительных материалов. Среди крупных и средних предприятий города преобладает частная и смешанная форма собственности.

Структура занятости населения МО «Вельское» по крупным и средним предприятиям в настоящее время выглядит следующим образом (согласно данным, предоставленным территориальным огранном Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, письмо № 02-12/193 от 17.04.2008 года):

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Виды экономической деятельности | Среднесписочная численность работающих, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | г. Вельск | МО «Вельское» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сельское хозяйство | 1 | 235 |
| 2 | Лесное хозяйство | 343 | 349 |
| 3 | Обрабатывающие производства | 968 | 979 |
| 4 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 926 | 930 |
| 5 | Строительство | 92 | 92 |
| 6 | Оптовая и розничная торговля | 663 | 663 |
| 7 | гостиницы и рестораны | 114 | 114 |
| 8 | Транспорт и связь | 495 | 495 |
| 9 | Финансовая деятельность | 170 | 170 |
| 10 | Операции с недвижимым имуществом, аренда | 278 | 280 |
| 11 | Государственное управление | 1218 | 1219 |
| 12 | Образование | 1617 | 1617 |
| 13 | Здравоохранение | 1807 | 1807 |
| 14 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 245 | 245 |
| 15 | Всего | 8940 | 9195 |

По данным паспорта г. Вельска среднесписочная численность работников в обрабатывающих производствах в 2005 году составляла 837 человек (в 2007 году данный показатель вырос на 15% относительно уровня 2005 года), в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды было занято 442 человека (в 2007 рост численности работников данной сферы составил 209%).

# На территории города расположено 440 предприятий и организаций различных форм собственности.

Таблица 4.3.2.

# Распределение субъектов хозяйственной деятельности, единиц

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | По организационно-правовым формам: |  |
| 1.1. | Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями: | 235 |
|  | Из них: - унитарные предприятия | 18 |
|  | - хозяйственные товарищества и общества | 217 |
| 1..2. | Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | 159 |
| 1.3. | Организации без прав юридического лица | 46 |
| 2. | По формам собственности: |  |
| 2.1. | Государственная | 35 |
| 2.2 | Муниципальная | 58 |
| 2.3 | частная | 255 |
| 2.4. | Смешанная российская собственность | 36 |
| 2.5. | Прочие формы собственности | 56 |
|  | Всего субъектов хозяйственной деятельности | 440 |

За 2005 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 307,604 млн. руб. (по данным паспорта города), в том числе (млн. руб./%):

Таблица  4.3.3.

| 1 | Обрабатывающие производства, в том числе | 136,129 | 44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 24,298 | 8 |
| 3 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 33,854 | 11 |
| 4 | Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 10,651 | 3 |
| 5 | Химическое производство | 2,333 | менее 1 |
| 6 | Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 0,223 | менее 1 |
| 7 | Производство машин и оборудования | 41,322 | 14 |
| 8 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 1,707 | менее 1 |
| 9 | Прочие производства | 21,741 | 7 |
| 10 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 171,475 | 56 |
| 11 | Итого объем отгруженной продукции (работ, услуг) | 307,604 | 100 |

В натуральном выражении производство основных видов промышленной продукции выглядит следующим образом (по данным паспорта г. Вельска):

Таблица 4.3.4.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2005 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергетика |
| 1 | Электроэнергия | млн. кВт. Час | 98,6 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
| 2 | Вывозка древесины | тыс. куб. м | 243,3 |
| 3 | Пиломатериалы | тыс. куб. м | 62,5 |
| Добыча полезных ископаемых |
| 4 | Материалы строительные нерудные | тыс. куб. м | 39,0 |
| Пищевая промышленность |
| 5 | Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 1884 |
| 6 | Кондитерские изделия | тонн | 144 |
| 7 | Пиво | тыс. декалитров | 18 |
| 8 | Безалкогольные напитки | тыс. декалитров | 356,6 |
| 9 | Мясо | тонн | 95 |
| 10 | Колбасные изделия | тонн | 442 |
| 11 | Мясо животное | тонн | 130 |
| 12 | Цельномолочная продукция | тонн | 6589 |

Сравнивая показатели занятости населения по отраслям экономики в 2002 году и 2007 году необходимо отметить тенденцию к интенсивному развитию сферы обслуживания. В 2002 году экономика города была деформирована в сторону преобладания  промышленной функции за счет недостаточного развития других функций. После 1991 года при отсутствии госзаказа и переходе на другую систему хозяйствования нарушились производственные связи, обеспечивающие производственный цикл и возникли экономические сложности у многих производств. К середине 1998 года объем производства сократился на 71%. Но и в этих условиях основным предприятиям удалось сохранить производство, переориентироваться на выпуск экспортной продукции (это предприятия лесопромышленного комплекса) и, таким образом, промышленная функция сохранилась как первостепенная.

С конца 1998 года началось возрождение производства лесозаготовительного и деревообрабатывающего комплекса. Переломным стал 1999 год, когда активизация деятельности лесной промышленности обеспечила приток средств в регион, что оживило все остальные отрасли экономики, и, прежде всего, вспомогательные для лесопромышленного комплекса. Например, расположенный на территории города Вельска ремонтно-механический завод, специализирующийся на ремонте лесозаготовительной техники и производстве специального оборудования для этой отрасли, стал регулярно получать заказы не только от предприятий района, но и из соседних регионов. Постепенно шла загрузка его производственных мощностей.

В городском поселении предприниматели наиболее активны в сфере розничной торговли, в сфере услуг, организации небольших цехов по производству мясных полуфабрикатов, пельменей, колбасных и макаронных изделий. В городе Вельске работает частная туристическая фирма, открыты частные гостиницы, рестораны и кафе.

Таблица 4.3.5.

Перечень промышленных предприятий, ведущих деятельность

на территории поселения

| № на чер-теже | Наименование предприятия | Вид деятельности. Производственные мощности | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скипин В.А. | Пилорама | 0,65 |
|  | Колыгин А.И. | Стр. цеха деревообработки | 0,24 |
| 2 | ООО «Вудпром» | Лесопильный цех, заготовка и переработка древесины, торгово-закупочная деятельность | 4,33 |
| 3 | ОАО «Архангельский втормет», дивизион «Север» | Производственная площадка. Закупка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов | 0,99 |
| 4 | ОАО «Вельский комплексный леспромхоз» | Размещение и эксплуатация РММ | 2,02 |
| 5 | ООО «Пежма» | Лесопильный цех | 0,78 |
|  | ООО «Пежма» | Столярный цех | 0,53 |
| 6 | ЧП Селезнев А.Л. | Столярный цех | 0,27 |
| 7 | ГП «Вельская типография» | Полиграфические работы. | 0,18 |
| 8 | ООО «Канон» | Пекарня. Стол. Цех | 0,02 |
| 9 | ОАО «Вельсксельхозхимия» | Производственная база | 1,17 |
|  | ОАО «Вельсксельхозхимия» | Производственная база | 3,18 |
| 10 | ООО»Лес-Ком» участок на выкуп | Закупка и переработка леса и лесопродукции, торгово-закупочная деятельность | 1,67 |
| 11 | ГП «Вельти» | Полиграфические работы | 0,18 |
| 12 | ЗАО «Факел» | Здание материального склада, здание стройцеха, ремонто-механические мастерские, лесоцех, гаражи | 2,45 |
| 13 | ЗАО»Вагаинвест» | Цех деревопереработки | 2,88 |
| 14 | ООО»Диал-Север» | Цех по разливу мин.воды | 0,37 |
|  | ООО «Диал-Север « | Торговая база | 0,58 |
| 15 | МУП «Вельский хлебокомбинат» | Кондитерский цех, тортовый цех, склады, котельная | 1,07 |
| 16 | МУП»Вельскхлебопродукт» | Размещение производства | 1,31 |
| 17 | ОАО «Вельскстрой» | Асфальтобетонный завод с битумохранилищем, механическая РБУ с бытовыми помещениями | 9,00 |
|  | ОАО «Вельскстрой» | Строительство объектов производственного назначения, строительство и ремонт дорог, автотранспортные перевозки | 2,15 |
|  | ОАО «Вельскстрой» | Строительство объектов производственного назначения, строительство и ремонт дорог, автотранспортные перевозки | 3,93 |
|  | ОАО «Вельскстрой» | Производственные сооружения (склады, ж/д тупик) | 4,12 |
| 18 | ОАО АК «Вельсклес» | Ж/д тупик | 0,31 |
|  | ОАО АК «Вельсклес» | РММ | 0,92 |
|  | ООО «Вельсклес» | Территория ж/д тупик, подкрановая территория, погрузочно-разгрузочная площадка | 2,61 |
| 19 | ООО «А.Р.М. Ивестстрой» | Цех клееных деревянных конструкций с административно-бытовым комплексом. Ремонт, строительство, монтаж зданий сооружений, фундаментов, земляные работы, каменные работы, и др., производство деревянных конструкций | 0,63 |
|  | ООО «А.Р.М.Ивестстрой» | Эксплуатация и обслуживание производственных зданий и сооружений | 3,79 |
| 20 | ООО «Велком» | Обслуживание здания цеха металлоизделий | 0,63 |
| 21 | ООО «ПолиТех» | Помещения для механической РБУ с бытовыми помещениями, асфальтобетонного завода с битумохранилищем на 600 тонн, подъездного железнодорожного пути | 1,82 |
| 22 | Вельский районный союз потребительских обществ (ВПО) | Обслуживание и эксплуатация кондитерского цеха | 0,24 |
| 23 | ООО Вельсклесснаб | Размещение производственно-технической базы | 0,054 |
|  | ООО «Вельсклесснаб» | Помещения для производственно – технической базы по переработке лесоматериалов | 0,054 |
|  | ООО «Вельсклесснаб» | Помещения для производственно – технической базы по переработке лесоматериалов | 0,57 |
| 24 | Растегаев | Производственная база | 0,73 |
| 25 | ОАО «Вельсклесстрой» | Растворобетонный узел | 0,51 |
|  | ОАО «Вельсклесстрой» | Производственная база | 0,09 |
| 26 | ЗАО»Вельский Анком» | Маслозавод, артезианская скважина | 3,92 |
| 27 | ОАО»НК»Роснефть» –Архангельск-нефтепродукт « | Производственная база, АЗС | 4,28 |
| 28 | ОАО «Вельскспецстрой» | Отделение строганого погонажа, здание лесоцеха, здание буферного склада | 1,96 |
|  | ОАО «Вельскспецстрой» | Производственная база | 1,95 |
| 29 | ООО «Север – лес « | Здание склада формовки, деревообделочный цех | 2,17 |
|  | ООО «Север – лес « | Здание складов готовой продукции | 0,28 |
| 30 | ООО «РОССИУМ» | Цех древесно-стружечных материалов, склад готовой продукции, сушильные камеры | 6,06 |
| 31 | ООО «Источник севера» | Артезианская скважина для промышленного розлива питьевой воды | 0,33 |
| 32 | ОАО «Вельская Сельхозтехника» | Ремонт с/х техники, тех. Обслуживание холодильного и весового, машинотракторного парка, лесозаготовка, автотранспортные услуги | 0,66 |
|  | ОАО «Вельская Сельхозтехника» | Ремонт с/х техники, тех. Обслуживание холодильного и весового, машинотракторного парка, лесозаготовка, автотранспортные услуги | 3,10 |
| 33 | АО «Вельское УМСР» | Перевозка, ремонт строительной техники и автотранспорта, заготовка и переработка древесины. | 2,98 |
| 34 | ОАО «Вельское ЛПП» | Производственная база, ж/д пути | 0,47 |
|  | ОАО «Вельское ЛПП» | Производственная база, ж/д пути | 1,16 |
|  | ОАО «Вельское ЛПП» | Производственная база, ж/д пути | 1,00 |
|  | ОАО «Вельское ЛПП» | Железнодорожные пути | 0,50 |
| 35 | земля принадлежит ТОО «Чертковское» объекты Еремеевой И.Н. | Гараж и здание кузницы | 0,48 |
| 36 | ООО «МегаМонтажСвязь» | Помещения для эксплуатации и обслуживания здания цеха металлоконструкций | 0,46 |
|  | ООО «МегаМонтажСвязь» | Помещения для эксплуатации и обслуживания здания цеха металлоконструкций | 0,20 |
| 37 | Вельское потребительское общество | Эксплуатация и обслуживание производственных объектов | 0,37 |
|  | Вельское потребительское общество | Эксплуатация и обслуживание тарного цеха | 0,14 |
|  | Вельское потребительское общество | Эксплуатация и обслуживание цеха по изготовлению пивного напитка | 0,17 |
| 38 | ЗАО «Вельскгражданстрой» | Пилорама-столярный цех, растворобетонный цех, ремонтные мастерские, кузница | 2,13 |
| 39 | ЗАО «КМТС» | Заготовка, переработка, реализация лесопродукции, перевозка грузов, | 0,93 |
|  | ЗАО «КМТС» | Заготовка, переработка, реализация лесопродукции, перевозка грузов, | 0,82 |
| 40 | ООО «СтройАвтобаза» | Производственный цех, мазутнонасосное здание, склад ГСМ | 4,88 |
| 41 | Архангельский филиал СПМП «Спецмонтаж « | Производственная база | 0,15 |
| 42 | ООО «УРОЖАЙ» | Помещения для эксплуатации и обслуживания здания №11 цеха ремонта навесного оборудования | 1,07 |
| 43 | ООО «РемонАвто» |  |  |
| ИТОГО: | 99,648 |

### 4.3.1 Малое предпринимательство

В настоящее время в городе действует порядка 90 малых предприятий с численностью работающих 1400 человек. Малое предпринимательство присутствует во всех отраслях экономики поселения, при этом доминирующее положение занимает в торговле, общественном питании, непроизводственных видах бытового обслуживания, в сфере кредитования и страхования, однако уровень его развития еще не достаточно высок.

На сегодняшний день развитие экономики города предполагает расширение предпринимательства в малом бизнесе.

### 4.3.2 Инвестиционная деятельность

Администрацией Вельского городского поселения ведётся работа по привлечению потенциальных инвесторов.

Рассматривается вопрос строительства завода по производству комбикормов в Северо-западной промзоне.

## 4.4 Социальная сфера

### 4.4.1 Население

По генеральному плану 1981 года население города должно было достигнуть численности:

- на первую очередь (1990 г.) – 27 тыс. чел.

- на расчетный срок (2005 – 2010 гг.) – 35 тыс. чел.

Фактически на 1990 в городе насчитывалось 26,8 тыс. чел., что соответствовало намеченному показателю. Однако произошедшие в стране после 1990 года перемены повлекли за собой негативные последствия, выразившиеся в снижении рождаемости населения и увеличении его смертности.

Эти процессы не позволили численности населения г. Вельска расти предусмотренными генеральным планом темпами. Численность населения города практически стабилизировалась на уровне 26,5 тыс. чел.

На основании сложившейся демографической ситуации в городе численность населения к концу расчетного срока действующего генерального плана не достигнет намеченной величины 35 тыс. чел.

По состоянию на 01.01.2008 года численность населения МО «Вельское» составила 26,494 тыс. чел. В г. Вельске в настоящее время проживает 26,0 тыс. человек, из которых 48,0% составляют мужчины, а 52,0% - женщины. Возраста 18 и более лет достигло 20,6 тыс. чел.

На изменение численности населения влияют как демографические, так и экономические факторы. Неудачные преобразования в экономике незамедлительно отразились и на демографической обстановке в России в целом. Вельск не является исключением в общем ряду малых городов.

Рассматривая прошедший период, можно отметить, что до 1992 года происходил устойчивый прирост населения города. Наибольшая численность населения города составляла 27,0 тыс. чел (1992 год). Первая же половина 90-х годов была характерна тем, что в Вельске, как и в большинстве регионов России прекратился рост населения и началось некоторое снижение его численности.

Ниже в таблице и на диаграммах приведены сведения по численности населения за период 1979-2007 годы согласно письму территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, №02-12/193 от 17.04.2008 года

Таблица 4.4.1.

Динамика численности населения МО «Вельское» и г. Вельск за период 1979-2007гг.

| № п/п | Год | Население, тыс. чел. | Прирост (убыль), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | г. Вельск | д.Дюковская | д.Плесовская |  |
| 1 | 1979 | 24,50 | 24,0 | 0,20 | 0,30 | - |
| 2 | 1989 | 26,50 | 26,1 | 0,20 | 0,20 | +2,00 |
| 3 | 1992 | 27,43 | 27,0 | 0,19 | 0,24 | +0,93 |
| 4 | 1993 | 27,30 | 26,9 | 0,17 | 0,23 | -0,13 |
| 5 | 1994 | 27,32 | 26,9 | 0,19 | 0,23 | +0,02 |
| 6 | 1995 | 27,16 | 26,7 | 0,20 | 0,26 | -0,16 |
| 7 | 1996 | 27,13 | 26,7 | 0,20 | 0,23 | -0,03 |
| 8 | 1997 | 27,25 | 26,8 | 0,21 | 0,24 | +0,12 |
| 9 | 1998 | 27,24 | 26,8 | 0,20 | 0,24 | -0,10 |
| 10 | 1999 | 27,14 | 26,7 | 0,20 | 0,24 | -0,10 |
| 11 | 2000 | 26,84 | 26,4 | 0,20 | 0,24 | -0,30 |
| 12 | 2001 | 26,66 | 26,2 | 0,20 | 0,26 | -0,18 |
| 13 | 2002 | 26,85 | 26,4 | 0,20 | 0,25 | +0,19 |
| 14 | 2003 | 26,97 | 26,5 | 0,20 | 0,27 | +0,12 |
| 15 | 2004 | 26,77 | 26,3 | 0,20 | 0,27 | -0,20 |
| 16 | 2005 | 26,66 | 26,2 | 0,20 | 0,26 | -0,11 |
| 17 | 2006 | 26,56 | 26,1 | 0,20 | 0,26 | -0,10 |
| 18 | 2007 | 26,49 | 26,0 | 0,21 | 0,28 | -0,07 |

Динамика численности населения Вельского городского поселения и г. Вельска

за период 2000-2007 гг.

Динамика численности населения д. Дюковская и д. Плесовская

за период 2000-2007 гг.

Как показывают диаграммы, за последние восемь лет происходило постепенное снижение численности населения в городском поселении. Так в среднем численность населения снижалась на 0,7-1,0% по сравнению с предыдущим годом. За период 2000-2007 годы количество людей в г. Вельске уменьшилось на 0,4 тыс. человек, или на 1,5%. В тоже время за аналогичный промежуток времени численность жителей д. Плесовская увеличилась на 40 человек и по состоянию на 01.01.2008 года составила 280 человек. Количество жителей д. Дюковская – 210 чел.

На динамику численности поселения влияет множество факторов, главные из которых – естественная убыль населения и миграционные процессы. Естественное движение населения характеризуется превышением показателей смертности населения над рождаемостью, что характерно для большинства городов Российской Федерации.

Таблица 4.4.2.

# Показатели естественного движения населения г. Вельска

| Показатель/год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 260 | 278 | 252 | 256 | 289 | 299 | 313 | 303 | 293 | 321 |
| Коэффициент рождаемости, ‰ | 9,7 | 10,4 | 9,5 | 9,8 | 10,9 | 11,3 | 11,9 | 11,6 | 11,2 | 12,3 |
| Число умерших, чел. | 363 | 435 | 414 | 392 | 410 | 408 | 419 | 382 | 399 | 322 |
| Коэффициент смертности, ‰ | 13,5 | 16,3 | 15,7 | 15,0 | 15,5 | 15,4 | 15,9 | 14,6 | 15,3 | 12,4 |
| Естественный прирост/убыль, чел. | -103 | -157 | -162 | -136 | -121 | -109 | -106 | -79 | -106 | -1 |

Миграционный процесс характеризовался оттоком городского населения в более крупные города Архангельской, Вологодской областей и России в целом, однако, приток населения в Вельск из сельской местности и других регионов страны был в большем объеме. Подобное миграционное движение обусловлено в основном ситуацией на рынке труда. Безработица двигала сельских жителей района в районный центр, а его жители, не находя надлежащего применения своим силам в г. Вельске, перемещались в более развитые в промышленном отношении города.

Однако результаты последней переписи населения показали, что процесс урбанизации, в основном, прекратился, миграционные процессы заметно спали и практически стабилизировались.

Возникшая с 1994 года тенденция некоторого сокращения численности населения города, происходила, в основном, за счет естественной убыли, среди основных причин которой можно снижение уровня жизни населения, его социальной защищенности, значительное сокращение доходов граждан и увеличение расходов.

# Таблица 4.4.3.

# Показатели механического движения населения г. Вельска

| Показатель/год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших, чел. | 771 | 560 | 441 | 361 | 700 | 460 | 410 | 332 | 255 | 306 |
| Число прибывших, на 1000 чел. | 28,8 | 21,0 | 16,7 | 13,8 | 26,5 | 17,4 | 15,6 | 12,7 | 9,8 | 11,8 |
| Число выбывших, чел. | 675 | 528 | 526 | 392 | 445 | 330 | 492 | 340 | 263 | 388 |
| Число выбывших, на 1000 чел. | 25,2 | 19,8 | 19,9 | 15,0 | 16,8 | 12,4 | 18,7 | 13,0 | 10,1 | 14,9 |
| Миграционный прирост/убыль, чел. | +114 | +32 | -85 | -31 | +255 | +130 | -82 | -8 | -8 | -82 |

# Общий прирост (убыль) населения г. Вельска за 1998-2007 годы

Миграционные процессы служили сдерживающим фактором значительного снижения численности населения города, обусловленного отрицательным естественным приростом.

В нижеследующей таблице приведено распределение численности населения города по основным возрастным группам (в % от общей численности населения.):

| Группы / года | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) возраста | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| Трудоспособное | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| Старше трудоспособного | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 |

Удельный вес численности детей в общей численности населения города сократился на 6,1 %, в то время как уровень людей в трудоспособном возрасте вырос на 6 %, а в пенсионном возрасте остается примерно на одном и том же уровне.

Согласно официальной статистике уровень безработицы составляет 1.6 % от общего числа трудоспособного населения. Учитывая уровень латентной безработицы можно предположить, что реально не трудоустроено 4-5 %. Высок уровень и людей с частичной занятостью. При этом по сравнению с предыдущими годами уровень безработицы снизился почти в 2,5 раза.

Выводы:

1. В г. Вельске за период 1998-2007 годы наблюдается убыль населения, при этом сокращение осуществляется в большей степени за естественной убыли населения. Механический отток населения направлен, главным образом, в крупные города Архангельской, Вологодской областей, где имеется большее предложение на рынке труда, выше уровень жизни и уровень доходов населения.

2. Причинной естественной убыли населения является превышение уровня смертности над уровнем рождаемости.

### 4.4.2 Жилищный фонд

Исторически застройка города представляет собой преимущественно индивидуальный усадебный фонд со средним размером участков 0,12 га. Жилые дома в подавляющем большинстве деревянные с минимальным уровнем инженерного обеспечения.

Жилая застройка в Центральном районе квартальная, с размером кварталов 3-4 га. Застройка центрального района преимущественно усадебная, лишь в центральных кварталах, преобладающим является 2-этажный деревянный и 2-этажный капитальный фонд.

В последнее время в этом районе города осуществлялось строительство 5-этажных зданий. Строительство велось выборочно на всей территории района со сносом индивидуального фонда, т.к. свободных территорий в этой части города нет.

Южный район начал хаотично застраиваться в XX веке. В настоящее время район еще не представляет собой единого жилого образования.

Наиболее активное развитие получила его восточная часть, сформировавшаяся вдоль въезда в город со стороны Вологды. Здесь преобладающей является 2-этажная капитальная застройка. В последние годы происходит активная застройка в районе улицы Белинского домами усадебного типа.

Поселок Лесобазы расположен на правом берегу р. Ваги и разделен на две части железнодорожной магистралью. Жилой фонд представлен деревянными индивидуальными домами.

За последние годы возросло строительство капитальных индивидуальных домов. Они имеют значительные объемно-планировочные показатели, разнообразную архитектуру.

Предыдущим генеральным планом намечалось построить 349,0 тысяч кв.м общей площади жилых зданий за период расчетного срока (25-30 лет) и 84,7 тыс.кв.м общей площади к  концу первой очереди строительства (1990 г.)

Фактически построено за 20 лет 196,9 тыс.кв.м общей площади, что в среднем составляет порядка 10 тыс.кв.м в год и практически соответствует предложениям генплана.

Однако в последние годы объемы нового строительства снизились до 5 тыс.кв. м в год.

Таблица 4.4.4.

| Этажность застройки | Новое строительство по генплану 1981г. | Фактически построено за 1981-2002гг. |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок | тыс. кв. м | %% |
|  | тыс. кв. м | %% | тыс. кв. м | %% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4-5 этажей | 64.8 | 76 | 270 | 78 | 101 | 50 |
| 2-3 этажа | 16 | 19 | 67 | 19 | 82 | 40 |
| усадебная | 3.9 | 5 | 12 | 3 | 19 | 10 |
| Итого: | 84.7 | 100 | 349 | 100 | 202 | 100 |

Соотношение нового жилищного строительства по этажности фактически не совпало с намеченным по генеральному плану, а именно: пятиэтажные дома построены только в объеме 50% вместо 78% по генплану.

В то же время больше, чем в два раза, введено 2-3 этажных жилых домов – 40 % вместо 19 %. Усадебное строительство составило 10 %, при намеченных 3 %.

Средняя норма жилищной обеспеченности возросла с 12,8 кв. м общей площади на 1 жителя до 19,8 кв.м на 1 жителя по данным Бюро технической инвентаризации, что выше предусмотренной генпланом. Это вызвано достижением объемов ввода нового жилого фонда при одновременной стабилизация численности населения города.

В настоящее время в г. Вельск насчитывается 528,45 тыс. кв. м общей площади, в том числе за период 2003-2007 годы было введено в эксплуатацию 13 домов общей площадью 15, 20 тыс. кв. метров. Порядка 50% фонда расположено в зданиях 2-4 этажа, 20% - в пятиэтажных зданиях и около 30% - в индивидуальных домах.

Характеристика жилищного фонда г. Вельска по этажности выглядит следующим образом:

Среднеэтажная  жилая застройка (4-5 этажа)			145,96 тыс. кв. м

в том числе:

- пятиэтажные жилые дома 					– 98,58 тыс. кв. м;

- 4х этажные жилые дома 					- 47,38 тыс. кв. м;

Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)			303,15 тыс. кв. м

в том числе:

- 3х этажные жилые дома					- 22,06 тыс. кв. м;

- 2х этажные жилые дома					- 205,34 тыс. кв. м;

- одноэтажные жилые дома					- 75,75 тыс. кв. м.

Индивидуальная жилая застройка (1-2 этажа)		79,34 тыс. кв. м

в том числе:

- 2х этажные жилые дома					- 3,42тыс. кв. м;

- одноэтажные жилые дома					- 75,92 тыс. кв. м.

Жилищный фонд г. Вельска с процентом износа более 70% составляет 7,714 тыс. кв. м и представлен в основном одноэтажными индивидуальными домами.

В ближайший год предполагается снести два одноэтажных деревянных жилых здания общей площадью квартир 166,2 кв. м.

С точки зрения доступности в настоящее время проблема улучшения жилищных условий является одной из самых сложных. Уход государственных структур с рынка строительства жилья и низкая платёжеспособность значительной части жителей, не позволяющая только за счёт собственных средств улучшить жилищные условия, сдерживают строительство жилья.

Строительство нового жилья в последнее время ограничивается возведением индивидуального жилья; муниципальное капитальное строительство не ведётся с 1990 года. Высокие ставки по кредитам, низкий уровень доходов населения сдерживают жилищное строительство.

Выводы:

- Порядка 65 % жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами..

- По степени физического износа ветхий и аварийный фонд поселения составляет 1,5 % всего жилищного фонда.

- Последние 15 лет жилищное строительство ведётся исключительно на собственные средства жителей (индивидуальное жилые дома).

### 4.4.3 Учреждения культурно-бытового обслуживания населения

Общественно-деловая зона включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, правопорядка. Также в обслуживании населения принимают участие административные, коммунальные организации, предприятия торговли, общественного питания и другие.

# В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Состав и емкость обслуживающих учреждений определяются статусом города, уровнем жизни населения, необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной экономики может значительно превосходить существующие нормативы, например, таких как предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может осуществляться не только из бюджета, но и из других источников, включая частный капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление ее новых элементов: мастерские детского и взрослого творчества с продажей изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия: булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских изделий, малые кулинарные центры и т.д. Что касается предприятий питания, здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе – клубы для детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

Расчет потребности населения города в учреждениях обслуживания выполнен по действующим нормативам: СниП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года №1683-р.

Таблица 4.4.5

Современное состояние сети учреждений культурно-бытового

обслуживания населения

| № п/п | Наименование учреждения | Един. Измерения | Ёмкость (вместимость) | Обеспеченность на 1000 чел. | Норматив СниП | Уровень Обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дом культуры | мест | 1700 | 64 | 70 | 91 |
| 2 | Кинотеатры | мест | 820 | 31 | 25 | 124 |
| 3 | Музей города | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Детские дошкольные учреждения | мест | 1071 | 41 | 58 | 72 |
| 5 | Учреждения дополнительного образования | мест | 430 | 16 | 14 | 114 |
| 6 | Общеобразовательные школы | мест | 3242 | 122 | 145 | 85 |
| 7 | Гостиницы | ед/мест | 5/161 | 6 | 6 | 100 |
| 8 | Предприятия розничной торговли и общественного питания | м2 торговой площади | 14005 | 528 | 280 | 188 |
| 9 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 1424 | 54 | 40 | 135 |
| 10 | Больницы | коек | 491 | 18 | 14 | 128 |
| 11 | Поликлиники | пос./день | 540 | 20 | 24 | 83 |
| 12 | Скорая помощь | машин | 9 | 0,3 | 0,1 | 300 |
| 13 | Аптеки и аптечные киоски | един. | 12 | - | - | - |
| 14 | Библиотеки | тыс. томов | 125,7 | 4,7 | 3-5 | 100 |
| 15 | Муниципальные органы ГО и ЧС | един. | 1 | 1 | 1 | - |
| 16 | Баня | мест | 115 | 4,3 | 5 | 86 |
| 17 | Прачечная-химчистка | един. | 160 | 6 | 10 | 60 |
| 18 | Спортивные залы | кв. м пола | 1680 | 63 | 60 | 105 |
| 19 | Плавательный бассейн | кв. м зеркала воды | 200 | 7,5 | 20 | 37 |
| Примечания: 1. Основная часть нормативных показателей принимается в соответствии со СниП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений». 2. Расчет норматива для детских дошкольных учреждений МО «Вельское» проводится согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры процентного охвата. |

Предприятия сферы услуг и объекты розничной торговли и общественного питания. Объекты бытового обслуживания населения

Согласно данным письма администрации муниципального образования «Вельское» от 26.04.2010 года на территории поселения размещены 74 специализированных предприятий бытового обслуживания населения, из них:

- прачечная-химчистка – 1 единица;

- бани, бани-сауны  – 4 единицы;

- объекты, предоставляющие бытовые услуги – 68 единиц;

- ритуальные услуги – 1 единица.

Талица 4.4.6.

Характеристика объектов бытового обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | единицы измерения | Емкость | Год постройки здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Бани, сауны |
| 1 | Баня №1 | ул. Гагарина, д.6а | мест | 50 | 1959 |
| 2 | Баня-сауна | ул. Гагарина, д.4 | мест | 10 | 2009 |
| 3 | Баня-сауна | ул. Советская, д.102 | мест | 5 | 2005 |
| 4 | Баня | ул. Толстого, д. 24а | мест | 50 | 1965 |
| Всего: | 115 | - |
| 5 | Прачечная-химчистка | ул. Красная, д.24а | кг сухого белья в сутки | 160 | 1983 |
| 6 | Ритуальные услуги | - | работающих | 9 | - |

Единовременная вместительность бань и душевых составляет 115 мест, что удовлетворяет норматив СниП на 86%.

Количество объектов розничной торговли и общественного питания по состоянию на 01.01.2010 года составило 325 единиц.

Таблица 4.4.7.

Характеристика предприятий розничной торговли и общественного питания

| № п/п | Наименование (адрес) | единицы измерения | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предприятия розничной торговли | единиц/кв. м торговой площади | 282/14005 |
| 2 | Розничный рынок | единиц/торговых мест | 1/32 |
| 3 | Объекты общественного питания | единиц/посадочных мест | 43/1424 |
| 4 | Аптеки в том числе: | единиц/кв. м торговой площади | 12/567 |
|  | аптека, ул. Ломоносова, д.5 | кв. м торговой площади | 42,3 |
|  | аптека, ул. Дзержинского, д.49 | кв. м торговой площади | 56,3 |
|  | аптека, ул. Дзержинского, д.125 | кв. м торговой площади | 74,8 |
|  | аптека, ул. Дзержинского, д.24 | кв. м торговой площади | 137,3 |
|  | аптека, ул. Советская, д.6 | кв. м торговой площади | 49,8 |
|  | аптека, ул. Пушкина, д. 99 | кв. м торговой площади | 35,2 |
|  | аптека, ул. Дзержинского, д.52 | кв. м торговой площади | 52,4 |
|  | аптека, ул. Дзержинского, д.147 | кв. м торговой площади | 17,2 |
|  | аптека, ул. Революционная, д.3в | кв. м торговой площади | 22,0 |
|  | аптека, ул. Климовского, д.31 | кв. м торговой площади | 36,7 |
|  | аптека, ул. Дзержинского, д.62 д | кв. м торговой площади | 25,0 |
|  | аптека, ул. Конева, д.28 а | кв. м торговой площади | 18.0 |

Количество гостиниц в муниципальном образовании «Вельское» составляет 6 единиц:

| Наименование объекта | Адрес | Количество мест |
| --- | --- | --- |
| Гостиница «Кают – компания» | Революционная, д.105 | 11 |
| Гостиница «Спортивная» | ул. 1 Мая, д. 51 | 40 |
| Гостиница «Сияние Севера» | Красная ул., 27 | 31 |
| Гостиница «Юрьево Подворье» | ул. Дзержинского,д.59 | 19 |
| Гостиничный комплекс «Жемчужина Севера» | ул. Дзержинского 92 | 60 |
| Итого: | - | 161 |

Учреждения образования

1. Дошкольные учреждения. По состоянию на 01.01.2008 года в МО «Вельское» функционируют 10 учреждений дошкольного образования, емкость которых составляет 1101 место.

В таблице ниже приводятся данные о проектной и фактической наполняемости дошкольных образовательных учреждений г. Вельска.

Таблица 4.4.8.

Дошкольные учреждения муниципального образования

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Проектная наполняемость, мест | Фактическая наполняемость, мест | Обеспеченность местами учащихся, % | Численность персонала, чел. | Год постройки | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | МДОУ «Звездочка» | Г. Вельск, ул. Карла Маркса | 125 | 125 | 100 | 50 | 1966 | Хор. |
| 2 | МДОУ «Детский сад №6 «ИСКОРКА» | Г. Вельск, ул. Набережная, 29а | 70 | 70 | 100 | 44 | 1986 | Хор. |
| 3 | МДОУ Детский сад № 20 «ЕЛОЧКА» | Г. Вельск, 50 лет Октября | 102 | 102 | 100 | 30 | 1957 | Удов. |
| 4 | МДОУ «Ласточка» | Г. Вельск, ул. Советская, 39 | 68 | 68 | 100 | 28 | 1963 | Удов. |
| 5 | МДОУ «Теремок» | Г. Вельск, ул. Чехова, 4 | 135 | 135 | 100 | 48 | 1984 | Удов. |
| 6 | МДОУ «Детский сад № 60 « ОРЛЕНОК» | Г. Вельск, ул. Октябрьская, 16а | 151 | 151 | 100 | 50 | 1981 | Хор. |
| 7 | МДОУ «Детский сад№61 «РОДНИЧОК» | Г. Вельск, Некрасова, 26а | 115 | 115 | 100 | 40 | 1982 | Хор. |
| 8 | МДОУ Детский сад № 27 «СОЛНЫШКО» | Г. Вельск, ул. Л.Толстого, 23 | 170 | 170 | 100 | 43 | 1960 | Удов. |
| 9 | МДОУ «Детский сад №22 «АЛЕНУШКА» | Г. Вельск, ул. Гагарина, 15 | 135 | 135 | 100 | 50 | 1982 | Хор. |
| Всего: | 1071 | 1071 | 100 | 383 | - | - |

Таблица 4.4.9.

Расчет норматива для детских дошкольных учреждений

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Удельный вес в общей численности населения города детей в возрасте 0-6 лет, % | 7,2 |
| Количество детей в возрасте 0-6 лет на 1000 жителей, чел. | 72 |
| Охват детей дошкольного возраста детских дошкольных учреждений, % | 80 |
| Расчетное количество мест на 1000 жителей, исходя из указанного процента охвата детей, мест | 58 |

Согласно нормативу, рассчитанному по рекомендациям СниП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», уровень обеспеченности населения муниципального образования детскими дошкольными учреждениями составляет на сегодняшний день 72%.

2. Общеобразовательные школы. По состоянию на 01.01.2008 года в МО «Вельское» функционировало пять общеобразовательных учреждений и одна гимназия. В том числе в г. Вельск расположен ГОУ «Вельский детский дом», емкость которого составляет 50 мест.

Таблица  4.4.10.

Общеобразовательные учреждения муниципального образования

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Фактическая наполняемость, чел. | Год постройки | Численность персона, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | Г. Вельск, ул. Кирова, 6 | 585 | 1974 | 90 |
| 2 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» | Г. Вельск, ул. Дзержинского, 3 | 455 | 1896 | 70 |
| 3 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» | Г. Вельск, ул. Дзержинского, 25 | 468 | 1952 | 75 |
| 4 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Вельска» | Г. Вельск, ул. Дзержинского, 82 | 742 | 1897 | 105 |
| 5 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №92» | Г. Вельск, Школьный, 3 | 513 | 1956 | 59 |
| 6 | Муниципальное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» | Аренда в СОШ № 2 | 138 | 1896 | н/д |
| 7 | «Начальная школа с преподаванием предметов музыкальной, эстетической, хореографической, художественной направленности» структурное подразделение МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Вельска» | Г. Вельск, ул. Горького, 1 а | 429 | 1991 | 30 |
| 8 | ГОУ Вельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | Г. Вельск, ул. Дзержинского, д.137 | 50 | 1973-1992 | 56 |
| Всего | 3380 | - | 485 |

Таблица 4.4.11.

Расчет норматива для общеобразовательных школ

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Удельный вес в общей численности населения города детей в возрасте 7-15 лет, % | 12,9 |
| Количество детей в возрасте 7-15 лет на 1000 жителей | 129 |
| Кроме того, подростки 16-17 лет, чел. На 1000 жителей | 28 |
| Из них должны обучатся в общеобразовательных школах 70-75%, чел. | 21 |
| Итого, должно обучатся в общеобразовательных школах, (п. 2+п. 4), чел. На 1000 жителей | 150 |
| Из них учитывается в специальных школах и интернатах, чел. На 1000 жителей | 5 |
| Итого, норматив на 1000 жителей для общеобразовательных школ общего типа, мест | 145 |

Согласно нормативу, рассчитанному по рекомендациям СниП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», уровень обеспеченности населения муниципального образования общеобразовательными учреждениями составляет на сегодняшний день 85%.

3. Учреждения дополнительного образования. По состоянию на 01.01.2008 года в г. Вельске действуют МОУ ДОД «Детско-юношеский центр», МОУ ДОД ДХШ № 3 и ДЮСШ (Детско-Юношеская Спортивная Школа). Проектная наполняемость Дома детского творчества составляет на 200 мест, в то время как фактический показатель равен 180 местам. Количество учащихся в детско-юношеском центре по состоянию на начало 2008 года составило 230 человек.

Здание художественной школы в 2005 году сгорело. На сегодняшний день для занятий арендуются помещения в здании МОУ «Средняя общеобразовательная школа №92» и Центральной библиотеки. Количество учащихся составляет 205 человек. Генеральным планом рекомендуется строительство нового здания для художественной школы.

Музыкальная школа размещена по адресу ул. Горького д. 1а в «Детской школе искусств». Количество учеников равно 216 человек.

##### 4. Средние специальные учреждения, высшие учебные заведения. На территории г. Вельска расположены следующие учебных заведений районного и федерального значения: Вельский совхоз-техникум (ул. Дзержинского, 88), Вельский коммерческо-экономический техникум (ул. Ломоносова, 37) – два техникума, готовящие специалистов лесной промышленности и сельского хозяйства, ГА ОУ СПО АО «Вельский индустриальный техникум» (ул. Дзержинского, д. 201).

Федеральное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Вельский экономический техникум Архангельской области» был основан  в 1968 году приказом Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности для подготовки специалистов лесного комплекса. Техникум ведёт очную и заочную подготовку специалистов по специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности и торговле)», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Товароведение», «Коммерция» и «Правоведение».

В городе имеется Вельский филиал Современной гуманитарной академии, расположенный по ул. 1 Мая, д. 36.

Лечебно-профилактические учреждения. Учреждения социального обеспечения

По данным письма муниципального учреждения здравоохранения «Вельская центральная районная больница» №1108 от 24.04.2008 года в муниципальном образовании «Вельское» функционируют одна больница и поликлиники.

Численность персонала поликлиник по состоянию на 01.01.2008 года составила 99 человек.

Таблица 4.4.12.

Информация о коечном фонде и мощности учреждений

здравоохранения и социального обеспечения (по состоянию на 01.01.2008г.)

| № п/п | Наименование учреждения | Един. Измерения | Количество | Год постройки (техническое состояние) | Численность персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектный показатель | Фактический показатель |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МУЗ «Вельская центральная районная больница» | коек | - | 491 | 1975 (25%) | 819 |
| 2 | Поликлиники | Пос/см | 540 | 1354 | 1975 (25%) | 40 |
| 3 | Скорая помощь | машин | 9 | 9 | - | 100 |

На территории МО «Вельское» расположены ГБКУ Архангельской области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» (в северном районе города на берегу реки Вель) и Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск».

«Санаторий «Сольвычегодск» находится по ул. Сосновка, 13. Площадь земельного участка составляет 5,8 га. Техническое состояние здания является удовлетворительным, год постройки – 1967 год. В ближайшей перспективе необходимо предусмотреть реконструкцию и капитальный ремонт здания санатория. Вместимость учреждения составляет 85 взрослых койко-мест и 135 детских койко-мест. Круглогодично в учреждении занято 50 человек, в детские заезды численность персонала увеличивается до 63 человек (согласно письму директора Государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» №45 от 16.04.2008 года).

Таблица 4.4.13.

Объекты и учреждения системы здравоохранения и социального обеспечения

| № п\п | Наименование учреждения | Адрес | Назначение | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ «Вельская центральная районная больница» | Дзержинского 62 | размещение, эксплуатация и обслуживание объектов здравоохранения | объекты здравоохранения | 13762,00 |
| 2 | МУЗ «Вельская центральная районная больница» | Дзержинского 24 | для размещения, эксплуатации и обслуживания здания наркологического отделения | здание наркологического отделения | 817,00 |
| 3 | МУЗ «Вельская центральная районная больница» | Конева 28а | для размещения, эксплуатации и обслуживания объектов здравоохранения | объекты здравоохранения | 34447,00 |
| 4 | МУЗ «Вельская центральная районная больница» | Конева 25 | для размещения, эксплуатации и обслуживания здания скорой помощи | здание скорой помощи | 682,00 |
| 5 | Стоматологическая поликлиника | Дзержинского 42 | для здания стоматологии | здание стоматологии | 840,00 |
| 6 | Вельская межрайонная станция переливания крови | Карпеченко 2 | размещение производственных объектов | главное здание СПК и хоз.объекты | 1536,00 |
| 7 | ГБКУ Архангельской области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» | 1 Мая 77 | для размещения лечебно-оздоровительных объектов | лечебно-оздоровительные объекты | 52060,00 |
| 8 | МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» | Комсомольская 44 | для эксплуатации и обслуживания здания МОУ «Центр психолого педагогической реабилитации и коррекции» | здание здравоохранения | 3870,00 |
| 9 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» | Сосновка 13 | для размещения объектов санатория-профилактория с зоной их обслуживания и отдыха | объекты санатория-профилактория | 57650,00 |
| 10 | Районный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора | Октябрьская 5а | для размещения служебных и административных зданий | служебные и административные здания | 5616,00 |
| 11 | МООУ «Санаторный детский дом № 1» | Гайдара 13 | размещение учебных зданий и сооружений | учебные здания и сооружения | 5430,00 |
| 12 | Вельский психоневрологический интернат (дом престарелых) | ул.Дзержинского,д.197 | административные и служебные помещения |  | 42 840 |

Культурно-просветительные учреждения

На территории городского поселения функционирует три культурно-просветительных учреждения с кинозалами:

Таблица 4.4.14.

| №п/п | Наименование, месторасположение | Адрес | Емкость кинозала, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детско-юношеский центр | Ул. Дзержинского, д.5 | 220 |
| 2 | Районный культурный центр | Пл. Ленина, д.38 | 300 |
| 3 | Дворец культуры и спорта | Ул. Климовского, д.5 | 300 |
| Итого: | 820 |

В городе Вельске расположен Вельский районный муниципальный краеведческий музей, который был создан в 1919 г. на основе уникального собрания предметов старины местного крестьянина В.Ф. Кулакова. Сегодня музей располагается в центре города, в трех каменных зданиях, построенных в начале 20 века. Главное здание музея было построено мещанином Тавреньгской волости Вельского уезда П.А. Соболевым накануне первой мировой войны. Двухэтажное здание из красного кирпича с вальмовой крышей является характерной постройкой провинциального г. Вельска начала XX в. Музей имеет также три филиала на территории Вельского района: «Алёшкин дом» (родовой дом маляров-отходников Петровских) XVII век, в д. Чурковской Благовещенской сельской администрации, пожарная каланча 1913 г., в д. Березник Шадреныской сельской администрации.

Традиционными для музея стали историко-бытовые экспедиции, как по городу, так и по району, в результате которых в фонды музея ежегодно поступает около 500 предметов. Всего за годы существования музея в нем собрано более 21000 музейных предметов, характеризующих развитие региона с эпохи мезолита до наших дней. Более 1500 памятников представлено в постоянных экспозициях «Природа и природные ресурсы края», «История Поважья с древнейших времен до начала XX в.» и на выставках. Среднее количество посетителей в год составляет около 15 тыс. человек.

На территории МО «Вельское» функционирует Вельская Центральная библиотека, которая является методическим центром для всех библиотек района. В настоящее время в состав Вельской ЦБС входят: центральная библиотека, детская библиотека и два филиала. По адресу ул. Фефилова д.1 расположены центральная и детская библиотеки, книжный фонд которых составляет 64,216 и 46,608 тыс. томов соответственно. Южный филиал библиотеки находится по адресу ул. Гайдара д.18 (помещение арендуется) с мощностью книжного фонда 6,234 тыс. экземпляров. По ул. Клиновского д.5 расположен Важский филиал (помещение арендуется), библиотечный фонд равен 13,677 тыс. томов. (согласно данным письма администрации муниципального образования «Вельское» от 26.04.2010 г).

Таблица 4.4.15.

Объекты и учреждения культуры и искусства

| Адрес | Наименование учреждения | Назначение | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Дзержинского, 38 | Вельский Городской Культурный Центр | эксплуатация и обслуживание Городского культурного центра | Дом культуры | 10400,00 |
| ул. Ленина 39 | МУК «Вельский район краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова | размещение производственных и административных сооружений | Музей | 5203,00 |
| ул. Фефилова, 2 | Детская библиотека | эксплуатация и обслуживание здания центральной библиотеки |  | 892,00 |
| ул. Фефилова д.2 | Детская библиотека | эксплуатация и обслуживание склада | Склад к библиотеке | 185,00 |
| ул. Фефилова, 1 | Архивный отдел МО «Вельский муниципальный район» | для эксплуатации и обслуживания здания детской библиотеки | Детская библиотека | 892,00 |
| пер. Строителей, 3а | ООО» Вельские торговые сети» (развлекательный центр) | для эксплуатации и обслуживания развлекательного комплекса | Здание развлекательного комплекса (бильярд, кафе-бар с танцплощадкой) | 3882,00 |
| ул. Карпеченко, 9 | Научно-образовательный культурный центр «Дом Карпеченко» |  |  |  |

Спортивные объекты

На территории муниципального образования «Вельское» расположена 31 единица спортивных сооружений, в том числе один стадион с трибунами, 12 спортивных залов, один крытый плавательный бассейн (согласно данным паспорта на 01.01.2006 года).

Согласно письму директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Вельска» в адрес администрации МО «Вельское» на территории школы расположены следующие спортивные сооружения:

Таблица 4.4.16.

| № п/п | Наименование объекта | адрес | Территория, м2 | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Открытые спортивные площадки | Ул. Дзержинского, д.82 | 25000 | 1 |
|  |  | Ул. Первомайская, д. 31 | 22500 | 1 |
| 2 | Спортивные залы | Ул. Дзержинского, д.82 | 420 | 3 |
| 3 | Крытые плавательные бассейны | Ул. Дзержинского, д.82 | 200 | 1 |

Объекты пожарной охраны

Согласно письму областного государственного учреждения «Отряд государственной противопожарной службы №1» № 36 от 08.04.2008 года, в г. Вельске функционирует пожарная часть № 26 , расположенная по ул. Карпеченко, д. 10а. В пожарном депо имеется 5 автомашин. Год постройки здания 2006 г., численность работников – 44 человека.

Современное состояние и нормативная потребность МО «Вельское»

в пожарных депо и пожарных машинах

| Наименование населенного пункта | Площадь, га | Числен-ность населе-ния, тыс.чел. | Кол-во пожар-ных депо, шт. | Кол-во пожарных машин в 1 депо, шт. | Норматив-ное кол-во пожарных депо, шт | Нормативное кол-во пожарных машин в 1 депо, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Вельское» | 2650 | 26,5 | 1 | 5 | 1 | 5 |

Примечание:

- В графах «Кол-во пожарных машин в 1 депо, шт.» и «Нормативное кол-во пожарных машин в 1 депо, шт.» указано количество пожарных депо помноженное на количество пожарных автомобилей в них.

- В графах «Нормативное кол-во пожарных депо, шт.» и «Нормативное кол-во пожарных машин в 1 депо, шт.» указаны нормативные значения количества пожарных депо и пожарных машин для МО «Вельское» согласно Приложению 7 Норм проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95, введенные в действие приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 г. № 36.

Согласно вышеуказанной таблице существующее количество пожарных депо и количество автомашин в них удовлетворяет нормативную потребность МО «Вельское» в пожарных депо и пожарных машинах.

Выводы:

В настоящее время сложное положение складывается с учреждениями культуры – практически отсутствуют капитальные вложения на строительство новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Для МО «Вельское» территории общественно-деловой зоны характеризуются следующими факторами и тенденциями:

- наличием разветвленной сети муниципальных учреждений социальной сферы;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения, в частности сети учебно-воспитательных учреждений.

- Основными задачами организации системы социально-культурного обслуживания являются:

- создание рациональной системы обслуживания на основе рациональной концентрации учреждений;

- повышение качества обслуживания.

4.5 Охрана объектов культурного наследия

Вельское городское поселение обладает богатым историко-культурным и туристско-рекреационным потенциалом. На его территории сосредоточено 19 объектов культурного наследия, в том числе 16 памятников архитектуры и 3 памятника археологии.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в проекте представлены следующие виды объектов культурного наследия регионального значения:

Памятники (отдельные постройки) – здания и сооружения с исторически сложившимися территориями, в том числе:

- Памятники религиозного назначения:

  - церковь Успенская (1793-1796 гг.);

  - Преображенский собор (1898-1913 гг.);

  - тюремная церковь (19 в.).

2. Памятники гражданской архитектуры (см. приложение Список объектов культурного наследия г. Вельска).

3. Объекты археологического наследия:

- стоянка «Натальино» (неолит);

- Вельское городище (14-15 вв.);

- стоянка «Городище» (4-2 тыс. до н. э.).

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

На сопряженной с объектом культурного наследия территории установлены следующие зоны охраны:

- охранная зона,

- зона регулирования застройки;

- зона охраны археологического слоя.

Границы зон охраны объектов культурного наследия учтены в проекте генерального плана и нанесены на схеме: «Схема зон с особыми условиями использования. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера», масштаб 1:5000.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

1. Закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» №73-ФЗ от 25.06.2002.

2. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 821 от 07.11.2008 г.

## Список объектов культурного наследия г. Вельска (Министерство культуры Архангельской области) представлен в приложении 1 (см. в конце пояснительной записки).

## 4.6 Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в пределах рассматриваемой территории оценивается  в целом как «умеренно напряженная». Лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха, почв и радиационной обстановкой не проводится, в связи с чем отсутствуют достоверные данные, позволяющие объективно оценить экологическую ситуацию в поселении.

### 4.6.1 Основные источники загрязнения окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды поселения являются:

- неканализованная усадебная застройка (выгреба без гидроизолирующего слоя),

- коллективные садоводства (выгреба, туалеты, минеральные и органические удобрения, пестициды и др.),

- утечки из канализационных коллекторов,

- выбросы и сбросы сточных вод промпредприятий,

- котельные города,

- кладбище,

- транзитный автотранспорт, проходящий по территории города,

- объекты транспортной инфраструктуры (гаражи, СТО, АЗС и др.), неудовлетворительное состояние автодорог,

- железнодорожный транспорт.

### 4.6.2 Состояние атмосферного воздуха

Наблюдения за состоянием воздушной среды в Вельском городском поселении не ведутся.

Крупных стационарных источников загрязнения в городе нет, локальные источники представлены рядом предприятий 3-5 классов опасности, котельными др.

Значительный вклад в загрязнение окружающей (пыль, сажа) среды вносят местные дороги, имеющие неудовлетворительное  качество покрытия.

Проблемой является транзитный транспорт по федеральной дороге Москва – Архангельск, пересекающей территорию городского поселения. Здесь отмечается повышенная шумовая нагрузка,  загрязнение воздушной среды.

### 4.6.3 Использование водных ресурсов и их санитарное состояние

Поверхностные воды

Водные объекты представлены естественными и искусственными малыми водотоками и водоемами. Наиболее крупные из них – р. Вага и р. Вель, левобережный приток р. Ваги. Река Вага относится к водным объектам культурно-бытового и рыбохозяйственного значения.

В настоящее время река является водоприемником очищенных сточных вод населенных пунктов, расположенных в истоке и на ее берегах.

Наблюдения за состоянием р. Ваги р. Вель специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды не проводятся. Данные по санитарному состоянию рек не предоставлены.

### 4.6.4 Состояние почв

В границах поселения наблюдения за состоянием почв не проводятся, поэтому оценить уровень загрязненности почв не предоставляется возможным. Однако следует отметить, что рассматриваемая территория входит в зону влияния автомобильных и железной дорог с интенсивным движением. В результате детальных обследований зон риска химического загрязнения установлено, что населенные пункты, через которые проходят магистрали федерального и регионального значения загрязнены химическими веществами в опасной степени.

### 4.6.5 Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой города занимается МУП « Жилищно-эксплуатационное управление». Сбор и удаление твердого мусора осуществляется контейнеровозами (КО-440-4, КО-440-3) и самосвалами (ЗИЛ-4502, ЗИЛ-ММЗ-554М). Нечистоты откачивают при помощи вакуумных машин (КО-503). Данные по количеству уборочной техники отсутствуют.

Очистка коммунального сектора производится планово-регулярно, остальное по заявкам. Характер сбора бытовых отходов – унитарный (сбор всех видов отходов в одну общую тару), внедряется раздельный - селективный. Характер удаления отходов из районов сбора на свалку – вывозной (совместное удаление отходов на свалку мусоровозным транспортом).

Отходы вывозятся на полигон ТБО расположенный примерно в 1200 метрах по направлению на север от деревни Погореловская  Архангельской области, Вельского района, МО «Усть-Вельское».

Выводы:

К основным и наиболее важным факторам риска техногенного характера относятся:

- химическое и микробное загрязнение окружающей среды от источников производства, коммунального хозяйства, транспорта;

- недостаточная обеспеченность поселения системами централизованного водоснабжения и водоотведения;

### 4.6.6 Зеленые насаждения общего пользования

Зеленые насаждения муниципального образования «Вельское» представлены землями лесного фонда и зеленными насаждениями общего пользования.

Площадь зеленых насаждений в границах поселения составляет 394 га.

## 4.7 Анализ состояния транспортной инфраструктуры

### 4.7.1 Внешний транспорт

Вельск обладает развитой структурой внешнего транспорта. Город расположен на автодорожной трассе федерального значения Москва – Архангельск. Территорию города пересекает железнодорожная магистраль Коноша – Котлас, а также имеется аэропорт местных авиалиний. В соответствии с проектным предложением утвержденной Схемы территориального планирования Архангельской области осуществлено строительство участка обходной автодороги по федеральной трассе Москва – Архангельск, трассируемой с западной стороны г. Вельска.

Воздушный транспорт

Аэропорт местных сообщений «Вельск» расположен в 700 м к югу от существующей застройки. Подъезд осуществляется от автодороги М-8 Москва – Архангельск.

Аэродром относится к аэродромам совместного базирования самолетов гражданской авиации и гражданской обороны.

Аэродром г. Вельска соответствует классу «Д» и имеет одну ИВПП длиной 1675 м и шириной 32 м, концевые полосы безопасности по 100 м, боковые полосы безопасности по 50 м. Аэродром пригоден для приема пассажирских самолетов типа ЯК-40, АН-24 и вертолетов.

В комплексе аэропорта имеется здание аэровокзала вместимостью 100 пассажиров.

В настоящее время аэропорт не обслуживает регулярные пассажирские перевозки. Ранее существовавшие авиалинии местного сообщения, в том числе – Вельск-Архангельск, не функционируют по экономическим причинам.

С аэродрома осуществляются полеты самолетов для сельскохозяйственных нужд и работ по патрулированию лесных массивов.

Аэропорт обслуживает коммерческие рейсы и самолеты индивидуальных владельцев.

В соответствии со сведениями Архангельской МТУ ВТ ФАВТ и с утвержденной «Схемой территориального развития Архангельской области» (декабрь 2012 г.) предусматривается восстановление регулярного пассажирского сообщения в аэропорту «Вельск», а именно предусматривается возобновление регулярных пассажирских рейсов Вельск-Архангельск местной авиации, а также организация авиасообщений с другими районными центрами Архангельской и Вологодской областей.

Зоны ограничения жилищно-гражданского, культурно-бытового и промышленного строительства от аэродрома смотри в разделе 4.2.3. Зоны с особыми условиями использования.

Железнодорожный транспорт

Вельск расположен на магистральной железнодорожной линии Коноша-Котлас. Двупутная неэлектрифицированная железнодорожная линия в пределах территории города имеет однопутный участок ст. Вельск – ст. Вага с мостом через реку Вага. В настоящее время уровень интенсивности движения позволяет пропускать поезда без задержек на этом участке (время следования по этому участку – 12 мин.).

Станция Вельск является грузопассажирской станцией II класса и расположена в южной части центрального района города.

Путевое развитие станции состоит из главного пути, приемоотправочного парка, выставочных и отстойных путей.

Здание пассажирского вокзала и грузовой двор находятся с северной стороны станции.

Станцией Вельск выполняются операции по обслуживанию движения транзитных грузовых и пассажирских поездов и местного грузооборота на путях общего пользования и подъездных путях предприятий западного промрайона.

Станция Вага обслуживает местный грузооборот восточного промрайона города.

Автомобильные дороги и транспорт

Город Вельск расположен на автомагистрали федерального значения М-8 Москва – Архангельск («Холмогоры»). Автомагистраль пересекает территорию города с юга на север и проходит по улично-дорожной сети центральной части города. В 2012 году введена в эксплуатацию объездная дорога на г. Архангельск. С 2014 года федеральная дорога будет исключена из черты города.

Среднесуточная интенсивность движения автотранспорта по магистрали составляет 3-4 тыс. физ. Ед. в обоих направлениях.

Пересечение автомагистрали с железнодорожной линией Коноша-Котлас осуществляется в одном уровне на охраняемом переезде в створе ул. Дзержинского и является конфликтным пунктом автодороги с наличием значительных задержек автотранспорта.

С запада на восток по территории города проходит автодорога регионального значения Коноша-Вельск-Шангалы. Среднесуточная интенсивность движения транспорта по автодороге составляет 1,5 тыс. физ. Ед. в обоих направлениях.

Для организации частичного вывода транспорта из центральной части города построен участок южного обхода города от автодороги Москва-Архангельск до переезда через железнодорожную магистраль по трассе автодороги на Коношу.

К г. Вельск подходит ряд автодорог местного значения, обеспечивающих связи в направлении населенных пунктов Комсомольский, Аргуновский, Шокша.

### 4.7.2 Городской транспорт

Улично-дорожная сеть

Сеть городских улиц и дорог в центральной части города представляет собой прямоугольную систему меридионально-широтных направлений.

С юга на север проходит трасса федеральной дороги М-8 Москва – Архангельск, пересекающая центральный селитебный район города по улицам одностороннего движения Пушкина-К. Маркса с преимущественно грузовым движением транспорта.

Главными улицами города являются меридиональные улицы одностороннего движения Дзержинского-Советская с преимущественно автобусным и легковым движением транспорта.

Ввод транзитного транспорта с внешних направлений осуществляется в южной части города по ул. Дзержинского и ул. Кирова, в восточной части города – по ул. Тракторной.

Магистральными улицами широтного направления являются: ул. Гагарина, ул. 50 лет Октября, ул. Фефилова.

Основными транспортными направлениями являются также улицы одностороннего движения Революционная – Октябрьская, улицы 1 мая, Привокзальная, Попова, Чехова, Герцена.

Для связи южного района с центральной частью имеется переезд в одном уровне через железнодорожную магистраль в створе ул. Дзержинского и для связи южного района с западным промрайоном имеется переезд в створе ул. Попова.

Основными транспортными сооружениями являются: автодорожный мост через р. Вель в створе с ул. Фефилова (протяженность 168 м, ширина проезжей части – 8 м) и автодорожный мост через р. Вага в створе с ул. Кирова (протяженность 150 м, ширина проезжей части – 7 м).

Протяженность улично-дорожной сети города составляет 69 км (с учетом трассы федеральной автодороги), в том числе, с усовершенствованным покрытием 44 км, что составляет 63% общей протяженности улиц.

Плотность уличной сети составляет 6,3 км/кв. км, плотность магистральной сети – 2,1 км/кв.км.

Благоустройство улично-дорожной сети не соответствует современным требованиям: отсутствует ливневая канализация, на большей части улиц отсутствуют тротуары с твердым покрытием, имеются проблемы с озеленением улиц, посадки высокоствольных деревьев, отслуживших свой срок, являются опасными объектами.

Городской транспорт

Общественный пассажирский транспорт Вельска представлен линиями автобусного сообщения.

В городе действует 5 внутригородских маршрутов и 2 пригородных: Вельск – пос. Аргуновский, д. Покровская и Вельск – Шиловская. Кроме этого, имеются транзитные междугородные маршруты.

Автобусные маршруты проходят по улицам Дзержинского-Советская, Пушкина-Маркса, Фефилова, Красной, Гагарина, Кирова, 50 лет Октября, Тракторной, Попова, Чехова, Герцена.

Протяженность автобусной сети по оси улиц составляет 24,5 км. Плотность автобусной сети – 2,1 км/кв.км территории застройки, в центральной части города плотность составляет 2,5 км/кв.км территории застройки.

Обслуживание пассажирских перевозок городских и пригородных маршрутов осуществляет автотранспортное предприятие – ОАО «Вельскавтотранс».

Автопредприятие имеет автобусы марок ЛиАЗ, ЛАЗ различных модификаций в количестве 15 ед. и марки ПАЗ – 9 ед.

Производственная база с ремонтным подразделением в настоящее время перенесена из центра города в пос. Аргуновский.

Отправление междугородных и пригородных автобусов осуществляется от автовокзала, находящегося на привокзальной площади.

На территории города имеется 6 АЗС общей мощностью 23 колонки и 3 передвижные АГЗС. АЗС  расположены на ул. Попова, ул. Дзержинского, в пос. «Лесобаза», ул. Привокзальная и ул. Кирова.

Станции технического обслуживания (СТО), принадлежащие индивидуальным владельцам, размещены на улицах Дзержинского (у аэропорта), К. Маркса, Климовского, Кирова, Попова, в д. Плесовская, на ст. Вага, в пос. Лесобаза. Общая мощность СТО около 20 постов.

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов боксового типа, на приусадебных участках, а также на открытых охраняемых автостоянках.

Количество автомобилей в гаражных кооперативах составляет 2,6 тыс. ед. Площадь гаражей боксового типа, при нормативе 30 кв. м на 1 машино-место – 7,7га.

## 4.8 Анализ состояния инженерной инфраструктуры

### 4.8.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

### Основным источником водоснабжения г. Вельска являются поверхностные воды р. Вель, левобережного притока р. Ваги. Створ водозабора расположен в 300 метрах от существующей границы города вверх по течению. Вода насосами I подъема подается по двум напорным линиям диаметром

### 400 мм каждая на водопроводные очистные сооружения (ВОС).

### Проектная мощность ВОС составляет 10,7 тыс. м3/сут., фактическая-8,2 тыс. м3/сут. Действующие очистные сооружения водопровода не в полной мере удовлетворяют по качеству подаваемой потребителю воды из-за большого износа сооружений и оборудования, составляющего более 60%, а также ухудшающегося бактериологического состояния водоисточника.

В 1993 году Ленинградским отделением института «Гипрокоммунводоканал» на основании и в соответствии с заданием на проектирование было разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) «Внеплощадочное водоснабжение г. Вельска от подземного водозабора». Разработка ТЭО вызвана необходимостью удовлетворения потребности города в воде и имеющейся возможности перевода действующего горводопровода с поверхностного источника (р. Вель) на более надежный в санитарно-эпидемиологическом отношении подземный источник. В настоящее время МУП «Вельскводоканал» полностью имеет рабочую документацию по данному объекту.

Услугами централизованного водоснабжения пользуются около 70% населения – 18 тыс. чел.

Слабо развиты сети в районах индивидуальной жилой застройки, из-за чего население испытывает недостаток в воде. Водопроводная сеть города –кольцевая, низкого давления, основная часть которой проложена в 70-е годы. Износ трубопроводов составляет более 70%, что вызывает вторичное загрязнение подаваемой потребителям питьевой воды.

Выводы:

- необходимо увеличить производительность водозабора до 20 тыс. м3/сут;

- для удовлетворения возрастающей потребности города в воде высокого качества необходимо строительство подземного водозабора;

- необходима перекладка существующих водопроводных сетей, находящихся в аварийном состоянии.

Водоотведение

Услугами централизованной канализации пользуются около 50% населения – 13 тыс. чел. Районы индивидуальной жилой застройки не канализованы – жители используют выгребные ямы.

Сточные воды от жилой и общественной застройки, а так же от промышленных предприятий по самотечно-напорным трубопроводам поступают на главную насосную станцию (ГСН) и далее на канализационные очистные сооружения (КОС), находящиеся в северо-восточной части города при слиянии рек Вель и Вага.

Проектная мощность КОС-5,8 тыс. м3/сут., фактическая -6,30 тыс. м3/сут.  В течение последних 15 лет очистные сооружения канализации работали со значительным перегрузом, пропуская до 11 тыс. м3/сут. Существующие сооружения не позволяют осуществлять глубокую эффективную очистку сточных вод, вследствие малой мощности и критического износа сооружений и оборудования (от 70 % до 100%).

В 1987 институтом «Гипроагропромстройиндустрия» был разработан проект расширения очистных сооружений канализации (2-я очередь) – увеличение мощности КОС с 5,8 до 11,6 тыс.м3/сут. На данный момент строительство осуществлено на 65-70%, с 01.01.1996 г. строительство заморожено. Состояние городских канализационных сетей – неудовлетворительное, износ составляет более 40%.

Выводы:

- единственные КОС не удовлетворяют потребностям города и не могут осуществлять достаточную очистку сточных вод;

- необходимо завершение строительства  2-ой очереди очистных сооружений;

- необходима перекладка существующих сетей, находящихся в аварийном состоянии.

4.8.2 Энергоснабжение

Электроснабжение

Электроснабжение Вельского городского поселения осуществляется от Архангельской энергосистемы.

В г. Вельск расположена газотурбинная теплоэлектростанция (ГТТЭЦ) электрической мощностью 18 МВт. Выдача мощности с ГТТЭЦ осуществляется на напряжении 10 кВ.

Распределение электроэнергии потребителям Вельского городского поселения осуществляется через 1 подстанцию 220 кВ и 1 подстанции 35 кВ.

Основные силовые и распределительные электроподстанции Вельского городского поселения:

| № ПС | Наименование ПС | Напряжение | Мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка на шинах, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-235 | Вельск | 220/110/35/10 | 2х63 2х40 | 24,8 (19,7 %) 25,4 (31,8 %) |
| ПС-221 | ВЛПБ | 35/10 | 2х6,3 | 5,3 (52,4%) |

Установленная мощность трансформаторов основных распределительных трансформаторов электроподстанций Вельского городского поселения составляет 92,6 МВА, силовых трансформаторов – 126 МВА.

ПС 220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» располагается севернее г. Вельск.

ПС 35/10 кВ № 221 «ВЛПБ» располагается в юго-восточной части Вельского городского поселения.

ПС 220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» запитывается по ВЛ 220 кВ «ПС № 149 Коноша (Коношский район) – ПС № 235 Вельск – ПС №234 Шангалы (Устьянский район)».

От ПС 220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» отходят следующие линии электропередач:

- ВЛ 110 кВ «ПС № 235 Вельск – ПС № Верховажье (Вологодская область)»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 235 Вельск – ПС № 226 Пайтово»;

- две ВЛ 35 кВ «ПС № 235 Вельск – ПС Кулой» с отпайкой на ПС № 221 «ВЛПБ»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 235 Вельск – ПС № 221 ВЛПБ»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 235 Вельск – ПС № 220 Березник»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 235 Вельск – ПС № 216 Пежма»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 235 Вельск – отпайка от ВЛ 35 кВ «ПС № 219 Хозьмино – ПС № 223 Солга» на ПС № 216 Пежма».

Распределение электроэнергии потребителям Вельского городского поселения осуществляется по фидерам 10/0,4 кВ.

Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка Вельского городского поселения составляет 7,4 МВт (9,2 МВА), в том числе:

- населением – 3,2 МВт;

- промышленностью – 1,7 МВт;

- прочими потребителями – 2,5 МВт.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по Вельскому городскому поселению 730 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по Вельского городского поселения – 0,22 кВт/чел.

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 220, 110, 35 и 10 кВ вносят планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке:

- для ВЛ 220 кВ по 25 метров от оси линии в каждую строну;

- для ВЛ 110 кВ по 20 метров от оси линии в каждую строну;

- для ВЛ 35 кВ по 15 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 10кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

Теплоснабжение

Теплоснабжение Вельского городского поселения – децентрализованное. Источниками теплоснабжения являются ГТ ТЭЦ, отопительные и промышленные котельные.

В г. Вельск расположена газотурбинная теплоэлектростанция (ГТТЭЦ) тепловой мощностью 34 Гкал/час. Теплоэнергия от ГТ ТЭЦ поступает к многоквартирной и общественно-деловой застройке центральной части г. Вельск.

В Вельском городском поселении расположены 27 отопительных котельных: 23 котельные малой (до 3 Гкал/час), 4 котельные средней (от 3 до 20 Гкал/час) установленной тепловой мощности; и промышленные котельные.

Характеристика отопительных котельных и тепловых сетей Вельского городского поселения:

Таблица 4.8.1.

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность котельной (Гкал/ч) | Подключенная тепловая нагрузка на отопление/ГВС (Гкал/час) | Топливо | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 квартал, ул. Крала Маркса, 22 | 0,5 | 0,3923 | каменный уголь | 0,43 |
| 64 квартал, ул. Гагарина, 37а | 3,0 | 1,9492 | природный газ | 1,62 |
| ДРСУ, ул. Пушкина, 6а | 2,1 | 1,0313 | каменный уголь | 0,61 |
| 65 квартал, ул. Строителей, 6а | 0,77 | 0,5323 | каменный уголь | 0,7 |
| 66 квартал, ул. Гайдара, 18г | 4,07 | 2,1187 | природный газ | 2,26 |
| 67 квартал, ул. Дзержинского, 134 | 2,03 | 1,1620 | природный газ | 0,89 |
| Ветстанция, ул. Некрасова, 12а | 1,92 | 0,4212/0,4109 | природный газ | 0,7 |
| Вспомогательная школа, ул. Дзержинского, 138 | 3,45 | 0,9426 | природный газ | 1,22 |
| Геологов, ул. Геологов, 2б | 1,02 | 0,4825 | каменный уголь | 0,98 |
| Д/с № 1, ул. 1 Мая, 31 | 1,32 | 0,4159 | каменный уголь | 0,96 |
| ДИП, ул. Дзержинского, 197 | 4,43 | 0,9278/0,64 | природный газ | 1,72 |
| п. Заводской, п. Заводской, 50а | 1,53 | 0,8772 | каменный уголь | 0,95 |
| Кирова, ул. Кирова, 12 | 2,04 | 1,3643 | природный газ | 1,76 |
| Мехколонна, ул. Лазо, 10 | 0,82 | 0,2794 | природный газ | 0,37 |
| Общежитие, ул. Комсомольская, 49б | 0,03 | 0,0538 | дрова | 0,004 |
| Ул. Солнечная | 1,02 | 0,2628 | каменный уголь | 0,73 |
| Спорткомплекс, ул. 1 Мая, 51 | 0,47 | 0,1824 | природный газ | 0,004 |
| Терапия, ул. Набережная, 57 | 1,66 | 0,6174 | каменный уголь | 0,75 |
| Школа, № 1, ул. Кирова, 6а | 2,24 | 0,6768 | природный газ | 1,16 |
| ПУ-29, ул. Революционная, 63 | 1,15 | 1,1564 | природный газ | 1,32 |
| Агролицей № 5, ул. Дзержинского, 201 | 2,47 | 1,4001/0,6875 | природный газ | 1,94 |
| Сельхозтехника, ул. Некрасова, 13 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Лесхоз, ул. Революционная, 15 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Горпо, ул. Грибоедова | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Межрайбаза, ул. Торговая, 10 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| РМЗ, ул. Горького, 1 | н/д | н/д | природный газ | н/д |
| Сосновка, ул. Сосновка, 15 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Суммарная установленная мощность отопительных и промышленных котельных по поселению составляет около 40 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка – около 20 Гкал/час.

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.).

Прокладка тепловых сетей в жилой зоне подземная бесканальная. В производственной зоне и за пределами жилой застройки прокладка теплосетей подземная в непроходных железобетонных каналах и надземная на железобетонных опорах. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата.

Протяженность тепловых сетей по поселению в двухтрубном исчислении составляет около 22 км.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Износ теплосетей достигает 80 %. Необходима замена теплосетей.

У большей части потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в Вельского городского поселения находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования некоторых котельных и практически всех тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования теплоэнергии;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

Газоснабжение

Газоснабжение Вельского городского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ подается в Вельское городское поселение через ГРС «Вельск 1» и ГРС «Вельск-2» от магистрального газопровода-отвода на г. Архангельск Ø 720 мм (рабочее давление 7,4 МПА). Обе ГРС находятся на одной площадке и располагаются восточнее Вельского городского поселения.

Система газоснабжения по Вельскому городскому поселению предусмотрена трехступенчатой: высокое – среднее – низкое давления.

От ГРС «Вельск 1» проложен газопровод высокого давления до головного ГРП, от которого природный газ подается по газопроводам среднего давления на ГРП, понижающие давление до низкого, и котельные.

От ГРС «Вельск 2» проложен газопровод высокого давления до ГТ ТЭЦ.

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Часть потребителей Вельского городского поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Северодвинск.

4.8.3 Связь

Телефонизация

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи Вельского городского поселения является Архангельский филиал ОАО «Ростелеком».

Телефонная сеть построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи.

В регионе широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.

Все абоненты Вельского городского поселения имеют выход на междугородную и международную сеть.

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

По данным Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» на территории Вельского городского поселения не предоставляется услуг пейджинговой, подвижной и стационарной радиотелефонной связи, их развитие не планируется.

В настоящее время в селе работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM» (ОАО «ВымпелКом»), «Мегафон GSM» (ОАО «МегаФон»), «МТС GSM» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), «Архангельские мобильные сети» и «Артелеком – сотовая». Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). В настоящее время сеть сотовой связи села активно развивается.

Услуги сети Internet предоставляются абонентам Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии хDSL.

Все общеобразовательные учреждения Вельского городского поселения подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Основными проблемами телефонизации Вельского городского поселения являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения всех заявок на установку телефона.

Радиофикация и телевидение

Радиовещание и телевидение в Вельском городском поселении проводное и эфирное.

В Вельском городском поселении идет вещание не менее 5 программ телевидения (ТК «Россия» + ТРК «Поморье»; ТК «Первый канал»; «НТВ»; ТК «Культура»; ТК «СПОРТ») и не менее 3 программ радиовещания («Радио России» + «Поморье»; «МАЯК»; «Радио Юность»).

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и развитие сети не планируется.

Эфирными радиовещанием и телевидением на территории Вельского городского поселения занимается филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»).

Система телевизионного вещания в Вельском городском поселении – SEKAM.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц.

# V. обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложения по территориальному планированию

# вельского городского поселения

## 5.1 Гипотеза устойчивого развития Вельского городского поселения

Гипотеза устойчивого развития Вельского городского поселения и прогноз основных параметров его социально-экономического развития на период до 2027 года являются базой для определения в составе генерального плана перспективных параметров территориального развития поселения, установления границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства и других показателей. От темпов изменения показателей социально-экономического развития зависит спрос на те или иные виды территорий, поэтапное развитие планировочной структуры, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и другие аспекты развития поселения, учитываемые генеральным планом.

Основные цели устойчивого социально-экономического развития Вельского городского поселения:

- Геоэкономические цели связаны с федеральными интересами, которые  направлены, в частности, на развитие Вельского железнодорожного узла.

- Экономические цели направлены на формирование конкурентоспособных производств, активно интегрирующихся в систему регионального и межрегионального разделения труда, модернизацию промышленности, развитие малого предпринимательства.

- Социальные цели направлены на воспроизводство и эффективное использование человеческого капитала, формирование благоприятных условий для проживания населения, на привлечение миграционных потоков и развитие социальной инфраструктуры.

- Экологические цели направлены на формирование системы охраны природных ресурсов и их эффективного использования, сохранение природного потенциала.

Основные решения генерального плана базируются на прогнозируемых тенденциях социального и экономического развития Вельского городского поселения в перспективном периоде и исходят из анализа ресурсного потенциала территории по всем его аспектам (экономика, демография, транспортно-инженерная и социальная инфраструктура, территория, рекреация, инвестиции).

Исходя из поставленных выше целей и задач устойчивого социально-экономического развития Вельского городского поселения, в перспективе можно ожидать:

- формирование и укрепление административного центра района – г. Вельска с многофункциональным профилем экономики – промышленным, транспортно-логистическим, рекреационно-туристическим, научно-образовательным и инновационно-сервисным;

- удобного и благоустроенного городского поселения с растущим благосостоянием населения, внедряющим высокие стандарты организации городской жизни.

Одним из основных принципов развития Вельского городского поселения должно стать создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. Поскольку демографическая проблема уже в ближайшем будущем будет определять развитие экономики, в первую очередь, через кадровое обеспечение всех ее отраслей, то приоритетными задачами для поселения станет дальнейшее развитие образования, услуг здравоохранения, а также принятие других мер по повышению качества жизни населения (жилищные, инфраструктурные программы и др.).

Определение целевого сценария развития Вельского городского поселения

Основные факторы социально-экономического развития поселения

Конкурентные преимущества и перспективы развития экономики Вельского городского поселения базируются на анализе основных факторов социально-экономического развития поселения, её сильных и слабых сторон.

Основные группы факторов, подлежащие анализу и сводной  оценке:

- политические условия;

- природные ресурсы и условия;

- экономико-географическое положение;

- экономические условия;

- демографическая ситуация и трудовые ресурсы;

- экологические условия;

- состояние жилищно-коммунального  хозяйства и социальной сферы.

Все факторы, которые благоприятствуют социально-экономическому и градостроительному развитию Вельского городского поселения, подразделяются на три группы:

- Внутренние факторы (сильные стороны), которые могут быть использованы для уменьшения либо сведения к минимуму негативного воздействия внешних угроз и опасностей.

- Внешние благоприятные факторы (возможности), которые могут быть направлены на нейтрализацию слабых сторон внутренней среды.

- Благоприятные факторы внешней и внутренней сред (сочетание сильных сторон и возможностей), которые могут быть направлены на снижение или нейтрализацию негативного воздействия неблагоприятных факторов.

Факторы внутренней среды

Факторы внутренней среды включают в себя сильные и слабые стороны. В качестве сильных сторон, которые увеличивают конкурентоспособность Вельского городского поселения, можно выделить следующие факторы:

- Выгодное экономико-географическое положение (включая транспортно-географическое положение).

- Значительный транзитный потенциал поселения, определяемый перспективами развития  транспортной инфраструктуры.

- Значительные территориальные ресурсы  для размещения объектов жилищного и других видов строительства, развития рекреационной сферы.

- Благоприятные условия для развития промышленности.

- Стимулирование развития малого и среднего бизнеса и создание условий для обеспечения занятости населения.

- Привлекательность в качестве центра культуры, туризма.

- Относительно развитая структура административных учреждений муниципального уровня.

- Имидж культурного центра Поважья.

Факторы внешней среды

В качестве факторов, способствующих социально-экономическому развитию Вельского городского поселения, можно выделить следующие:

- Благоприятные условия для развития производственного кооперирования и создания совместных предприятий.

- Развитие объектов транспортной инфраструктуры.

Факторами внешней среды, которые негативным образом могут воздействовать на развитие территории, являются, главным образом, неблагоприятные изменения внешней рыночной экономики.

Сценарии развития Вельского городского поселения

Сценарии развития Вельского городского поселения, исходя из рассмотренных факторов и предпосылок развития района в целом и проектируемого городского поселения, могут быть следующие:

1. Сценарий умеренного развития, основанный на продолжении сложившейся  специализации поселения. По этому сценарию преимущественный территориальный рост поселения будет происходить за счёт дальнейшего расширения зоны индивидуального жилищного строительства.

2. Индустриально-транзитный сценарий предполагает усиление экономической базы поселения, с размещением на её территории некоторых производств экспортной направленности, увеличение транзитных грузопотоков через территорию городского поселения и, соответственно, увеличение его транспортно-логистической роли. Слабой стороной этого сценария является то, что основные транспортные пути (автодорога и железная дорога) проходят непосредственно по территории жилой застройки. В связи с этим, данный сценарий при ожидаемом явном экономическом эффекте представляется не самым благоприятным в сфере улучшения уровня жизни населения, создания благоприятной, комфортной среды проживания.

3. Инновационный сценарий предусматривает развитие городского поселения как промышленного, транспортно-логистического центра, вовлеченного в систему регионального разделения труда. Для реализации этого сценария существенное значение будет иметь максимально эффективное использование благоприятных внешних и внутренних факторов развития Вельского городского поселения, что создаст необходимую базу для проведения в поселении важных социально-экономических преобразований.

Основные направления социально-экономического развития Вельского городского поселения

На основе комплексной оценки территории Вельского городского поселения с учётом перспективных возможностей развития территории и выделенных выше благоприятных факторов внешней и внутренней среды, можно сформулировать основные направления, которые в перспективе будут определять развитие городского поселения и обеспечивать формирование его устойчивого экономического роста.

Инновационный сценарий развития социально-экономической ситуации в Вельском городском поселении предполагает специализацию экономики поселения в следующих приоритетных хозяйственных сферах и секторах, на которых будет основано градостроительное развитие на период до 2027 года:

- промышленность с упором на развитие традиционных и становление новых высокотехнологичных производств в отраслях деревообработки, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии и промышленности строительных материалов, других производств не выше 4-5 класса опасности;

- сервисная экономика,  экологический и культурно-познавательный туризм, путем создания условий для формирования рекреационной инфраструктуры однодневного пребывания и сервиса по обслуживанию туристов краткосрочного пребывания;

- транспортно-логистический комплекс и инженерная инфраструктура;

- социальная сфера (в рамках приоритетных национальных проектов по развитию жилищного строительства, здравоохранению, образованию, демографии и др.).

Ключевыми условиями успеха реализации сценария инновационного развития станет:

- становление новой экономической специализации территории, способной существенно повысить ее инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность производимых здесь товаров и услуг на внешних рынках;

- повышение эффективности промышленного производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- привлечение как иностранных, так и российских инвестиций, в наиболее производительные отрасли.

Преобразования в экономике определят формирование в Вельском городском поселении иной структуры занятости путём широкомасштабного перераспределения трудовых ресурсов. При развитии новых направлений экономики, таких как туристская, транспортно-логистическая и др. сферы, значительно разовьётся сфера услуг населения.

## 5.2 Основные направления развития социальной сферы

### 5.2.1 Прогноз численности населения

Исходя из сложившихся к настоящему времени тенденций и их возможного изменения в будущем, можно предположить три гипотетических варианта демографического развития города: оптимистический, пессимистический и умеренный.

Оптимистическое видение требует резкого роста экономики, который может повлечь в ближайшие годы положительные сдвиги в динамике естественного прироста, когда смертность сократится, а рождаемость перейдет к новому этапу демографического развития. Развитие данного сценария сопряжено с появление большого количества рабочих мест (появление новых предприятий) и активным развитием жилищного строительства. Таким образом, механическая убыль населения сменится миграционным приростом, который обеспечит население близлежащих сельских населенных пунктов, вместе с тем значительно снизятся показатели миграции жителей г. Вельска. Данный вариант не представляется возможным в виду последствий финансово-экономического кризиса в стране.

Пессимистический сценарий развития возможен при крайне нестабильной ситуации на сырьевых рынках, сокращении государственных расходов, усилении оттока населения, снижении спроса на продукцию предприятий, работающих на территории поселения, и сворачивании ими производств. При таком варианте развития учитывается общее сокращение рабочих мест в городе из-за продолжающегося за весь проектный период спада объемов производства. В этом случае сохраняются темпы снижения численности населения на среднем уровне (2000-2007 гг.) при сохранении отрицательного естественного и механического прироста. В данном случае можно ожидать процесс деградации поселения из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую, общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры.

Умеренный вариант развития учитывает сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в экономике городского поселения и в экономике страны в целом, что обусловлено финансово-экономическим кризисом, а именно снижение инвестиционной активности, снижение объемов производства основными предприятиями города, снижение уровня занятости населения. В перспективе данный вариант предусматривает постепенное оживление экономики, стабилизацию в уровне производства основных видов продукции предприятиями города, развитие малого бизнеса и вовлечение населения города в трудоспособном возрасте в группу «занятых в экономике». Снижение уровня фактической безработицы в городском поселении отразится на естественном приросте, когда показатели смертности населения постепенно будут снижаться, а семьям удастся полнее реализовать свои репродуктивные возможности. Учитывается возможность сохранения и трансформации действующих градообразующих предприятий, появление новых предприятий, в том числе пищевой, перерабатывающей промышленности, торгово-закупочных и других отраслей, создающих новые рабочие места. Данный сценарий развития предполагает уменьшение показателей миграции жителей населенных пунктов за пределы поселения, но сохранение числа прибывающих на территорию муниципального образования и в частности г. Вельска. Вместе с тем, учитывая привлекательность города как административного и культурного центра, можно рассчитывать на увеличение механического прироста, что позволит в совокупности с естественным приростом увеличить численность населения города.

В проекте генерального плана основным принимается умеренный вариант развития.

Расчет проектной численности населения

Расчет проектной численности населения произведен по вариантам, исходя из анализа движения населения в последние годы и возможных тенденций его изменения в ближайшие 20 лет, включая как естественное, так и механическое движение.

Таблица 5.2.1.

Предположительный естественный прирост (убыль) населения

| Показатели | Единицы измерения | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистический | Пессимистический | Умеренный (основной) |
| среднегодовой естественный прирост (убыль) населения - сущ. положение - к концу расчётного срока | человек 1000 жит. | -3,2 +2,5 | -3,2 -4,0 | -3,2 -0,5 |

### Оптимистический вариант

При сокращении в течение первой очереди показателя естественной убыли населения до –0,2 человек на 1000 жителей, и к концу проектного срока при смене естественной убыли на прирост, который составит +2,5 человека на 1000 жителей, проектное население:

2017г.									- 29,00 тыс. чел.

Расчетный срок (2027г.) 						- 35,00тыс. чел

Пессимистический вариант

При сохранении естественной убыли населения в течение первых десяти лет на существующем уровне – 3,6 человека на 1000 жителей, с дальнейшим ростом убыли до –4,0 человек на 1000 жителей проектное население составит:

2017г.									- 25,00 тыс. чел.

Расчетный срок (2027г.) 							- 23,90 тыс. чел

Умеренный вариант (основной)

Показатели естественной убыли населения будут постепенно уменьшаться в течение всего проектного периода и к концу проектного периода составят минус 0,5 человека на 1000 жителей.

Среднегодовой общий прирост населения на 1 000 жителей – плюс 2,9 чел.

В этом варианте до 2027г. рост численности населения обеспечит положительная миграция населения с близлежащих территорий, показатель которой за весь проектируемый период составит 2,54 тыс. человек.

Проектное население составит:

2017г.									- 27,00 тыс. чел.

Расчетный срок (2027г.) 						- 28,00тыс. чел

Таблица 5.2.2.

Формирование проектной численности населения

за счет естественного и механического движения (тыс. человек)

| № п/п | Показатели | Оптимистический вариант | Пессимистический вариант | Умеренный вариант (основной) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь | Расчетный срок | I-я очередь | Расчетный срок | I-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | существующее население (на 01.01.2008г.) | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 2 | проектное население | 29,0 | 35,0 | 25,0 | 23,9 | 27,0 | 28,0 |
| 3 | общий прирост (убыль), в том числе за счет: | +2,5 | +8,5 | -1,5 | -2,6 | +0,5 | +1,5 |
| 4 | естественного прироста (убыли) | -0,43 | -0,11 | -0,99 | -2,00 | -0,65 | -1,04 |
| 5 | механического прироста (убыли) | +2,93 | +8,61 | -0,51 | -0,6 | +1,15 | +2,54 |

Главными задачами демографической политики являются:

Повышение рождаемости: пропаганда ценностей семьи, материнства и отцовства; развитие системы жилищного кредитования и обеспечение ее доступности для широких слоев населения; совершенствование системы адресной помощи семьям; развитие системы социально-психологической поддержки и консультирования семей в кризисные периоды семейной жизни.

Увеличение продолжительности жизни: рост ожидаемой продолжительности здоровой (активной)  жизни, охрана репродуктивного здоровья подростков, разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие культуры безопасной жизнедеятельности.

Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно смертности мужчин, снижение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм.

Главными задачами политики в сфере труда и занятости населения являются:

Поддержание динамичной сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.

Укрепление взаимосвязи рынка труда и профессионального образования развития программ профессиональной ориентации, организации информационных компаний, поддержания и совершенствования системы непрерывного профессионального обучения работающих.

Минимизация периода безработицы молодежи на основе повышения конкурентоспособности на рынке труда  выпускников учреждений профессионального образования, впервые ищущих работу.

Реализация опережающих мер по содействию занятости высвобождаемых работников, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Осуществление специальных программ выхода на рынок труда и обеспечения эффективной занятости безработных граждан, испытывающих трудности при  трудоустройстве.

Повышение эффективности контроля и надзора в сфере труда и занятости, существенное сокращение нарушений прав трудящихся в области охраны и оплаты труда, предотвращение дискриминации в сфере труда.

### 5.2.2 Новое жилищное строительство

Общий объем жилищного фонда по городскому поселению в целом определялся по проектным этапам на основе расчетной численности населения и норм обеспеченности общей площадью.

При выполнении расчетов учитывались: сложившаяся структура, физический износ и движение жилищного фонда за истекший срок.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и регенерация существующей усадебной застройки. Она должна решатся заменой ветхого жилого фонда на капитальные постройки с соблюдением современных норм и правил. Большую роль в создании города будет играть увеличение строительства коттеджной застройки с высоким уровнем благоустройства.

Выбытие жилищного фонда по естественной амортизации было принято на весь проектный период 0,2% в год. В основу расчетов необходимого размера нового жилищного строительства для городского поселения в течение проектного периода были заложены следующие факторы:

- численность населения:

1) существующая						26,5 тыс. человек,

2) I очередь							27,0 тыс. человек,

3) расчетный срок						28,0 тыс. человек;

- норма обеспеченности общей площадью на одного жителя:

1) существующая							19,8 м2,

2) I очередь								23,0 м2,

3) расчетный срок							27,0 м2.

- необходимость компенсации убыли существующего жилищного фонда.

Таблица 5.2.3.

Расчет потребности в жилфонде на период 2008-2027 гг.

| Показатель | 2007 г. | I очередь (2017г.) | Расчетный срок (2027г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс. чел | 26,50 | 27,00 | 28,00 |
| Средняя жилищная обеспеченность населения, кв. м/чел. | 19,80 | 23,00 | 27,00 |
| Убыль жилого фонда, тыс. м2 | - | 10,42 | 9,25 |
| Сохраняемый жилфонд, тыс. м2 | - | 518,03 | 611,75 |
| Новое жилищное строительство, тыс. м2 | - | 102,97 | 144,25 |
| Жилищный фонд к концу периода, тыс. м2 | 528,45 | 621,00 | 756,00 |

Жилищный фонд городского поселения к 2017 году увеличится на 92,55тыс. м2, к концу расчетного срока – на 227,55 тыс. м2 и достигнет 756,0 тыс. м2.

Из существующего жилфонда сохраняется к 2027 году – 96%.

Общий объем выбытия жилфонда на весь проектируемый период определился в 19,67 тыс. м2 (4%).

При выборе территории для нового жилищного строительства учитывались следующие факторы:

      - наличие количества свободных от застройки земель, пригодных для жилищного строительства;

      - выявление территорий, застроенных в настоящее время аварийным и ветхим фондом;

      - необходимость приближения районов расселения к центрам приложения труда.

Учитывая вышеприведенные факторы, проектом рекомендуется разместить некоторый объем нового строительства на свободных территориях.

Намеченная генеральным планом реконструкция носит комплексный характер. Наряду с размещением новых жилых кварталов генплан предусматривает создание общественных и спортивных центов, организацию системы зеленых насаждений, создание рациональной транспортной инфраструктуры, благоустройство санитарно-защитных зон вокруг производственных объектов, упорядочение промышленно-складских территорий города.

В связи с проведением намеченных проектом мероприятий по реконструкции города потребуется снести к концу расчетного срока ориентировочно 19,67 тыс. кв. м общей площади жилых домов, то есть в пределах 4% существующего жилищного фонда.

Таблица 5.2.4.

Распределение сносимого жилищного фонда по причинам убыли

| № п/п | Перечень мероприятий | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этаж | 2 этаж | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация жилых кварталов | 11,09 | 6,22 | 17,31 |
| 2 | Пробивка улиц | 0,50 | 0,28 | 0,78 |
| 3 | Создание общественных учреждений | 0,50 | 0,28 | 0,78 |
| 4 | Организация зеленых насаждений | 0,12 | 0,07 | 0,19 |
| 5 | Прочие причины | 0,39 | 0,22 | 0,61 |
| Всего: | 12,6 | 7,07 | 19,67 |

Убыль жилищного фонда под жилищное, культурно-бытовое строительство, под пробивку улиц будет происходить интенсивно. Что же касается сноса под зеленые насаждения, а также в связи с организацией санитарно-защитных зон, то убыль жилищного фонда будет осуществляться постепенно, по мере амортизации зданий.

В генеральном плане предлагается структура жилищного строительства близкая к сложившемуся положению в городе с некоторым увеличением доли индивидуальной застройки, имеющей земельные участки до 12 соток каждый.

В нижеследующей таблице приведен расчет объемов нового жилищного строительства и потребных для него территорий:

Таблица 5.2.5.

| Тип застройки | I очередь (2008-2017 гг.) | Период 2018-2027 гг. | территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищ-ный фонд, тыс. м2 | Средняя плот-ность жилищного фонда, м2/га | Терри-тории, га | Жилищ-ный фонд, тыс. м2 | Средняя плот-ность жилищного фонда, м2/га | Терри-тории, га | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| 5-этажей | 17,4 | 5800 | 3,0 | 23,2 | 5800 | 4,0 | 7,0 | 4 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| 2-3 этажная | 25,9 | 3700 | 7,0 | 50,36 | 3700 | 13,61 | 20,61 | 11 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| коттеджи | 59,67 | 800 | 74,6 | 70,69 | 800 | 88,36 | 162,96 | 85 |
| Итого: | 102,97 | - | 84,6 | 144,25 | - | 105,97 | 190,57 | 100 |

На основании выполненных расчетов под жилую застройку потребуется 190,57 га, в том числе:

- на I очередь (2017г.)		84,6 га;

- на период 2018-2027 гг.		105,57 га.

### 5.2.3 Культурно-бытовое обслуживание

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. Оставшаяся от предыдущего (советского) периода сеть государственных и муниципальных учреждений социальной сферы на данный момент имеет низкую фондовооружённость и устаревшее оборудование. За время рыночных преобразований происходит сокращение числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отрасли, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы, снижаются объёмы капитальных вложений в социальную сферу, замедляются темпы ввода объектов в эксплуатацию.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Социальная и градостроительная политика формирования системы обслуживания населения Вельского городского поселения предусматривает дифференцированный подход к составу, организации и размещению услуг, подразделяемых на две группы:

- социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему является определяющим и обеспечивает социальный минимум в основном, на бесплатной или льготной основе. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями этих отраслей требует строгого контроля. Сюда относятся: образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура;

- виды обслуживания уже перешедшие или переходящие на саморегулирование. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство. Их развитие происходит на базе рыночных отношений и определяется спросом населения и его платёжеспособностью.

Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в области образования, здравоохранения и демографической политики.

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно – бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность жизненного уровня приводит, естественно, к постепенной деградации существующей сети культурно –бытового обслуживания населения.

В то же время при любых социально – экономических потрясениях необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты физической культуры, библиотеки. Причем, возможно создание как бюджетных учреждений, так и частных школ, семейных детских садов, частной врачебной практики и т.д.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как это имеет место сейчас в сфере, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный капитал.

Расчет потребности населения города в учреждениях обслуживания выполнен по действующим нормативам: СниП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года №1683-р.

Система культурно-бытового обслуживания населения строится в данном проекте на принципе рационального размещения учреждений на территории поселения:

- учреждения повседневного пользования (школы, детские дошкольные учреждения и др.) размещены на территории жилых кварталов и микрорайонов, их земельные участки учитываются в территории жилых кварталов и микрорайонов;

- учреждения периодического и эпизодического пользования (предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания) размещены на территориях, отнесенных к общественному центру города;

- учреждения, имеющие обособленные участки (стадион, больницы и т.д.).

Таблица  5.2.6.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения городского поселения

| №№п/п | Наименование | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Потребность на 28 тыс. чел. | Размещено по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующее | Новое строитель-ство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Культурно-просветительские учреждения |
| 1 | Дома культуры | мест | 70 | 1960 | 1700 | 260 |
| 2 | Библиотеки | тыс. томов | 5 | 140 | 130,7 | 9,3 |
| 3 | Детский дом творчества | мест | 3,4 | 95 | 90 | - |
| 4 | Детская художественная школа | мест | 5 | 140 | 205 | - |
| 5 | Детская спортивная школа | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Кинотеатры | мест | 25 | 700 | 820 | - |
| 7 | Общеобразовательные школы | мест | 146 | 4088 | 3242 | 846 |
| 8 | Детские дошкольные учреждения | мест | 59 | 1652 | 1071 | 581 |
| II. Учреждения здравоохранения |
| 9 | Центральная районная больница | коек | 18 | 500 | 490 | 10 |
| 1 | Поликлиники | пос./смену | 28 | 780 | 540 | 240 |
| 1 | Подстанция скорой медицинской помощи | машин | 0,18 | 5 | 9 | - |
| 1 | Аптеки | объект | 12 | 12 | 12 | - |
| III. Предприятия розничной торговли и общественного питания |
| 1 | Магазины | Кв.м. торг. Площади | 280 | 7840 | 14005 | - |
| 1 | Рынок | Объект/кв. м торговой площади | 1 | 1 | 1 | - |
| 1 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 1120 | 1424 | - |
| IV. Предприятия бытового обслуживания и коммунального хозяйства |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест/ ед. | 9 | 252/68 | 252/68 | - |
| 1 | Прачечные самообслуживания, химчистки самообслуживания | кг белья/смену | 14 | 392 | 160 | 232 |
| 1 | Бани | мест | 5 | 140 | 115 | 25 |
| 2 | Гостиницы | мест | 6 | 168 | 161 | 7 |
| 2 | Пожарное депо | пож. Автом. | 0,2 | 5 | 5 | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Общественные уборные | прибор | 1 | 28 | - | 28 |
| V. Спортивные сооружения |
| 2 | Спортивные залы | кв. м площади пола | 60 | 1680 | 1680 | - |
| 2 | Плавательный бассейн | кв. м зеркала воды | 20 | 560 | 200 | 360 |
| 2 | Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 1,95 | 54,6 | 47,5 | 7,1 |
| VI. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 2 | Филиалы сберегательного банка | операцион-ное место | 1 на 2-3 тыс.чел | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Отделение связи | объект | 1 на 20-25 тыс. чел | 2 | н/д | 2 |

Формирование общественно-деловой зоны происходит, в основном, в центральном районе города. В проекте предлагается создание подцентров в южной и восточной частях города.

Первоочередное строительство общественных зданий намечается в соответствии с жилищным строительством, когда вместе с жилыми домами возводятся и учреждения обслуживания, в основном, это учреждения повседневного обслуживания.

Одной из особенностей города является наличие в нем развитой сети учебных заведений районного и федерального значения: Вельский совхоз-техникум, учетно-финансовый техникум – два техникума, готовящие специалистов лесной промышленности и сельского хозяйства. В городе имеются филиал «Современного гуманитарного университета», один техникум и пять средних школ, художественная, музыкальная и спортивная школы, дом культуры, дом детского творчества, краеведческий музей.

Из учреждений здравоохранения необходимо выделить санаторий профилакторий «Сольвычегодск», расположенный на реке Вага..

Проектные предложения по развитию сети детских дошкольных учреждений

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях выполнен с учётом демографического состава населения на расчётный срок и I очередь с учётом рекомендуемого «Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» процентного охвата детей, приводится в нижеследующей таблице.

Таблица 5.2.7.

Расчёт норматива для детских дошкольных учреждений

| Наименование показателя | I очередь, 2017 | Расчётный срок, 2027 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Удельный вес в общей численности населения города детей в возрасте 0 – 6 лет, % | 7,2 | 7,3 |
| Количество детей в возрасте 0 – 6 лет на 1000 жителей, человек | 72 | 73 |
| Охват детей дошкольного возраста детскими дошкольными учреждениями, % | 80 | 80 |
| Расчётное количество мест на 1000 жителей, исходя из указанного процента охвата детей, мест (округлённо) | 58 | 59 |

В нижеследующей таблице приведен расчет необходимого количества мест в детских дошкольных учреждения городского поселения.

Таблица 5.2.8.

# Потребность в детских дошкольных учреждениях

| Наименование | Проектная численность населения, чел. | Количество мест | Сущест-вующая ёмкость | Дефицит мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчёт-ный срок |
|  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МО «Вельское» | 27000 | 28000 | 1566 | 1652 | 1071 | 495 | 581 |

Рекомендации: в МО «Вельское» за период 2008-2027гг. генпланом рекомендуется строительство двух новых дошкольных учреждений по 300 мест.

Проектные предложения по развитию сети общеобразовательных школ

Расчёт нормативного количества мест в общеобразовательных школах, выполненный с учётом демографического состава населения на расчётный срок и I очередь с учётом рекомендуемого СниПом 2.07.01-89* процентного охвата детей, приводится в нижеследующей таблице.

Таблица 5.2.9.

Расчёт норматива для общеобразовательных школ

| Показатели | I очередь, 2017 | Расчётный срок, 2027 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| Удельный вес в общей численности населения города детей в возрасте 7 – 15 лет (учащиеся 1-8 классов), % | 12,9 | 13,0 |
| Количество детей в возрасте 7 – 15 лет на 1000 жителей, человек | 129 | 130 |
| кроме того, подростки 16-17 лет, человек на 1000 жителей | 28 | 28 |
| из них должно обучаться в общеобразовательных школах (70-75%), человек | 21 | 21 |
| Итого должно обучаться в обще-образовательных школах, (п. 2+п.4), человек на 1000 жителей | 150 | 151 |
| из них учитывается в специальных школах и интернатах, человек на 1000 жителей | 5 | 5 |
| Итого норматив на 1000 жителей для общеобразовательных школ общего типа, мест | 145 | 146 |

В нижеследующей таблице приведён расчёт необходимого количества мест в общеобразовательных школах городского поселения.

Таблица 5.2.10.

Потребность в общеобразовательных школах

| Наименование | Проектная числен-ность населения, чел. | Количество мест | Сущест-вующая ёмкость | Дефицит мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчёт-ный срок |
|  | I очередь | Расчёт-ный срок | I очередь | Расчёт-ный срок |  |  |  |
| МО «Вельское» | 27000 | 28000 | 3915 | 4088 | 3242 | 673 | 846 |

Рекомендации: в МО «Вельское» за период 2008-2027гг. генпланом рекомендуется строительство одной новой  школы на 900 мест.

###### Проектные предложения по развитию сети лечебно – профилактических учреждений

Перспективы развития коечной сети больниц в МО «Вельское» выглядят следующим образом (норматив обеспеченности на 1000 человек был увеличен до 18 коек в связи с административным статусом города):

- I очередь, 2017 г.: 				27,0 тыс. чел. Х 18 = 486 койки;

- Расчётный срок, 2027 г.: 			28,0 тыс. чел. Х 18 = 500 коек.

Генеральным планом рекомендуется увеличение коечного фонда больницы на 10 койко-мест.

Перспективы развития сети амбулаторно-поликлинических учреждений в МО «Вельское» выглядят следующим образом (норматив обеспеченности на 1000 человек был увеличен до 28 пос/см в связи с административным статусом города):

- I очередь, 2017 г.: 				27,0 тыс. чел. Х 28 =  756 пос/см;

- Расчётный срок, 2027 г.: 			28,0 тыс. чел. Х 28 = 784 пос/см.

Генеральным планом рекомендуется строительство новой поликлиники, мощностью учреждения на 244 пос/смену.

Рекомендации: в МО «Вельское» в период 2008-2027 гг. проектом рекомендуется увеличение мощности стационарных отделений до 500 койко-мест и строительство нового здания амбулаторно-поликлинического учреждения мощностью 244 пос/смену.

###### Проектные предложения по развитию сети культурно – просветительных учреждений

Основу культурно – просветительной работы составят муниципальное учреждение культуры «Районный культурный центр», Вельский районный краеведческий музей, Вельская Центральная библиотека.

Таблица  5.2.11.

Расчёт потребности в клубных учреждениях

| Пункт расположения | Численность населения тыс. человек | Единиц |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребность в клубных учреждениях (мест) | 27,0 | 28,0 | 1890 | 1960 |
| Потребность в библиотечном фонде (тыс. томов) | 27,0 | 28,0 | 135 | 140 |
| Кинотеатр (мест) | 27,0 | 28,0 | 675 | 700 |

Проектные предложения по развитию сети физкультурно–оздоровительных учреждений и объектов

В перспективе в городском поселении генпланом рекомендуется:

- строительство крытых плавательных бассейнов,

- спортивных площадок,

- плоскостных спортивных сооружений общего пользования,

- бассейнов при общеобразовательных школах и детских садах.

Таблица 5.2.12.

Расчёт потребности в физкультурно-оздоровительных объектах

| наименование | I очередь | расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | население тыс. чел. | Норма на 10000 жителей | потребность | население тыс. чел. | Норма на 10000 жителей | потреб-ность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| норматив единовременной пропускной способности, тыс. человек |
| МО «Вельское» | 27,0 | 1,9 | 5,13 | 28,0 | 1,9 | 5,32 |
| плоскостные сооружения, тыс. м2 |
| МО «Вельское» | 27,0 | 19,5 | 52,6 | 28,0 | 19,5 | 54,6 |
| спортивные залы, тыс. м2 площади пола |
| МО «Вельское» (I вариант) | 27,0 | 0,60 | 1,62 | 28,0 | 0,60 | 1,68 |
| крытые плавательные бассейны, м2 зеркала воды |
| МО «Вельское» | 27,0 | 200 | 540 | 28,0 | 200 | 560 |

Рекомендации:

1. В течение расчетного срока проекта рекомендуется достроить ряд объектов общественной застройки с учетом реальной возможности финансирования и строительной базы. Прежде всего, обращается внимание в настоящем проекте на обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями, школами, поликлиниками.

2. Генпланом рекомендуется строительство 5 детских садов вместимостью по 110 мест каждый, одной общеобразовательной школы на 900 мест, новой поликлиники на 250 посещений  смену и увеличение существующих стационаров на 10 койко-мест.

3. Население города обеспечено спорткомплексом, спортивными залами, но не все сооружения соответствуют нормативной потребности. Генпланом рекомендуется строительство открытых спортивно – физкультурных сооружений, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с крытым плавательным бассейном площадью зеркала воды 360м2 в г. Вельске, строительство Ледового комплекса в городе Вельске, осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической базы.

Таблица 5.2.13.

Современная обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания и потребность в них на расчетный срок

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Общая ёмкость | Общая ёмкость в расчёте на 1000 жителей | Норматив на 1000 жителей | Потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На расчет-ный срок (2027г) | С учётом сезон-ного населе-ния (7тыс чел.) | в том числе на первую очередь (2017г) | На расчетный срок (2027 г.) | в том числе на первую очередь (2017 г). |
| 1. Образование |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 215 | 39 | 63 | 440 | - | 365 | 225 | 150 |
| Общеобразовательные школы | - « - | 980 | 178 | 109 | 763 | - | 616 | – | – |
| Детская музыкальная школа | - « - | 200-250 | 44,6 | 2,7% школь-ников | 20 | - | 25 | новое здание при КДЦ |
| Центр детского творчества | чел. | 2118 | 378 | 3,3% школь-ников | 25 | - | 30 | - | - |
| ДОЛ | - « - | 230 | 41 | - | - | - | - | ремонт и благоустройство территории |
| 2. Здравоохранение и социальное обслуживание |
| Центр социального обслуживания (стационар) | мест | 25 | 4,4 | -- | - | - | - | - | - |
| 3. Физкультура и спорт |
| Плоскостные сооружения | объектов | 1 | - | - | - | - | - | по ходу жилищного строительства |
| Спортивные залы | - « - | 2 | - | - | - | - | - | ремонт |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | - « - | - |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Культура |
| Культурно-досуговый центр | мест | 230 | 41 | 50-60 | 400 | 700 | 350 | новое здание КДЦ |
| Музей | объектов | - | - |  | 1 | - | - | 1 | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 25 | 4,5 | 4,5 | 31,5 | 63,0 | 27,5 | увеличение книжного фонда, обустройство Интернет-зала |
| 5. Торговля и общественное питание |
| Магазины | м2 торг. Площади | н/д | - | 280 | 1960 | 3920 | 1700 |  |  |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 120 | 21 | 40 | 280 | 560 | 245 | 280 (480)* | 160 (400)* |
| 6. Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальное обслуживание |
| Прачечная | кг белья в смену | – | – | 120 | 840 | 1680 | 730 | пункт приёма |
| Баня | помыв. Мест | 26 | 4,7 | 5,0 | 35 | 70 | 30 | расширение до 35 | расширение до 30 |
| Гостиница | мест | – | – |  |  |  |  | 60-80 | 60-80 |
| Кладбище | га | 10,2 | - | - | 18,8 |  | 13,8 | 5 | - |

## 5.3 Территориальное развитие поселения

### 5.3.1 Варианты территориального развития Вельского городского поселения

Были рассмотрены следующие варианты территориального развития городского поселения:

1 Вариант – развитие жилой зоны преимущественно в южном и юго-западном направлении.

2 Вариант – территориальное развитие городского поселения предлагается не только в южном и юго-западном направлении, но и северном направлении за счет включения земель населенных пунктов связанных повседневными устойчивыми связями с г. Вельском.

Администрацией Вельского городского поселения согласован первый вариант

### 5.3.2 Проектная планировочная структура территории

Генеральным планом предусматривается реконструкция и регенерация существующей усадебной застройки. Она должна решаться заменой ветхого жилого фонда на капитальные постройки с соблюдением современных норм и правил. Большую роль в создании города будет играть увеличение строительства коттеджной застройки с высоким уровнем благоустройства.

Центральный район – исторически сложившаяся основная часть города с регулярной планировочной структурой и общественным центром, сохранившим свое историческое местоположение и функциональное значение городского центра.

В центральном районе расположены основные административные, культурно-просветительные и торгово-бытовые учреждения.

Главная площадь города – пл. Ленина – находится на пересечении ул. Дзержинского и ул. Нечаевского. Площадь формируется  основными общественными зданиями: Нарсуд, Прокуратура, Краеведческий музей, Дом культуры, Налоговая инспекция и др.

На главной улице города, ул. Дзержинского, сосредоточены основные учреждения культурно-бытового обслуживания.

Система городской застройки квартальная, с размером кварталов 3-4 га. Застройка центрального района преимущественно усадебная, лишь в центральных кварталах, преобладающим является 2-этажный деревянный и 2-этажный капитальный фонд.

В последнее время в этом районе города осуществлялось строительство 5-этажных зданий. Строительство велось выборочно на всей территории города со сносом индивидуального фонда, т.к. свободных территорий в этой части города нет.

По совокупности основных критериев, определяющих ценность территорий, наиболее ценной является историческая часть этого района, включающая в себя ул. Дзержинского и прилегающие к нему кварталы, в настоящее время она частично занята индивидуальной жилой застройкой. Эти территории, при условии реконструктивных мероприятий по строительству качественно новой капитальной малоэтажной застройки по индивидуальным проектам, а также по модернизации инженерной инфраструктуры, создадут городу престижный и привлекательный образ, характерный для поселений такого социального статуса.

Концепцией генерального плана предусматривается реконструкция центральной части города. Учитывая исторически сложившуюся планировочную структуру, а так же масштаб и характер застройки, генеральным планом предлагается сохранить квартальную систему застройки. За основной тип застройки принимаются 2-3 этажные дома.

При общей малой этажности не исключается возможность включения акцентных зданий повышенной этажности, обусловленной градостроительной ситуацией.

Современный центр города на ул.Дзержинского сохраняет свое функциональное значение, одновременно получают развитие элементы городского центра в районе железнодорожной станции, ул. 1 Мая, ул. Ломоносова.

Главная площадь города сохраняет свое историческое место и функциональное назначение административного центра.

На пересечении ул. Дзержинского и  ул. 1 Мая и ул. Дзержинского и ул. Ломоносова формируются торговые зоны. В юго-западной части города на выезде в сторону г. Вологда ведется строительство молодежного микрорайона Молчанова. Строится более 100 индивидуальных жилых домов.

Южный район ограничен с севера железнодорожной магистралью, с запада – коммунальной зоной, с юга и востока имеет границами природный лесной массив и земли совхоза техникума.

Южный район начал хаотично застраиваться в XX веке.

В настоящее время район еще не представляет собой единого жилого образования.

Наиболее активное развитие получила его восточная часть, сформировавшаяся вдоль въезда в город со стороны Вологды. Здесь преобладающей является 2-этажная капитальная застройка. В последние годы происходит активная застройка в районе улицы Белинского домами усадебного типа. Район не обеспечен предприятиями культурно-бытового обслуживания.

По генеральному плану общественный центр южного района формируется в районе железнодорожного вокзала и связан с центральным районом пешеходным переходом.

Поселок Лесобазы расположен на правом берегу р. Ваги и разделен на две части железнодорожной магистралью.

Жилой фонд деревянный, преимущественно индивидуальный.

Поселок имеет собственную сеть учреждений обслуживания, рассредоточенных по его территории, построен Дворец культуры и спорта.

Архитектурно-планировочная структура города базируется на основе существующей планировки.

Использование имеющихся резервов территории, находящихся в основном на окраине города, позволяет вести планомерное развитие планировочной структуры от центра к периферии. Вместе с тем, сохраняется и реконструируется существующая застройка, которая с учетом исторического значения задает масштаб и размер новых планировочных образований, а также зданий в отдельности.

Основные принципы формирования городской среды, равно как и общая архитектурно- планировочная композиция застройки, базируются на развитии и сохранении исторического облика города с учетом требований сегодняшнего дня.

Это подразумевает следующие градостроительные мероприятия:

- следование историческим планировочным приемам, характерным для города;

- максимальное использование элементов существующей планировки и ландшафта;

- сохранение существующего масштаба городской среды в размерах вновь проектируемых кварталов и застройки;

- сохранение соотношения солирующих объемов и открытых пространств;

- сохранение главенствующей роли сложившегося городского центра при формировании субцентров.

Таким образом, все перечисленные мероприятия по архитектурно-планировочной и функциональной организации территории города должны привести к созданию компактного, четко организованного жилого образования, отвечающего современным градостроительным требованиям.

### Таблица 5.3.1.

### Распределение территорий  населенных пунктов по функциональному использованию

| №№ п/п | Показатели | Единица измере-ния | Современное состояние на 01.01.2009 г. | Первая очередь строительства (2017 г.) | Расчёт-ный срок (2027 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего в границах населённых пунктов в том числе: | га | 1944,97 | 1944,97 | 1944,97 |
| 1 | Территории жилой застройки – всего | га | 527,59 | 612,19 | 788,24 |
| 1.1 | Территории среднеэтажной жилой застройки | га | 25,98 | 28,98 | 35,98 |
| 1.2 | Территории малоэтажной жилой застройки | га | 145,11 | 152,11 | 172,72 |
| 1.3 | Территории индивидуальной жилой застройки | га | 356,5 | 431,1 | 579,54 |
| 2 | Территории общественно-деловой застройки | га | 122,44 | 123,64 | 136,14 |
| 3 | Территории производственной застройки – всего | га | 247,7 | 247,7 | 273,8 |
| 3.1 | Территории промышленной застройки | га | 162,2 | 162,2 | 173,8 |
| 3.2 | Территории коммунально-складской застройки | га | 85,5 | 85,5 | 100,0 |
| 4 | Территории рекреационного назначения | га | 761,46 | 658,666 | 403,79 |
|  | В том числе зеленые насаждения общего пользования | га | 24,0 | 24,6 | 37,1 |
| 5 | Территории транспортной инфраструктуры | га | 160,38 | 177,38 | 215,58 |
| 6 | Территории сельскохозяйственного использования | га | 66,18 | 66,18 | 66,18 |
| 7 | Прочие территории | га |  |  |  |

## 5.4 Охрана окружающей среды

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относится к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности населения, проживающего на рассматриваемой территории.

Настоящий проект предусматривает сбалансированное решение социально-экономических задач и сохранение благоприятной окружающей среды.

Выполнение поставленных задач возможно за счет осуществления комплекса мероприятий, который включает технологические, планировочные, организационные и, административно-правовые меры, контроль со стороны природоохранных органов и общественности.

Технологические мероприятия разрабатываются профильными научно-исследовательскими и проектными институтами, заводскими лабораториями и учитываются при разработке проектов предельно-допустимых выбросов и сбросов (ПДВ, ПДС), норм образования и размещения отходов промышленно-коммунальных предприятий. Ответственными за выполнение мероприятий являются руководители предприятий.

Планировочные мероприятия предусматриваются на стадии разработки генерального плана в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями на основании законов Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также Водного и Лесного кодексов и т.д.

Организационные мероприятия выполняются в соответствии с постановлениями и решениями, принимаемыми администрацией города, а также в результате реализации разработанных проектов по развитию и реконструкции инженерно-транспортной инфраструктуры и экологических программ. Ответственными за выполнение мероприятий являются администрация городского поселения муниципального района и руководители санитарных и экологических служб.

5.4.1 Охрана атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите воздушного бассейна Вельского городского поселения:

- четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон территории поселка;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и поселка в целом;

- упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. СЗЗ предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Для каждого объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

5.4.2 Охрана поверхностных и подземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных, озеленение и расчистка прибрежных территорий водных объектов;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- организация на территории населенного пункта системы сбора и очистки ливневых вод, загрязненных нефтепродуктами, при помощи системы водоотведения с последующей очисткой на очистных сооружениях.

    - 5.4.3 Водоохранные зоны водных объектов

На территории населенного пункта ограничения на хозяйственную деятельность устанавливаются на территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоёмов и водотоков.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон рек Вага и Вель установлена в размере 200м, прибрежной защитной полосы – 40 м Прибрежные защитные полосы прочих водных объектов устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 30-50 м, водоохранные зоны – в зависимости от протяженности.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

    - 5.4.4 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума

Основными источниками внешнего шума на территории поселения являются транспортные потоки на улицах и дорогах, железнодорожные поезда, трансформаторы.

Для снижения уровней звука на территории или в помещениях, защищаемых от шума объектов, следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами.

В качестве экранов следует применять искусственные и естественные элементы рельефа местности (выемки, галереи, насыпи, холмы и др.).

Зеленые насаждения в жилых районах играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источником шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населенном пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

Для снижения шумового воздействия также предполагается устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, другими источниками шума, усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и др.

5.4.5 Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Законом РФ об охране окружающей природной среды, а также рядом нормативных документов.

Способами защиты населения от вредного воздействия электромагнитных полей являются создание охранных и санитарно-защитных зон от линий электропередач, проходящей на территории поселка в соответствии с п.6.3 с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и их озеленение, которое поможет снизить уровень напряженности электромагнитных полей. На территории жилой застройки предусматривается кабельная укладка.

5.4.6 Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

5.4.7 Мероприятия по охране растительности и формирование системы зеленых насаждений

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране растительности:

- размещение объектов строительства с учетом требований по охране окружающей среды;

- вырубка погибших и поврежденных насаждений;

- лесопосадки на нарушенных и неудобных землях;

- рекультивация земель;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Система зеленых насаждений населенного пункта складывается из:

- озелененных территорий общего пользования;

- озелененных территорий ограниченного пользования (внутриквартальных, детских садов, школ и т. д.).

Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве зеленых насаждений жилого района являются:

- аллейные и рядовые посадки деревьев;

- группы (куртины);

- живые изгороди;

- одиночные посадки (солитеры) на газоне.

5.4.8 Санитарная очистка территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки населенного пункта, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на  полигоне ТБО.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке  территории населенного пункта:

- организация уборки территорий от мусора, смёта, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотведения;

- размещение площадок для установки мусороконтейнеров.

Вывоз отходов с территории поселения будет производиться спецтранспортом на действующий полигон ТБО (городской), расположенный на территории МО «Усть-Вельское» в 2,3 км от границ МО «Вельское». Мощность полигона 88369,3 тонн/год или 131894,5 куб. м/год. Площадь полигона 10,67 га. Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами. Все мероприятия по очистке производятся МУП «Жилищно-эксплуатационное управление».

Производится вывоз мусора и нечистот из жилых и общественных зданий и территорий по графику. Проектом предлагается осуществлять раздельный сбор мусора и пищевых отходов.

На полигон ТБО вывозится:

- мусор жилых домов, учреждений и торговых предприятий;

- уличный смет;

- строительный мусор.

Прогноз количества отходов

- Жидкие отбросы из выгребов на 1 человека (в неканализуемых домовладениях) – 1,5 куб. м

- Общее количество сухих отбросов по городу с учетом общественных зданий на 1 человека – 0,3 тыс. или 1,0 куб. м.

- Смет с 1 кв.м. твердых покрытий – 8 кг.

Исходя из принятых норм и расчетного количества жителей определено годовое накопление мусора и жидких нечистот:

| №№ п.п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жидкие нечистоты | 8925 куб м | 11400 куб м |
| 2 | Сухой мусор | 27000 куб м | 28000 куб м |
| 3 | Смет с улиц и площадей | 7,9 т | 9,6 т |

Проектом предусматривается вывоз жидких нечистот из МО «Вельское» на сливную станцию канализационных очистных сооружений г. Вельска.

Потребность в уборочном транспорте:

| №№ п.п | Типы машин | Норматив СниПа | Кол-во машин на 1 очередь | Кол-во машин на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборочные машины | 60 на 1 млн кв.м. площади | 30 | 40 |
| 2 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс. жителей | 5 | 6 |
| 3 | Ассенизационные |  | 2 | 1 |
| 4 | Тротуароуборочные | 25 на 1 млн.кв.м.площади | 13 | 17 |

В восточной части города на территории МО «Аргуновское» в настоящее время санкционированных полигонов не существует. Ранее функционирующий полигон промышленных отходов (отходы лесопиления) официально закрыт.

### 5.4.9 Зеленые насаждения общего пользования

В соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89* п.4 площадь зеленых насаждений общего пользования – парков, садов, скверов, размещаемых на селитебной территории должна быть не менее 10- м2/чел.

Озеленение города проектируется в соответствии с общим архитектурно-планировочным решением и учетом выхода города к поймам р. Вель и р. Вага. Проектом предусматривается максимально сохранить существующий ландшафт, в частности его наиболее ценный элемент – естественные лесные массивы. С этой целью строительство зданий и сооружений необходимо вести, как правило, на участках свободных от древесных насаждений. Все основные зеленные массивы имеют выход к реке либо непосредственно, либо через озеленение основных дорог. Трассировка городских улиц и дорог намечена с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. Данное мероприятие будет способствовать озеленению города.

В соответствии с проектом площадь зеленых насаждений на I очередь составит 24,6 га, на расчетный срок – 37,1 га. Таким образом, обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования будет даже превышать нормативную.

Кроме того, предлагается проведение мероприятий по озеленению улиц в районах новой застройки.

Проектом предлагается увеличение площади озеленения санитарно-защитных зон.

## 5.5 Развитие транспортной инфраструктуры

### 5.5.1 Железнодорожный транспорт

Генеральным планом предполагается рост грузопассажирских потоков, связанных с развитием экономики региона. Это обусловит необходимость усиления участка железнодорожной линии Коноша-Котлас со строительством второго главного пути на участке ст. Вельск – ст. Вага с мостом через р. Вагу, а также предусматривается комплекс мероприятий по электрификации железной дороги.

При развитии железнодорожного транспорта необходимо предусмотреть строительство пересечений линии железной дороги с магистральными улицами в разных уровнях.

### 5.5.2 Автомобильные дороги и транспорт

На расчетный срок предусматривается строительство южного обхода города по трассе – Коноша – Вельск – Шангалы - Котлас со строительством моста через р. Вагу в районе южнее «Лесобазы».

Эта трасса является участком перспективного автодорожного направления Санкт – Петербург – Волховстрой – Коноша – Котлас - Сыктывкар, которое предусматривается к реализации на период 2016 – 2030 гг. по федеральной целевой программе «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

### 5.5.3 Транспорт внутри населённых пунктов

Улично-дорожная сеть

Генеральным планом предусматривают сохранение сложившейся структуры улично-дорожной сети центральной части города, с организацией одностороннего движения на ряде магистралей.

Основными задачами развития улично-дорожной сети являются:

- Строительство путепроводов через железнодорожную магистраль для обеспечения надежности и безопасности транспортного сообщения между районами города;

- Строительство магистральных и жилых улиц в южном районе нового многоэтажного и коттеджного строительства;

- Строительство жилых улиц в восточном районе нового коттеджного строительства;

- Упорядочение дорожной сети в западном и восточном промрайонах;

- Повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети в сложившихся районах города.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети в соответствии со СниП 2.07.01-89*:

- магистральные улицы и дороги;

- основные улицы и дороги местного значения;

- второстепенные улицы, дороги и проезды.

I-я очередь

Мероприятия по развитию магистральной сети города:

- Строительство путепровода через железнодорожную магистраль в створе ул. Дзержинского.

- Реконструкция подходов к путепроводу от улиц Кирова, Гагарина, Привокзальной, общая протяженность 0,7 км.

- Строительство магистрали вдоль железнодорожной линии в южном районе от ул. Дзержинского до ул. Попова, протяженность 2,0 км.

Мероприятия по развитию сети улиц и дорог местного значения:

- Строительство новой улицы на продолжении ул. Чехова, до ул. Попова в южном районе, протяженность 1,5 км.

- Строительство новой улицы на продолжении ул. Чехова в восточный район до ул. Кирова, протяженность 1,0 км.

- Строительство в южном районе дороги, параллельной ул. Дзержинского, от автомобильной дороги на аэропорт до ул. Кирова, протяженность 1,7 км.

- Строительство жилых улиц и проездов в южном районе нового строительства, общая протяженность 3,8 км.

- Строительство улицы в районе д. Дюковской на соединении ул. Революционной и ул. Сев. Слободка, протяженность 0,9 км.

- Реконструкция улицы в западной части жилого района «Лесобаза», проходящей вдоль железнодорожной линии и рекреационной зоны, протяженность 1,6 км.

- Строительство новых жилых улиц и проездов в западной части жилого района «Лесобаза», общая протяженность 2,5 км.

- Строительство новых магистральных и жилых улиц в районе п. Энтузиастов.

Протяженность первоочередного строительства составит 13,4 км, в том числе магистралей – 2,0 км.

Расчетный срок

Мероприятия по развитию магистральной сети города:

- Строительство путепровода через железнодорожную магистраль в створе ул. Попова.

- Пробивка ул. Гагарина на ул. Попова в створе пер. Макаренко, протяженность 0,8 км.

- Строительство новой магистрали в южном районе вдоль железнодорожной линии от ул. Попова до нового выхода на а/д на Коношу, протяженность 1,1 км.

- Строительство дороги на продолжении ул. Попова в южном направлении до ул. Дзержинского, протяженность 1,6 км.

- Строительство путепровода через железнодорожную линию в жилом районе «Лесобаза».

- Строительство подхода к путепроводу в районе «Лесобаза» от ул. Герцена, протяженность 0,3 км.

Мероприятия по развитию сети улиц и дорог местного значения:

- Строительство новых дорог в западном промрайоне, общая протяженность 1,6 км.

- Строительство и реконструкция жилых улиц в южном жилом районе, общая протяженность 4,5 км, в том числе новое строительство – 2,5 км.

- Строительство и реконструкция дорог в новой промзоне по ул. Кирова, общая протяженность 2,5 км, в том числе новое строительство – 1,0 км.

- Строительство новых жилых улиц в восточной части жилого района «Лесобаза», общая протяженность 2,7 км.

Протяженность нового строительства улично-дорожной сети к расчетному сроку дополнительно составит 11,6 км, в том числе магистралей – 3,8 км.

В результате осуществления проектных мероприятий протяженность магистральной сети к расчетному сроку увеличится до 29,8 км, плотность магистральной сети в пределах застройки составит 2,2 км/кв.км.

Кроме нового строительства, проектом предусматривается благоустройство улично-дорожной сети в сложившихся районах:

- Организация ливневой канализации на улично-дорожной сети.

- Обеспечение треугольников видимости на основных перекрестках.

- Строительство тротуаров, озеленение и освещение.

- Капитальный ремонт проезжих частей улиц и дорог.

К расчетному сроку все улицы и дороги города с грунтовым покрытием (протяженность – 20 км) предусматривается реконструировать с заменой покрытий проезжих частей на усовершенствованные и переходные типы покрытий.

Таблица 5.5.1.

Характеристика улично-дорожной сети по периодам развития

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Существ. Положение | I-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети, | км | 69,0 | 82,7 | 94,3 |
|  | в том числе магистралей | км | 24,0 | 26,0 | 29,8 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети в пределах застройки | км/ км2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
|  | в том числе магистралей | км/ км2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 3 | Площадь улично-дорожной сети | га | 140 | 170 | 200 |

Городской транспорт

В проекте предусматривается развитие линий автобусного сообщения по внутригородским маршрутам на территории города. Новая линия автобуса предусматривается в юго-западной части города.

Протяженность автобусной сети по оси улиц к расчетному сроку составит – 27,7 км, на первую очередь -26,5 км. Плотность автобусной сети в пределах застройки составит на первую очередь – 2,2 км/кв.км, на расчетный срок – 2,3 км/кв.км.

Развитие маршрутной сети автобусов обеспечит соблюдение нормативных радиусов обслуживания, при которых пешеходные подходы к остановкам автобусов составят 500-700 м.

Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта:

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения и организация гостевых стоянок в кварталах и микрорайонах;

- выделение территорий для размещения гаражей боксового типа и многоэтажных гаражей манежного типа для районов многоэтажной застройки с нормативным радиусом доступности до 800 м (норма автомобилизации на I очередь принимается – 300 автомобилей на 1 тыс. жителей, на расчетный срок – 350 автомашин на 1 тыс. жителей);

Таблица 5.5.2.

Расчет потребности территорий для хранения индивидуального легкового автотранспорта

| № № | Наименование показателей | Ед. измерения | Существ. Положение | I-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население всего, в том числе в многоквартирной застройке | тыс. чел. тыс. чел. | 26,5 22,7 | 27,0 21,1 | 28,0 20,4 |
| 2 | Норма автомобилизации | маш. 1 тыс. чел. | 180 | 300 | 350 |
| 3 | Общее количество легковых автомобилей индивидуального пользования | тыс. ед. | 4,8 | 8,1 | 9,8 |
| 4 | Количество маш.-мест требующихся в гаражах (для многоквартирной застройки) | тыс. маш.-мест | 4,1 | 6,3 | 7,1 |
| 5 | Количество маш.-мест, размещенных в городе: в гаражах боксового типа; в многоэтажных гаражах манежного типа; | тыс. маш.-мест -//- | факт. 2,6 - | 6,0 0,3 | 6,5 0,6 |
| 6 | Требуемая площадь гаражей-боксового типа (при 30 кв.м на 1 маш-место) | га | 12,3 | 18,9 | 21,3 |

Проектом предусматривается размещение новых площадок для гаражей боксового типа в существующих гаражных зонах с их расширением.

Строительство стоянок намечается размещать в общественных центрах.

Размещение основных автостоянок намечается на отдельных площадках в общественных центрах. Предусматривается возможность размещения автостоянок в красных линиях улиц в «карманах» вдоль проезжих частей у объектов массового посещения на территории существующей застройки.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность СТО должна составлять на I-ю очередь 40 постов, на расчетный срок – 49 постов. Суммарная нормативная мощность АЗС на I-ю очередь – 7 топливораздаточных колонок, на расчетный срок – 9 колонок для обслуживания городского легкового автотранспорта.

Мощность АЗС в настоящее время удовлетворяет перспективным требованиям для городских нужд, а также для обслуживания транзитного автотранспорта.

Размещение проектируемых СТО произведено, в основном, на территориях новых гаражных кооперативов.

Генеральным планом предусматривается разместить на въездах в город автосервисные комплексы, включающий в себя мотель, СТО, АЗС, мойку, объекты бытового и торгового обслуживания. На I-ю очередь автосервисный комплекс размещен на въезде в город с московского направления, на расчетный срок – с нового направления на Коношу.

## 5.6 Развитие инженерной инфраструктуры

### 5.6.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению необходимого баланса водопотребления с учетом общей тенденции снижения объема водопотребления в связи с ростом тарифов водоснабжающих организаций.

Степень благоустройства жилой застройки к концу расчетного срока предполагается достаточно высокой: вся застройка должна быть оборудована внутренним водопроводом, канализацией; застройка выше двух этажей  подключается, в основном, к централизованной системе горячего водоснабжения,  индивидуальная застройка частично оборудуется  ванными и местными водонагревателями.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты по СниП 2.04.02-84:

- I уровень благоустройства (застройка, подключаемая к системе горячего водоснабжения)

- qср = 300 л/сут/чел;

- II уровень благоустройства (застройка с ванными и местными водонагревателями);

- qср = 200 л/сут/чел;

- III уровень благоустройства (застройка без ванн)  qср = 160 л/сут/чел.

В приведенную норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

Коэффициент суточной неравномерности для подсчета расходов воды в сутки максимального водопотребления составляет 1,2. Количество воды на нужды местной промышленности, обслуживающей население и неучтенные расходы приняты в размере 15 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Потребности поселения в питьевой воде рассчитаны по этапам строительства:

- I очередь –2017  год ;

- расчетный срок –2027 год.

Степень благоустройства к  концу расчетного срока предполагается следующая: вся застройка должна быть оборудована внутренним водопроводом и канализацией. Застройка выше двух этажей подключается к централизованным системам горячего водоснабжения; одно – двухэтажная застройка ванными и местными водонагревателями. На I очередь часть усадебной застройки подключается к централизованной системе питьевого водоснабжения, а оставшаяся часть – сохраняется с водопользованием от водоразборных колонок.

Нормы водопотребления для нужд населения приняты в соответствии с действующим СниП 2.04.02-84* и представлены ниже в таблице.

| Благоустройство жилой застройки | Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 350 |
| 2. то же, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 230 |
| 3. то же, без ванн | 124 | 160 |

Примечание: в приведенную норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

Коэффициент суточной неравномерности для подсчета расходов воды в сутки максимального водопотребления составляет 1,2. Расходы воды на нужды местной промышленности, обслуживающей население и неучтенные расходы приняты в размере 10 %.

Среднесуточные (за год) поливочные расходы определяются из продолжительности поливочного периода  с устойчивой температурой воздуха более +100С, что для пос. им. Морозова составляет в среднем 118 дней. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50л/сут.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СниП 2.04.02-84*.

Эти расходы должны учитываться для расчета магистральных (кольцевых) линий хозяйственно-питьевого водопровода и храниться в резервуарах. В расчетное количество одновременных пожаров включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в поселке. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса воды в резервуарах – не более 24 часов.

В соответствии со СниП 2.04.02-84* при числе жителей в населенном пункте от 10 до 25тыс.чел и застройке зданиями высотой до двух этажей и более трех (независимо от степени огнестойкости) принимается 2 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 10л/сек и 15л/сек. На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 2,5л/сек каждая, продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение составит на 1-ю очередь и расчетный срок:

(10+15+2х2,5)х3х3600=325м3

1000

В соответствии с ФЗ РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 62 «Источники противопожарного водоснабжения» и ст. 68 «Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов» с количеством жителей свыше 5000 человек являются внутренние и наружные водопроводы.

Противопожарные водоёмы  предусматриваются для обеспечения пожаротушения на территориях садоводческого и дачного некоммерческого объединения граждан (ст. 68. п. 18).

Источниками водоснабжения населенных пунктов МО «Вельское» на первую очередь будут являться проектируемый подземный водозабор и поверхностный водозабор из р. Вель а также водозаборные скважины в восточной части города (район Лесобазы).

Таблица 5.6.1.

Суммарные расходы воды в целом по городскому поселению

на первую очередь

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Единица измерения | Населённые пункты | % соотношения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Расходы воды на нужды населения |  |
| 1. | Застройка зданиями выше 3-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 300л/сут/чел | население ср. расход max.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 7,1 2,13 2,556 |  |
| 2 | Застройка зданиями до 3-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 160л/сут/чел | население ср. расход max.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 13,95 2,232 2,678 |  |
| 3 | Тоже, без ванн. Qср = 125л/сут/чел | население ср. расход max.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 5,95 0,744 0,893 |  |
|  | Итого ( п.1+п.2+п.3): | население ср. расход max.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 27,0 5,106 6,127 | 74,4 |
| II. Расходы воды на нужды промышленности |  |
|  | Промышленные предприятия | ср. расход max.расход | тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 0,766 0,919 | 11,2 |
| III. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |
|  | qmax= 50л/сут./чел поливочный сезон – 118 дня | население ср. расход max.расход | тыс. чел тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 27,0 0,364 0,436 | 5,3 |
|  | Суммарные расходы воды (п.п.I+II+III) | ср. расход max.расход | тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 6,236 7,483 |  |
| IV. Прочие и неучтенные расходы |  |
|  | 10 % от суммарных расходов воды | ср. расход max.расход | тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 0, 624 0,748 | 9,1 |
| Суммарные расходы воды в целом по городскому поселению (п.п.I+II+II+IV) | ср. расход max.расход | тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 6,86 8,231 | 100 |
| Округленно | ср. расход max.расход | тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 6,9 8,2 |  |

Источниками водоснабжения населенных пунктов МО «Вельское»  на расчетный срок будет являться проектируемый подземный водозабор, а так же водозаборные скважины в восточной части города (район Лесобазы).

Таблица 5.6.2.

Суммарные расходы воды в целом по городскому поселению

на расчетный срок

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. изм. | Населённые пункты | % соотношения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Расходы воды на нужды населения |  |
| 1. | Застройка зданиями выше 3-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 350л/сут/чел | население ср. расход max.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 6,91 2,419 2,902 |  |
| 2 | Застройка зданиями до 2-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 230л/сут/чел | население ср. расход max.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 13,49 3,103 3,723 |  |
| 3 | Тоже, без ванн qср = 160л/сут/чел | население ср. расход max.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 7,6 1,216 1,459 |  |
|  | Итого ( п.1+п.2+п.3): | население ср. расход max.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 28,0 6,738 8,086 | 75,3 |
| II. Расходы воды на нужды промышленности |  |
|  | Промышленные предприятия | ср. расход max.расход | тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 1,01 1,213 | 11,3 |
| III. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |
|  | qmax= 50л/сут./чел поливочный сезон – 118 дня | население ср. расход max.расход | тыс. чел тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 28,0 0,383 0,459 | 4,3 |
|  | Суммарные расходы воды (п.п.I+II+III) | ср. расход max.расход | тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 8,131 9,757 |  |
| IV. Прочие и неучтенные расходы |  |
|  | 10 % от суммарных расходов воды | ср. расход max.расход | тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 0,813 0,976 | 9,1 |
| Суммарные расходы воды в целом по городскому поселению (п.п.I+II+II+IV) | ср. расход max.расход | тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 8,944 10,733 | 100 |
| Округленно | ср. расход max.расход | тыс. м3/сут тыс. м3/сут | 8,9 10,7 |  |

Таблица 5.6.3.

Суммарный расход воды по городскому водопроводу

| № п/п | Наименование | Расходы воды, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  | среднесуточный | максимальный | среднесуточный | максимальный |
| 1 | Население | 5,106 | 6,127 | 6,738 | 8,086 |
| 2 | Полив | 0,364 | 0,436 | 0,383 | 0,459 |
| 3 | Промышленность | 0,766 | 0,919 | 1,01 | 1,212 |
| 4 | Неучтенные расходы | 0, 624 | 0,749 | 0,813 | 0,976 |
|  | И Т О Г О (округленно): | 6,9 | 8,2 | 8,9 | 10,7 |

Водоотведение

В соответствии с требованиями СниП 2.04.03-85 удельные среднесуточные нормы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков от застройки равны среднесуточным нормам водопотребления; расходы сточных вод соответствуют среднесуточному (за год) водопотреблению на нужды населения

Прочие неучтенные расходы приняты в объёме 5 % от суммарных показателей на расчетный срок и на I очередь.

Таблица 5.6.4.

Удельные среднесуточные нормы водоотведения

хозяйственно-бытовых стоков от застройки

| Благоустройство жилой застройки | Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 350 |
| 2. Тоже, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 230 |
| 3.Тоже, без ванн | 125 | 160 |

Примечание: для неканализованных районов удельное водоотведение принимается 25л/сут на одного жителя за счет сброса в канализацию стоков от коммунально-бытовых предприятий и сливной станции.

Таблица 5.6.5.

Суммарный расход сточных вод

| Наименование | 1-ая очередь тыс. м3/сут | Расчетный срок тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный | Максимальный | Среднесу точный | Максимальный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население: | 5,106 | 6,127 | 6,738 | 8,086 |
| Прочие и неучтенные расходы – 5 % | 0,255 | 0,306 | 0,337 | 0,404 |
| И Т О Г О (округленно): | 5,4 | 6,4 | 7,1 | 8,5 |

Схема канализации сохраняется по сложившейся структуре. Хозяйственно-бытовая канализация предназначена для отвода хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки, коммунальных и промышленных предприятий. Загрязненные производственные стоки перед сбросом должны проходить предварительную локальную очистку на локальных (собственных) очистных сооружениях до качества, определяемого «Инструкцией по приему промышленных сточных вод в городскую хозяйственную канализацию»; сброс неочищенных, концентрированных промстоков запрещается.

Очистка сточных вод принимается полная биологическая с доочисткой.

В качестве альтернативы проектом предлагается два варианта решения вопроса отвода сточных вод от неканализованных районов, а также от площадок нового усадебного строительства.

1. Использование индивидуальных накопительных ёмкостей с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на КОС.

2. Использование накопительных ёмкостей на несколько жилых домов с прокладкой небольших самотечных коллекторов с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на КОС.

### 5.6.2 Энергоснабжение

Электроснабжение

Для дальнейшего развития города Вельска и прилегающих населенных пунктов, покрытия возрастающих нагрузок требуется опережающее развитие электросетевого хозяйства.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для населенного пункта с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по населенному пункту – 0,41 кВт/чел.

Указанные нормы коммунально-бытового потребления на первую очередь строительства составляют соответственно 1600 кВтч/чел в год, 4400 часов и 0,36 кВт/чел.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города Вельска и прилегающих населенных пунктов составят:

| Наименование населенного пункта | 1 очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Населе-ние, чел. | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. Электрич. Нагрузка, МВт | Населе-ние, чел. | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. Электрич. Нагрузка, МВт |
| Вельское городское поселене | 27000 | 43,2 | 9,8 | 28000 | 60,8 | 11,5 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Вельскому городскому поселению составит на первую очередь 9,8 МВт, на расчетный срок – 11,5 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 43,2 и 60,8 млн. кВтч соответственно.

Таблица 5.6.6.

Максимальная электрическая нагрузка Вельского городского поселения в целом

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
|  | 1 очередь (2017 г.) | расчетный срок (2027 г.) |
| Жилищно-коммунальный сектор | 9,8 | 11,5 |
| Промышленность* | 4,0 | 6,0 |
| Прочие потребители | 3,2 | 4,5 |
| Итого | 17,0 | 22,0 |
| То же с учётом коэффициента одновременности (0,85) | 14,5 | 18,7 |

* Нагрузка промышленности дана ориентировочно и может быть откорректирована в зависимости от характера инвестиционного развития.

Максимальная электрическая нагрузка Вельского городского поселения на первую очередь составит 17 МВт на расчетный срок – 22 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2017 г. составит 70,4 млн. кВтч, к 2027 г. – 100,6 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развития социальной сферы и промышленности.

Покрытие электрических нагрузок Вельского городского поселения предусматривается от Архангельской энергосистемы через существующие ПС 220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» и ПС 35/10 кВ № 221 «ВЛПБ».

По программе развития электрических сетей 35-110 кВ на период до 2012-2016 годов планируется реконструкция ПС 35/10 кВ № 221 «ВЛПБ» с заменой существующих 2 трансформаторов по 6,3 МВА на 2 трансформатора по 10 МВА.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в поселении необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

В поселении необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; в всех муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Местоположение электроподстанций 35 кВ и выше, распределительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, трассы ВЛ 10 кВ и выше показаны на «Схеме планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газоснабжения и связи» в масштабе 1:5 000.

Теплоснабжение

Северное расположение Вельского городского поселения, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Централизованное теплоснабжение потребителей микрорайонов, кварталов и групп зданий поселения намечается от ГТ ТЭЦ и квартальных котельных, работающих на природном газе.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоквартирную жилищную застройку и общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.), работающих, преимущественно, на природном газе в автоматическом режиме.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Вельского городского поселения определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СниП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -35 0С (согласно СниП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СниП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят в соответствии с таблицей ниже:

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади):

| Застройка | ИЖС, 1-2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 234 | 144 | 98 |
| Новая | 180 | 103 | 87 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Таблица 5.6.7.

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой

и капитальной жилищно-коммунальной застройки

Вельского городского поселения по срокам проектирования

| Показатель | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 27000 | 28000 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 5590 | 7040 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 621000 | 756000 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 518030 | 508780 |
| ИЖС | м2 | 68920 | 59670 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 303150 | 303150 |
| 5 и более этажных | м2 | 145960 | 145960 |
| новых | м2 | 102970 | 247220 |
| ИЖС | м2 | 59670 | 130360 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 25900 | 76260 |
| 5 и более этажных | м2 | 17400 | 40600 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 147,3 | 218,29 |
|  | Гкал/час | 126,7 | 187,73 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 115,0 | 173,98 |
|  | Гкал/час | 98,9 | 149,63 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 89,0 | 139,93 |
| в т.ч. существующих | МВт | 74,1 | 99,20 |
| ИЖС | МВт | 16,1 | 13,96 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 43,7 | 70,94 |
| 5 и более этажных | МВт | 14,3 | 14,30 |
| новых | МВт | 14,9 | 40,72 |
| ИЖС | МВт | 10,7 | 23,46 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 2,7 | 13,73 |
| 5 и более этажных | МВт | 1,5 | 3,53 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 22,3 | 34,98 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 9,6 | 16,03 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 26,4 | 27,35 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 5,5 | 6,88 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Вельского городского поселения составит на первую очередь 126,7 Гкал/час, на расчетный срок – 187,8 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 27,8 Гкал/час и 38,1 Гкал/час соответственно. Следовательно, нагрузка общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки Вельского городского поселения составит на первую очередь 98,9 Гкал/час, на расчетный срок – 149,7 Гкал/час.

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы Вельского городского поселения будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих ГТ ТЭЦ, отопительных и промышленных котельных, с учётом их реконструкции и перевода на природный газ, а также от индивидуальных отопительных систем.

Намечена реконструкция угольных котельных, с переводом на природный газ.

Проектом предусматривается сооружение новой отопительной котельной в южной части поселения установленной тепловой мощностью 20-30 Гкал/час.

Суммарная установленная тепловая мощность отопительных котельных Вельского городского поселения, с учетом проведения мероприятий по их реконструкции и переводу на природный газ, и централизованного теплоснабжения блокированной застройки, должна составлять на первую очередь 100 Гкал/час, на расчетный срок – 150 Гкал/час.

На индивидуальную жилищную застройку будут приходиться около 20 % всей тепловой нагрузки поселения. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ и древесное топливо.

Промышленные потребители будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников теплоснабжения.

Необходима замена изношенных теплосетей и строительство новых в районы планируемой капитальной застройки с использованием трубопроводов «Изопрофлекс».

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

  - реконструкция и модернизация оборудования котельных, увеличение суммарной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения, перевод угольных котельных на природный газ;

  - строительство новых источников теплоэнергии на природном газе;

  - замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

  - оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

  - усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Местоположение источников теплоэнергии, трассы теплосетей показаны на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема энергоснабжения» в масштабе 1:5 000.

Газоснабжение

Источником газоснабжения Вельского городского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

Использование природного газа улучшит условия проживания населения, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

Источниками природного газа останутся существующие ГРС «Вельск 1» и ГРС «Вельск-2».

Для дальнейшей газификации Вельского городского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и источников теплоснабжения на природный газ. Для этого необходимо строительство распределительных газопроводов среднего давления до газораспределительных пунктов и котельных.

Природный газ предлагается подвести к:

- 1 новому ГРП в западной части г. Вельск;

- 1 новому ГРП в центральной части г. Вельск;

- 3 новым ГРП в северной части г. Вельск;

- 6 новым ГРП в южной части г. Вельск;

- 5 новым ГРП в восточной части Вельского городского поселения;

- существующим негазифицированным котельным на территории поселения;

- 1 новой котельной в южной части г. Вельск.

СУГ предлагается использовать для заправки автотранспорта, в сельском хозяйстве и промышленных нужд.

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 300 куб. м/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 куб. м /год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Суммарный расход природного газа по Вельского городского поселения на первую очередь составит 61,4 млн. куб. м/год, на расчетный срок – 89,7 млн. куб. м/год, в том числе соответственно:

- на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 4,3 и 4,7 млн. куб. м/год;

- на выработку теплоэнергии для отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора – 51,5 и 76,8 млн. куб. м/год;

- промышленными и прочими потребителями – 5,6 и 8,2 млн. куб. м/год.

Местоположение ГРС, ГРП, трассы существующих и проектируемых газопроводов показаны на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема энергоснабжения» в масштабе 1:5 000.

### 5.6.3 Связь

Телефонизация

Для обеспечения потребителей Вельского городского поселения средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Общая норма телефонной плотности для городского населения на первую очередь составит 330 телефонов на 1000 жителей, на расчетный срок – 360 телефонов на 1000 жителей.

Таблица  5.6.8.

Потребность в телефонах Вельского городского поселения

| Наименование поселения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Числен-ность населения, чел. | Коли-чество теле- фонов, шт. | Количество телефонов с учетом народнохо-зяйственного комплекса и эксплуата-ционного резерва, шт. | Числен-ность населения, чел. | Коли-чество теле -фонов, шт. | Количество телефонов с учетом народнохозяй-ственного комплекса и эксплуата-ционного резерва, шт. |
| Вельское городское поселение | 27000 | 8910 | 12480 | 28000 | 10080 | 14120 |

Потребность в телефонах по Вельскому городскому поселению при 100 % телефонизации населения, с учетом объектов хозяйственного назначения и эксплуатационного резерва, составит:

- на первую очередь 12480 номеров;

- на расчетный срок – 14120 номеров.

В первую очередь необходимо:

  - перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

  - расширение существующей АТС, емкостей которой недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающей территории;

  - развитие сети Internet.

Радиофикация и телевидение

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается внедрение в Вельском городском поселении оптико-волоконной сети связи.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

Основными направлениями развития телефонной связи Вельского городского поселения являются:

  - наращивание номерной емкости АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

  - замена морально устаревшего аналогового оборудования на существующих АТС;

  - внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

  - строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

  - развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

### 5.6.4 Мероприятия по инженерной подготовке территории

Настоящий раздел проекта выполнен на основании следующих исходных данных и нормативных документов:

1. СниП 2.04.03.-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”.

2. СниП 2.07.01.-89* “Планировка и застройка городских и сельских поселений”.

3. СниП 2.06.15.-85 “Инженерная защита от затопления и подтопления”.

4. СниП 33-01-2006 “Гидротехнические сооружения”.

Основная часть существующей застройки города Вельск (около 80 %) располагается на полого-холмистой равнине междуречья рек Вель и Вага. Абсолютные высотные отметки этой поверхности  - 83-110 м, сложена она озерно-аллювиальными ледниковыми отложениями, представленными песками мелкозернистыми и пылеватыми, супесями и суглинками.

Городскую территорию пересекают ручей Паздренец, впадающий в р.Вель, и ручей Чургалец – левый приток в.Вага.

Большая часть территории в границах городской черты по инженерно-строительным условиям благоприятна для строительства. При этом грунты, служащие основанием для фундаментов, в основном, относятся к категории слабых – м/з и пылеватые пески, супеси, суглинки, и требуют специальных подходов при проектировании капитальных зданий и сооружений, а часто и дополнительных инженерно-геологических изысканий с изучением их физико-механических свойств. Кроме того, грунты характеризуются низкой фильтрационной способностью (суглинистые и супесчаные) и задерживают инфильтрацию атмосферных осадков и талых вод, что влечет за собой подтопление безсточных понижений рельефа.

Отдельные участки городской территории в разной степени подвержены воздействию негативных экзогенных физико-геологических и гидрологических процессов, осложняющих их градостроительное освоение. Наиболее характерные из них для рассматриваемой территории приведены ниже.

1. Русло ручья Паздренец не использовано как элемент архитектурно-планировочной композиции городской застройки. Он протекает непосредственно по усадебным участкам, благоустраивается и используется стихийно по усмотрению застройщиков. Ручей имеет пологие берега, в сухой период года практически пересыхает, весной значительно разливается, местами затапливая огороды и улицы.

2. Ручей Чургалец глубоко врезан  в поверхность, имеет высокие крутые борта, берега долины ручья до бровки бортовых откосов заняты индивидуальной жилой застройкой. На левом берегу ручья в нижнем течении располагается городское кладбище.

3. В западной части города по правому берегу р.Вель в районе улицы Глинница и улиц Тракторная, Цветочная береговой склон р.Вель осложнен оврагами. Несколько небольших оврагов развиваются по обоим бортам ручья Чургалец.

4. В границы территории, затапливаемой паводками редкой повторяемости (1% обеспеченности) при весеннем разливе рек Вага и Вель попадают следующие участки существующей застройки и транспортные коммуникации:

- часть прибрежной усадебной застройки в районе автодорожного моста через р.Вель на северном выезде из города – ул.Сев.Слободка, Конева, Матросова;

- участок автодороги, окаймляющей крайнюю северную часть города (усадебную застройку дер.Дюковская);

- участок общественно-деловой застройки в западной части поселка Лесобазы по правому берегу р.Вага к северу от ж/д моста;

- территория юго-восточной промышленной зоны между рекой Вага и ж/д Вельск-Котлас.

5. Во время весеннего половодья и ледохода значительному механическому воздействию подвергаются речные берега в тыловой части поймы. Наиболее контрастно этот процесс проявляется на участке надпойменного обрывистого левобережного склона долины р.Вага, ограничивающего с востока центральную часть города – откос уступа у набережной им.Моисеенко, и в районе речной излучины в месте впадения в Вагу реки Вель.

Новое строительство и реконструкция (благоустройство) существующей застройки настоящим проектом планируется, в основном, в наиболее благоприятных для освоения частях городской территории. В районах города, подверженных негативному воздействию опасных природных процессов (затопление, подтопление, речная эрозия, оврагообразование, разрушение крутых склонов и т.д.), планируется проведение мероприятий по инженерной защите территории.

# Мероприятия по инженерной подготовке территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями, инженерно-геологическими и гидрологическими условиями проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод.

2. Защита дамбами территорий существующей жилой и производственной застройки, подверженных затоплению паводками.

3. Благоустройство надпойменного берега р.Вага с закреплением его крутого откоса.

4. Обустройство пляжа на берегу р. Вага.

5. Расчистка и берегоукрепление ручья Чургалец, ликвидация (засыпка) оврагов по бортам ручья.

6. Планировка русла ручья Паздренец с встраиванием его в структуру городской улично-дорожной сети.

7. Ликвидация существующих и предотвращение развития новых оврагов в западной части города.

8. Рекультивация территории свалки отходов лесопереработки.

- Организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод. Организация поверхностного стока в г. Вельск имеет актуальное значение, т.к. является не только фактором благоустройства городской территории, но и способствует уменьшению подтопления грунтовыми водами. Для территории города характерно повсеместное распространение близкого к поверхности горизонта грунтовых вод – «верховодки», обусловленное низкими фильтрационными свойствами слагающих ее супесчаных и глинистых  грунтов. Питание грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков и во время обильных дождей и снеготаяния их уровень поднимается до поверхности.

Поверхностный сток дождевых и талых вод с территории города в настоящее время не организован в достаточной степени и не отвечает требуемым нормативам благоустройства территории. Существенным отрицательным фактором является неорганизованное использование естественного поверхностного водотока – ручья Паздренец, протекающего по территории усадебной застройки центрального района города и собирающего неочищенные стоки с нее.

Настоящим проектом, согласно архитектурно-планировочным решениям генерального плана, а также с учётом современных требований благоустройства и санитарно-гигиенических норм для селитебных территорий, для всей территории г.Вельск предложена система дождевой канализации с очисткой поверхностного стока (см. чертеж «Схема инженерной подготовки территории»).

При проектировании системы водоотведения рассматриваемая территория была разделена на водосборные бассейны с учётом рельефа местности. В проекте намечены:

- трассы дождеприёмной сети по улицам и дорогам;

- сборные коллекторы, направляющие стоки к очистным сооружениям;

- местоположение очистных сооружений дождевой канализации;

- выпуски очищенных сточных вод в водоприёмники.

Проектом предлагается устройство развитой сети дождевой канализации открытого и закрытого типа.

Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков), согласно СниП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», допускается в районах 1-2-этажной застройки, на территориях парков и зон отдыха с устройством мостиков или труб на пересечениях с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Применение дождевой канализации открытого типа также возможно для защиты от подтопления наземных транспортных коммуникаций.

В районах существующей и проектируемой усадебной застройки, на рекреационных территориях и территориях зелёных насаждений, а также в районе производственно-складских зон намечается устройство системы открытых водостоков, состоящей из водоотводных лотков и кюветов, водоотводных канав. В местах пересечения открытых водостоков с проезжей частью улиц, тротуарами и пешеходными дорожками устраиваются мостки или прокладываются трубы. Лотки предполагается устраивать сборные железобетонные, прямоугольного сечения шириной 0,3-0,5 м, глубиной 0,4-0,7 м, исходя из условий эксплуатации. Для крепления откосов открытых дренажных канав и траншей необходимо использовать бетонные или железобетонные плиты или каменную наброску.

Закрытая система водоотвода, как наиболее совершенная, проектируется в районах капитальной застройки, где сконцентрированы общественно-деловые центры и учреждения. Эти кварталы города должны отвечать самым высоким требованиям благоустройства селитебной территории. Система дождевой канализации закрытого типа сообщается с открытыми водостоками усадебной застройки в каждом бассейне стока и  включает:

- дождевые колодцы, принимающие поверхностный сток с территории застройки;

- соединительные трубопроводы (небольшого сечения диаметром 0,2-0,4 м), от дождеприёмников до собирательной сети водостоков по улицам и проездам (диаметр – 0,5-0,8 м);

- очистные сооружения дождевого стока и выпуски в водоприёмники.

В связи с тем, что сток дождевых и талых вод с селитебной территории и с территорий предприятий значительно загрязнён и является одним из источников загрязнения рек и ручьёв, необходимо предусмотреть его очистку перед выпуском в естественные водотоки. Проектом предлагается устройство нескольких локальных очистных сооружений дождевого стока закрытого и открытого типа. Такое решение обусловлено большей надёжностью в эксплуатации малых сооружений. Местоположение всех очистных сооружений дождевого стока определено с учётом водоохранных требований и санитарно-гигиенических норм. Выпуски очищенных сточных вод в водоприёмники определены с учётом требований нормативного документа «Правила охраны поверхностных вод» (утв. Госкомприроды СССР 21.02.1991 г.).

В настоящее время отвод поверхностных вод с существующей территории  отсутствует, только на отдельных участках сброс воды осуществляется по открытым водотокам. Поверхностные воды сбрасываются в естественные водотоки  без предварительной очистки.

Учитывая то обстоятельство, что все загрязненные поверхностные воды с территории в конечном итоге по естественным водотокам поступают в бассейны рек, необходимо произвести работы по нормализации сбора и отвода поверхностных вод с территории существующей застройки, особенно это касается территорий, на которых располагаются промышленные предприятия.

Поверхностные воды, поступающие на очистные сооружения дождевой канализации  (ОСДК) после обработки в отстойнике и нефтеловушке, проходят дополнительно глубокую доочистку на специальных установках, выбор которых определяется на более детальных стадиях проектирования.

Для «сглаживания» пиков дождевых паводков перед ОСДК устраивается аккумулирующая ёмкость, вода из которой при помощи насосной станции подаётся на очистные сооружения. Производительность насосной станции  соответствует мощности ОСДК.

Определение размеров аккумулирующей ёмкости производится при разработке рабочей документации ОСДК.

На ОСДК подвергается очистке не менее 70% годового стока.

Перед аккумулирующей ёмкостью предусмотрена распределительная камера, из которой наиболее чистые пиковые расходы поверхностных вод сбрасываются по байпасной линии в  водоём,  минуя  ОСДК.

В соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1200-03 п.1.5  зона санитарного разрыва от ОСДК до застройки должна быть не менее  100 м для сооружений открытого типа и 50 м для сооружений закрытого типа.

Степень очистки поверхностных вод на вышеназванных сооружениях по нефтепродуктам – 0,04 мг/л, по взвешенным веществам- 2 мг/л.

Трассы водостоков дождевой канализации и местоположение очистных сооружений показано на чертеже «Схема инженерной подготовки территории».

Предложения отвода и очистки поверхностного стока в настоящем проекте изложены в соответствии с масштабом и стадией проектирования. Гидравлические расчеты очистных сооружений, включающие определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод; уточнение границ водосборных площадей; расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки должны быть выполнены специализированной организацией. В соответствии со СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» зона санитарного разрыва от застройки до очистных сооружений открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

- Защита дамбами территорий существующей жилой и производственной застройки, подверженных затоплению паводками. В период весеннего половодья подъём уровня воды в реках Вага и Вель составляет 3-7 м, в редких случаях – до 8 м. Гипсометрически ниже расчетного уровня (69,4 м БС) паводка редкой повторяемости (1 % обеспеченности) располагается участок индивидуальной жилой застройки в крайней северной части города, а также прибрежная часть правобережного района города – поселка Лесобазы. Проектом предлагается защита указанных участков от затопления дамбами обвалования.

В северной части города проектируется дамба обвалования длиной около 700 м для защиты ИЖС района ул. Сев. Слободка, Конева, Матросова.

Автодорогу, окаймляющую с северо-востока усадебную застройку дер.Дюковская, предлагается подсыпать до незатапливаемых отметок, преобразовав ее таким образом в дорогу-дамбу.

Защита от затопления производственно-складской территории юго-восточной промышленной зоны по правому берегу р.Вага предлагается путем устройства протяженной дамбы обвалования длиной около 1 км от насыпи автодорожного моста до незатапливаемых отметок выше по течению реки.

Кварталы в западной части пос. Лесобаза к северу от ж/д моста предлагается оконтурить дамбой обвалования длиной около 500 м от ж/д насыпи до откоса надпойменной террасы в северной части указанной зоны. Вышеуказанные дамбы следует устаивать с придамбовым дренажом.

При проектировании и сооружении ограждающих дамб следует предусматривать использование местных строительных материалов и грунтов из полезных выемок и отходов производства, если они пригодны для этих целей. Проектирование дамб обвалования следует производить в соответствии с требованиями СниП 2.06.05-84 «Плотины из грунтовых материалов». При защите от затопления отметка повышенной территории (гребня дамбы) назначается  в соответствии с требованиями СниП 2.06.15-85 «Инженерная защита территориии от затопления и подтопления».

- Благоустройство надпойменного уступа берега р. Вага с закреплением его крутого откоса. Общественно-деловой центр города Вельска, ограниченный ул. 1 Мая, ул.Советская, ул.Красная с площадью Ленина в своей центральной части выходит своим восточным фронтом на живописный надпойменный берег реки Вага. Ширина пойменного левого берега в этом месте (от надпойменного уступа до положения русла реки в межень) составляет около 400 м. Надпойменный уступ высокий крутой, местами обрывистый, имеет высоту до 15 м. Во время паводков пойма затапливается и откос надпойменного уступа в эти периоды наиболее подвержен разрушению эрозионными процессами (локальные обвалы и оползни).

Проектом предлагается благоустройство прибровочной части надпойменного уступа на участке от Базарной площади до ул.Фефилова с закреплением откоса уступа и организацией прогулочно-пешеходной зоны вдоль него. На протяжении около 700 м планируется закрепление грунтов откоса армированием (геосетки, георешетки). На северной и южной оконечностях этой зоны, где уступ выполаживается, предлагается его террасирование с закреплением откосов древесно-кустарниковой растительностью.

При устройстве надпойменной набережной (сейчас улица, проходящая по верху уступа, называется наб. им.Моисеенко) необходимо предусматривать ее вертикальную планировку, дренаж склоновых грунтов, обеспечение их устойчивости, устройство сходов и тому подобных сооружений.

Закрепление берегового склона по левому берегу р.Вага необходимо также на ее северной излучине – при впадении р. Вель (к востоку от дер. Дюковская). Здесь береговая зона подвергается наибольшему механическому воздействию во время ледоходов. Закрепление береговых грунтов планируется на участке протяженностью 200-250 м. Наиболее приемлемым способом крепления будет, по-видимому, каменная наброска по откосу в интервале высот, соответствующем колебаниям уровня во время ледохода.

- Обустройство пляжа на берегу р. Вага. Для общественного пляжа проектом предлагается благоустроить территорию на одной из отмелей левого берега реки Вага. Обустройство зон рекреации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха и купания, должно соответствовать требованиям ГОСТ 17.1.15.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» (переиздан в 2004 г.).

- Расчистка и берегоукрепление ручья Чургалец, ликвидация (засыпка) оврагов по бортам ручья. По территории города протекают левый приток р. Вага – руч. Чургалец. Он почти на всем своем протяжении, до выхода в пойму р.Вага, глубоко врезан, имеет высокие (до 5 м) крутые берега, осложненные оврагами. По  левому берегу ручья в его нижнем течении располагается городское кладбище.

Для обеспечения проточности ручья, особенно в относительно сухие периоды с низким уровнем воды, проектом предлагается расчистка его русла на отдельных заиливаемых участках.

Грунты, распространенные на рассматриваемой территории, в, частности, по берегам ручья Чергалец, относятся к категории слабых неустойчивых (супеси, суглинки), легко размываются временными потоками. Береговые склоны ручья Чергалец должны быть спланированы и закреплены. Проектом предлагается террасирование склонов на всем протяжении овражной части долины и закрепление откосов растительностью. Мелкие бортовые овраги долины ручья таким образом войдут в общий контур спланированного участка и будут ликвидированы (засыпаны). Для предотвращения новой овражной эрозии в этом районе следует предусмотреть отводящий  водосток.

Первоочередное проведение мероприятий по закреплению бортов ручья Чергалец предусматривается в районе ж/д моста  и мостового перехода по ул. Кирова.

В районе кладбища необходимо закрепление берегового склона и дренаж с отводом стоков на локальные очистные сооружения.

- Планировка русла ручья Паздренец с встраиванием его в структуру городской улично-дорожной сети. Ручей Паздренец пересекает всю центральную часть города и является естественным коллектором дождевого стока с городских территорий. При этом его русло местами проходит по частным земельным участкам.

В целях благоустройства городской территории и организации поверхностного стока планируется спрямленное русло открытого типа с уплотнением грунтов днища и закреплением откосов травяной растительностью.

Проектом намечается размещение локальных очистных сооружений дождевой канализации в бассейне указанного водотока с выпуском в него очищенных стоков.

- Ликвидация существующих и предотвращение развития новых оврагов в западной части города. По правому берегу р. Вель в районе ул. Тракторная развита серия береговых оврагов длиной до 200 м с расстоянием 100-200 м между ними. Здесь размещается усадебная малоэтажная застройка, проходит водовод от водозабора из реки Вель. Вся эта территория представляет собой неблагоприятную в инженерно-строительном отношении зону, подвержена дальнейшему развитию негативных эрозионных процессов и требует проведения масштабных мероприятий по борьбе с оврагами. Аналогичные процессы выражены по склонам долины руч. Чургалец.

Проектом предлагается ликвидация (засыпка) существующих оврагов и перехват поверхностного стока в их верховьях (отвершках) отводящими дренажными канавами.

- Рекультивация территории свалки отходов лесопереработки. В границах городской черты размещена свалка отходов деревопереработки – древесных опилок. При освоении этой территории под застройку или создание декоративно-озеленительного комплекса насаждений потребуется ее биологическая рекультивация. Комплекс приемов (известкование, гипсование, промывка, пескование, глинование и др), направленный на улучшение физических и химических свойств рекультивируемого слоя почвы, будет зависеть от конкретных условий дальнейшего использования и определяется отдельным проектом.

Площади проведения мероприятий по инженерной подготовке территории показаны на чертеже «Схема инженерной подготовки» к проекту «Генеральный план г. Вельск».

5.7 Предложения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Построение и подготовка к работе системы гражданской обороны городского поселения при угрозе и развязывании агрессии со стороны потенциального противника осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне», других подзаконные нормативных документов и предназначена для выполнения следующих основных задач:

1. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

4. Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты.

5. Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.

6. Проведение аварийно – спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий.

7. Первоочередное обеспечение населения,  пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер.

8. Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий.

9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению.

10. Обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необходимых мероприятий.

11. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий.

12. Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время.

13. Срочное захоронение трупов в военное время.

14. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время.

15. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

В мирное время, для предупреждения, профилактики, ликвидации, защиты или смягчения последствий для населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в городском поселении организуются специальные нештатные силы и средства, составляющие Вельское звено Архангельской областной подсистемы РСЧС и предназначенные для решения основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:

1.Разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.Осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях.

3.Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

6.Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

7.Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8.Осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

9.Ликвидация чрезвычайных ситуаций.

10. Осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций.

11.Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации.

12.Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время имеющимися силами и средствами мероприятия, направленные на решение вышеуказанных задач, выполняются не полностью вследствие:

-особенности конкретного города, городского поселения;

-несовершенства инфраструктуры городского поселения;

-географического положения муниципального образования;

-недостаточным финансированием из федерального бюджета для выполнения мероприятий ГО и ЧС;

-отсутствия должной базы для создания сети необходимых учреждений по делам ГО и ЧС на профессиональной основе и др.

В целом, основная масса мероприятий, направленных на защиту населения, снижение ущерба от ведения боевых действий, или вследствие этих действий, а также в случае чрезвычайных ситуаций, по исполнению аналогична.

Во исполнение вышеуказанных законов и подзаконных актов, на основании перечисленных объективных причин неполного соответствия требованиям, для решения проблемных вопросов по линии ГО и ЧС, предлагается:

| № пп | Проблемные вопросы | Цели | Решение каких задач обеспечивается | Предложение по решению проблемных вопросов | Пути решения проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Накопление запасов мобилизационного резерва развертывания сил и средств гражданской обороны для защиты населения и эвакуации в военное время, сил и средств Вельского звена РСЧС при ЧС для защиты населения и эвакуации в мирное время | 1.Максимальное снижение потерь среди населения и снижение ущерба от пора-жающих факторов ракетно-бомбового удара вероятно-го противника, чрезвычайной ситуации. 2.Уменьшение времени на подготовку и начало дей-ствий по предназначению аварийно-спасательных фо-рмирований ГО городского поселения. 3.Автономная жизнедея-тельность города в течение назначенного периода пос-ле начала агрессии возник-новения ЧС | 1.Оперативное обеспечение населения средствами индивидуальной защиты, аварийно-спасательных формирований ГО городского поселения соответствующими средствами и имуществом. 2.Создание запасов материаль-ных средств на назначенный период после начала боевых действий (ликвидации последствий ЧС) 3. Уменьшение времени до начала эвакуации после ее объявления. | 1.Оборудование, из имею-щихся в черте города неиспользуемых сооруже-ний (помещений), склада мобилизационного резерва и аварийно-спасательных средств с учетом дальней-шего дооборудования части площадей склада под помещения для круглосуточного дежу-рства смены аварийно-спасательной службы городского поселения. 2.Постепенное накопление запасов и хранение необходимого имущества и материальных средств. | 4.Постепенное накопление и содержание запасов СИЗ, имущества и материальных средств АСС по линии ГО и ЧС, продовольствия, вещевого, инженерного, медицинского имущества, ГСМ и комплектующих для быстровозводимых сооружений – по линии муниципальных структур снабжения. |
| 2. | Укрытие населения при внезапном ракетно-бомбовом ударе противника, при возникновении ЧС | 1.Максимальное снижение потерь среди населения. | 1.Укрытие населения от ракетно-бомбового удара противника. 2.Защита населения от отрав-ляющих веществ при имии-ческом ударе противника, по-ражающих факторов ядерного удара противника. 3.Защита населения от аварийных химически опасных и радиоактивных веществ при ЧС на потенциально опасных объектах городского поселения. | 1.Обязательное проектиро-вание в проектно-сметной документации по стро-ительству новых жилых и производственных сору-жений подвальных помещений под убежища (в крайнем случае – ПРУ). 2.Восстановление или доо-борудование имеющихся подвальных помещений под ПРУ, или - под убежища. | 1.Планирование в бюджете городского поселения финансовых средств под мероприятия, указанные в колонке 5 п.2 |
| 3. | Укрытие и временное проживание населения в загородной зоне города при ведении боевых действий или чрезвычайной ситуации | 1.Рассредоточение и обеспечение жизнедеятельности населения городского поселения, максимальное снижение его потерь при ведении боевых действий или ЧС. 2.Наличие подготовленного участка (нескольких участков) местности для развертывания сил и средств РСЧС Архангельской области, МО РФ и других регионов, действующих в интересах городского округа. | 1.Оперативное рассредоточение (эвакуация) населения в загородной зоне при ведении боевых действий или чрезвычайной ситуации. 2.Укрытие населения от ракетно-бомбовых ударов противника. 3.Временное проживание населения в загородной зоне до возвращения в город (до последующего этапа эвакуации). 4.Обеспечение населения помещениями в заранее подготовленных, быстро-возводимых сооружениях. 5.Всестороннее обеспечение населения для проживания в загородной зоне. | 1.Планирование террито-рии города для рассредо-точения населения. 2.Определение и осущес-твление мероприятий, про-водимых заблаговременно (в мирное время), с целью максимально короткого времени подготовки загородной зоны к приему населения при воз-никновении такой необхо-димости. 3.Накопление и содер-жание ресурсов с целью максимально короткого времени подготовки загородной зоны к приему населения при начале боевых действий (при возникновении ЧС). 4.Тесное взаимодействие органов местного самоуправления с воен-ным командованием по использованию военных защитных объектов в пределах загородной зоны, мощностей и ресурсов МО РФ для обеспечения жизнедеятельности населения. | 1.Планирование в бюд-жете города финансовых средств на мероприятия, указанные в колонке 5 п.3. 2.Подготовка запланиро-ванных под рассредото-чение населения терри-торий загородной зоны. Осуществление тех видов инженерно-строительных, мелиоративных и др. ви-дов работ, которые имеют долгосрочный эффект и не требуют последующе-го дополнительного обес-печения сохранности до-стигнутых результатов. 3.Накопление и содер-жание запасов материаль-ных ресурсов, обеспечи-вающих подготовку и обеспечение жизнедея-тельности населения в загородной зоне на определенный период. 4.Создание планов вза-имодействия со струк-турами МО РФ с четким порядком действий ор-ганов управления, сил и средств местного само- развитии различных ситу-аций в ходе боевых действий (ЧС). Подготов-ка сил и средств к этим действиям. 5.Определение времени, порядка и способа обу-стройства загородной зо-ны для приема населения в максимально короткие сроки. |
| 4. | Необходимость развития транспорта и дорожной сети | 1.Максимальное снижение потерь среди населения. | 1 Обеспечение максимального выхода (эвакуации)населения из населенных пунктов при объявлении всеобщей эвакуа-ции в определенно короткие сроки. 2. Наличие дополнительных (дублирующих) путей подвоза материальных средств для обеспечения жизнедеятельнос-ти населенных пунктов после выхода (вывоза) населения. 3. Частичная или полная разгрузка основной эвакуацион-ной трассы для сил прикрытия МО РФ (сил и средств РСЧС Архангельской области, МО РФ и других регионов, действую-щих в интересах городского поселения) | 1.Надлежащее содержание и постепенное дообору-дование дорог, находя-щихся на территории городского поселения. 2. Оборудование и содер-жание в черте города 1 вертолетной площадки для одновременного приема не менее 2 транспортных вер-толетов. 3.Оборудование и консер-вация, во взаимодействии с органами МО РФ, в загородной зоне, в районе рассредоточения населе-ния полевых вертолетных площадок, имеющих воз-можность выполнять фун-кции площадок подскока для авиации МО РФ в период боевых действий. 4.Ремонт и благоустрой-ство вторых выходов на основную автотрассу по сокращенному пути с мак-симально наименьшим количеством сооружений, подверженных разруше-нию и нарушению нор-мального функционирова-ния дорог. | 1. Постепенное и плано-мерное выполнение меро-приятий. Планирование в бюджете муниципального образования финансовых средств на данные меро-приятия. |
| 5. | Повышение устойчивости функционирования инфраструктуры | 1.Обеспечение и поддер-жание жизнедеятельности городского поселения в течение необходимого срока на период боевых действий, при ЧС и в период ликвидации по-следствий. | 1.Сохранение (обеспечение и поддержание) планомерной деятельности жизненно важных структур городского поселения в течение необходимого срока в должном объеме по обеспе-чению: -связи, управления и сбора информации об обстановке; -защиты населения от поражающих факторов ударов противника, ЧС; -правопорядка; -мероприятий в области здравоохранения; -функционирования объектов МО РФ (в пределах компетенции администрации городского поселения); - работы коммунальных служб и служб тепло- и электроснабжения -работы дорожно-транспорт-ных служб; -работы образовательных уч-реждений (при ЧС); -снабжения населения продо-вольствием, медикаментами и другими жизненно необходи-мыми материальными средст-вами; -ремонтно-восстановительных работ и др. | Постановление админи-страции муниципального образования | 1.Планирование в бюд-жете МО финансовых средств на выполнение указанных мероприятий. 2.Создание необходимых радиосетей управления, сбора и обработки инфор-мации об обстановке, имеющих следующие по-казатели: -нахождение частот в разных диапазонах; -совместимость диапазонов с диапазо-нами взаимодействующих структур (МО РФ, МЧС, Си-Би диапазон на рад-иолюбительских и МЧС- частотах); -перекрытие радио-сетями городского посе-ления радиусом радиосвя-зи г. Архангельска; -возможность радио-переговоров в закрытом режиме; -наличие на каждом диапазоне запасных (ре-зервных) частот с выше-указанными показателя-ми; |
|  |  |  |  |  | - резервирование основ-ных и запасных радио-частот на военное время; -определение порядка использования радио-частот в городском поселении в военное время, при ЧС и в условиях повседневной деятельности, порядка и системы оповещения. 3.см. строки 2, 3 таблицы. 4.Бронирование необхо-димого количества воен-нообязанных и техники для обеспечения жизне-деятельности городского поселения и выполнения мероприятий по военному времени. 5.Дооснащение ОВД го-родского поселения для обеспечения охраны правопорядка и выпо-нения специфических задач по защите насе-ления городского посе-ления в условиях моби-лизационного разверты-вания, военного времени, |
|  |  |  |  |  | при возникновении ЧС, а также при ее ликвидации. Определение ОВД горо-дского поселения моби-лизационного задания и задач при возникновении и ликвидации ЧС. 6.Создание штатных, единой диспетчерско-дежурной службы и аварийно-спасательного формирования, на базе которых, в военное время, соответственно, будет развернут пункт управления ГО город-ского поселения и сводная группа граждан-ской обороны. 7.Создание и содержание на базе соответствующих структур мобилизацион-ного резерва городского поселения запасов продо-вольствия, медикамен-тов и других жизненно необходимых материаль-ных средств, для обеспе-чения жизнедеятельности населения, оставленного в населенных пунктах, на случай ведения боевых действий или возникновения ЧС (см. строку 1 таблицы). 8.Обеспечение оператив-ности, автономности и готовности к выполне-нию задач по медицин-скому обеспечению в полевых условиях струк-тур здравоохранения городского поселения. 9.Выполнение меро-приятий по жизнеобе-спечению гражданского персонала и военнослу-жащих МО РФ, оставлен-ных для проживания и деятельности в населен-ных пунктах (загородной зоне). 10.См. стр. 3 таблицы. 11.Образование на территории городского поселения штатной муниципальной против-пожарной службы. 12.Создание на территории муниципального образова-ния дублирующих систем тепло- и электроснабжения. |
| 6. | Развитие системы наблюдения и лабораторного контроля | Осуществление постоян-ного лабораторного радио-биологического, химичес-кого, биологического наб-людения и контроля за внешней средой на территории городского поселения с целью своевременного обнаруже-ния превышений предель-но-допустимых норм, уста-новленных для нормальной жизнедеятельности насе-ления. | 1.Своевременное обнаружение превышений предельно-допус-тимых норм по радиобио-логическим, химическим, биологическим факторам, установленных для нормальной жизнедеятельности населения. 2.Профилактика переоблучения, поражения аварийными химии-чески опасными и ядовитыми веществами и токсинами, возникновения эпидемий. | Образование в городе службы федерального или муниципального подчи-нения, занимающейся воп-росами лабораторного радио-биологического, химичес-кого (АХОВ - хлор, аммиак, гептил, амил, сероводород, окислы азота; OB - нервно-паралитического, удушаю-щего, общеядовитого, кожно-нарывного, психо-химического действия, ирританты; биологические и синтетические токсины биологического (споро-образующие и веге-тативные формы микроор-ганизмов) наблюдения и контроля за внешней средой. | 1.Создание на базе организации органа Минздрава РФ радиобио-логической, токсиколо-гической лабораторий, или образование муници-пального учреждения, занимающегося выше-указанными вопросами. В военное время и при возникновении ЧС данные структуры будут иметь определенные задания и выполнять задачи по предназна-чению. 2.Создание на терри-тории городского посе-ления стационарной автоматизированной сис-темы наблюдения за радиационной и метео-рологической обстанов-кой в точке установки блоков детектирования и сигнализации превыше-ний порогового значения мощностей доз и загряз-нения по радиационным факторам (бетта-излучение – 1 х 10 –11 Кu/л (0,37 Бк/л), гамма-излучение – 25 мкРАД/ч). |
| 7. | Строительство (оборудование) сооружений для обеспечения выполнения мероприятий в области ГО и ЧС | 1.Максимальное снижение потерь среди населения. 2.Сохранение основных принципов управления при начале агрессии, в ходе ведения боевых действий, а также при ЧС |  |  | 1.См. строки 1,2,3,4,5 таблицы. 2.Проектирование и строительство необходимого количества бань с учетом необходимости развертывания на их базе санитарного пропускника для санитарной обработки (помывки) людей, вышедших из зон радиоактивного загрязнения, химического заражения. 3.Оборудование одного из убежищ в границах города для размещения мощностей Центральной городской больницы. 4.Оборудование заглубленного пункта управления гражданской обороной города. |
| 8. | Обучение населения |  |  |  | 1.Создание на базе жилищно-коммунальных органов городского округа пунктов подго-товки неработающего на-селения по вопросам ГО и ЧС. |
| 9. | Эвакуация населения |  |  |  | 1.Заключение в установ-ленном законодатель-ством порядке договоров с органами управления близ лежащих МО Архангельской области о предоставлении и разме-щении эвакуируемого населения города в населенных пунктах данных МО. 2.Заключение в установ-ленном законодательст-вом порядке договоров с транспортными организа-циями и представителями соответствующих мини-стерств по Архангель-ской области о предо-ставлении транспорта для эвакуации населения. |

5.8 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.8.1 Источники природных ЧС

Источником природной чрезвычайной ситуации (далее ЧС) является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лёссовых грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», ГОСТ Р 22.0.11-99 «Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения» источники природных ЧС можно разделить на следующие виды:

- опасные геологические процессы;

- опасные гидрологические явления и процессы;

-  опасные метеорологические явления и процессы;

- природные пожары.

Ниже по тексту будут приведены перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, которые отмечаются на территории городского поселения, характер их действий и проявлений, рекомендуемые мероприятия по защите населения и территории.

5.8.1.1 Опасные метеорологические явления и процессы, проявляющиеся на территории городского поселения

Сильный ветер

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Шквал (резкое усиление ветра в течение короткого времени, сопровождающее-еся изменениями его направления; наблюдается нередко перед грозой и ливнем. Продолжительность отдельного шквала - не-сколько минут, скорость ветра часто превышает 20-30м/с; наблюдается перед прохождением холодных фронтов циклонов, а также при очень сильной конвек-ции (подъём нагретых воздушных масс от поверх-ности земли и одновремен-ный спуск более холодного и плотного воздуха). | аэродинамический | ветровой поток ветровая нагрузка аэродинамическое давление вибрация |

Число дней с сильным ветром за год – 16. Сильные ветры чаще всего отмечаются весной и в начале лета с преобладанием ветров южных румбов. Ливни нередко сопровождаются шквалистым ветром.

Предложения по смягчению воздействия сильного ветра в генеральном плане Вельского городского поселения в основном связаны с формированием объёмно – пространственной композиции городского поселения. При проектировании была предусмотрена ветрозащита городской территории планировочными способами от ветров южных румбов:

1) Размещение основных учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания населения, а также основные пешеходные направления, связывающие отдельные элементы центра, запроектированы с учётом розы ветров, что позволит защитить посетителей центральной части городского поселения и пешеходов от сильных ветров.

2) Для дополнительной защиты от ветра и для улучшения микроклимата предусмотрены вдоль пешеходных связей бульвары.

Сильные осадки

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Продолжительный дождь (ливень) | гидродинамический | поток (течение) воды затопление территории |
| Сильный снегопад | гидродинамический | снеговая нагрузка снежные заносы |

Климат Вельского городского поселения характеризуется продолжительными снегопадами и метелями зимой и интенсивными непродолжительными осадками летом. Ливни нередко сопровождаются шквалистым ветром. За год выпадает 514мм осадков. Преобладают осадки теплого периода, максимальное количество осадков приходится на июнь месяц – более 68мм. В летний сезон случаются дождевые паводки. Ливни большой интенсивности способны переполнить канализационную сеть и затопить пониженные участки рельефа.

Сильные снегопады зимой образуют заносы.

Мероприятия и рекомендации генерального плана:

1) Сбор дождевых вод с проектируемой территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной  планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых по веткам подключения осуществляется в проектируемые внутриплощадочные дождевые коллекторы, а из них в уличные дождевые коллекторы. Поверхностный водоотвод с проезжей части улиц достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке с установкой дождеприемных колодцев в пониженных местах улицы вдоль поребриков.

Решения этих проблем относится к более детальным стадиям проектирования.

2) Защита от затопления проектируемой застройки намечается путём подсыпки до незатапливаемых отметок.

3) Рекомендуется организация снегозащиты путей сообщения и селитебных территорий от южных ветров.

Сильная метель

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильная метель | гидродинамический | снеговая нагрузка ветровая нагрузка снежные заносы |

Число дней с метелью – 31, отмечаются с ноября по апрель, что для территории городского поселения - значительно. Метели преобладают при ветрах южных направлений скоростью 6 – 12 м/с. На проектируемой территории отмечаются также слабые метели при ветрах южных направлений скоростью 6-9м/с.

В особо метельные и снежные зимы объём переносимого снега достигает 300м3на пог. м.

Рекомендации генерального плана:

- Рекомендуется организация снегозащиты путей сообщения и селитебных территорий от южных ветров.

Гололёд

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Гололёд | гравитационный динамический | гололёдная нагрузка вибрация |

Гололёд – слой плотного льда, образующийся от намерзания капель переохлаждённого дождя или мороси.

Территория поселения по климатическим условиям ограниченно благоприятна для хозяйственного освоения, т.к. здесь отмечается относительно большая повторяемость особо опасных явлений погоды, затрудняющих работу отдельных отраслей народного хозяйства, в том числе: снегопады, отложения мокрого снега на проводах, гололед.

2) Ухудшение погодных условий со снежными заносами и гололедом, приводит к нарушению автомобильного сообщения между городом Вельском и населенными пунктами муниципального образования, Вельского муниципального района и Архангельской области, что приводит к снижению качества безопасности дорожного движения и нарушает жизнедеятельность населения городского поселения.

Рекомендации генерального плана:

1) Рекомендуется проведение мероприятий по защите проводов от отложений мокрого снега и образования гололеда.

2) На основании анализа потенциальной опасности и масштабов последствий возможных ЧС на автомобильных дорогах внутри городского поселения и нарушения автомобильного сообщения с населёнными пунктами Архангельской области органы управления Вельского звена территориальной подсистемы РСЧС, также силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий природных ЧС на территории городского поселения Вельска, выполняют следующие мероприятия:

-оповещение населения о создавшейся обстановке и мерах безопасности;

-ликвидация снежных заносов, гололеда на автодорогах внутри городского поселения;

-ликвидация снежных заносов, гололеда на автодорогах между городским поселением и г. Архангельском;

-проведение АС и ДНР в целях снижения воздействия факторов ЧС на население и нормализации обстановки;

-восстановление движения автомобильного транспорта, обеспечивающего жизнедеятельность населения;

-проведение мониторинга окружающей среды и своевременное реагирование на ухудшение обстановки.

Град

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Град | динамический | удар |

Град – осадки тёплого периода, выпадающие в виде частичек плотного льда неправильной формы размером от 5-55мм до (очень редко) 15-20см в диаметре. Крупный град – стихийное бедствие.

Число дней с градом за год – 0,3, что для проектируемой территории – незначительно.

Туман

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Туман | теплофизический | снижение видимости (помутнение атмосферного воздуха) |

Туман – аэрозоль в капельно-жидкой дисперсной фазе. В атмосфере туман – скопление водяных капелек, ледяных кристаллов, др. твёрдых частиц в приземном её слое. Туман сокращает дальность видимости, что создаёт препятствия в работе транспорта, увеличивает коррозию материалов, а при резком снижении прозрачности атмосферы приводит к падению урожаев. Токсичные туманы, особенно радиоактивные, могут быть опасны для здоровья людей, а иногда и для нормального хода технологических процессов.

Количество дней с туманами - 25 дней (метеостанция г. Вельск). Наиболее часты туманы и облачность в тёплый период года.

Метеорологические условия, при которых отмечаются частые и продолжительные туманы, можно характеризовать как особо неблагоприятные, т.к. они способствуют увеличению вредных примесей в атмосфере.

Рекомендации генерального плана по организации работ по регулированию выбросов при особо неблагоприятных метеорологических условиях:

Такие предложения должны быть разработаны для всех крупных источников загрязнения воздушного бассейна городского поселения. К мероприятиям общего характера относятся:

- усиление контроля за соблюдением технологического режима производств;

- усиление контроля за работой очистных устройств;

- запрещение отключения очистных сооружений для ремонта и профилактического осмотра. Если к моменту поступления предупреждения об опасных условиях загрязнения очистные сооружения отключены, то принимаются все меры для их скорейшего включения;

- предотвращение залповых выбросов;

- смещение во времени технологических процессов, связанных с большим выделением вредных веществ в атмосферу;

- остановка второстепенных производств, сильно загрязняющих воздушный бассейн;

- уменьшение до минимума низких неорганизованных выбросов, ограничение погрузо-разгрузочных работ с пылящими материалами, запрещение чистки цистерны и других емкостей;

- усиление контроля за полным сжиганием топлива;

- остановка технологического оборудования на ремонт, если планируемая дата начала ремонта близка к сроку наступления неблагоприятных метеоусловий;

- запрещение работы оборудования в форсированном режиме;

- отключение аппаратов и оборудования периодического действия, работа которых связана со значительным загрязнением воздуха;

- проведение дополнительных измерений выбросов в атмосферу и концентрации примесей в приземном слое под факелами источников;

- рассредоточение движения машин, предотвращение заторов, с которыми связано особенно значительное поступление выхлопных газов в воздушный бассейн.

Гроза

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Гроза | электрофизический | электрические разряды |

Рекомендации генерального плана:

- Необходима защита зданий и сооружений от воздействия электрических разрядов.

Заморозок

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Заморозок | тепловой | охлаждение почвы, воздуха |

Заморозки осенью начинаются в середине сентября и прекращаются весной в середине мая.

На проектируемой территории ежегодно в весенний и осенний периоды возникают заморозки на поверхности почвы, которые создают неблагоприятные условия для роста и развития зелёных насаждений. Учёт заморозков и оценка их пространственной и временной изменчивости необходимы для решения вопросов о рациональном размещении на территории теплолюбивых, технических, и других культур, для определения вероятности гибели цветков и завязей плодовых культур, расчётов сроков высадки рассады. Данные о заморозках широко используются при разработке и выборе методов борьбы с ними. Под сильным заморозком понимается снижение минимальной температуры на её поверхности до -2, -30С и ниже на фоне положительных средних суточных температур воздуха в период вегетации культур. Принимаются даты устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 5 градусов С весной и осенью.

Рекомендации генерального плана:

- Необходима защита зелёных насаждений общего пользования от заморозков.

5.8.1.2 Опасные гидрологические явления и процессы, проявляющиеся на территории городского поселения

Подтопление

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Подтопление | гидростатический гидродинамический гидрохимический | повышение уровня грунтовых вод гидродинамическое давление грунтовых вод загрязнение (засоление) почв, грунтов коррозия подземных металлических конструкций |

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод. Подтопление вызывает заболачивание и резко ухудшает условия строительства.

Рекомендации генерального плана:

- На вновь осваиваемых территориях с высоким стоянием грунтовых вод перед началом строительства необходимо построить систематический дренаж, плановое положение которого должно корреспондироваться с плановым положением зданий и  сооружений с тем, чтобы в процессе эксплуатации дрены выполняли защиту подвалов зданий от подтопления.

- Для защиты от подтопления существующих муниципальных жилых домов  грунтовыми и случайными водами, возникающими из-за протечек из водонесущих сетей, должен устраиваться дренаж (тип дренажа определяется при разработке проектов зданий). Сброс воды из дрены производится в дождевые коллекторы.

Норма осушения – 2,0 м.

Русловая эрозия

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Русловая эрозия | гидродинамический | гидродинамическое давление потока воды деформация речного русла |

Речная эрозия - размыв водостоком русла и подмывание им берегов. По проектируемой территории протекают ручьи Чугалец и Паздренец.

Рекомендации генерального плана:

- организация поверхностного стока в приручьевой зоне;

- подсыпка отдельных участков поймы ручьёв по планировочным соображениям;

- дноуглубление и необходимая расчистка русел ручьёв от мусора;

- укрепление отдельных береговых участков (в местах размыва, разрушения или производимых подсыпок);

- планировка откосов и их озеленение.

Наводнение, половодье, паводок, катастрофический паводок

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Наводнение Половодье | гидродинамический, гидрохимический | поток (течение) воды, загрязнение гидросферы, засоление почв, грунтов |
| Паводок Катастрофический паводок |  |  |

Наводнение – затопление долины водотока выше ежегодно заливаемой поймы или местности, обычно свободной от воды (осушённой, прибрежной, приморской, вокруг озера, понижения местности). Возникает из-за резкого увеличения притока талых и/или дождевых вод, загромождения русла водотока льдом (весной), шугой или донным льдом (осенью).

Половодье – ежегодно повторяющееся обычно в один и тот же сезон года относительно длительное и значительное увеличение водности водотока, вызывающее подъём его уровня, что, как правило, сопровождается выходом вод из русла и затоплением поймы.

Паводок – сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды, возникающее в результате быстрого таяния снега при оттепели, обильных дождей. Следующие один за другим паводки могут сформировать половодье. Значительный паводок может вызвать наводнение.

Годовой ход уровней воды на реках характеризуется интенсивным и высоким подъемом в период снеготаяния, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, сравнительно высоким осенним подъемом.

Основной фазой водного режима рек рассматриваемой территории является весеннее половодье. Весенним половодьем редкой повторяемости затапливаются пойменные территории слоем до 3,0-4,0м, в паводки редкой повторяемости – до – 5,0-7,0м.

Рекомендации генерального плана:

- защита от затопления проектируемой застройки намечается путём подсыпки до незатапливаемых отметок. Отметка бровки подсыпаемой территории принимается с запасом 0,5м над расчётным уровнем воды. В целях сокращения объёма земляных работ подсыпка проектируется с уклоном 0,001 от берегового склона к центру. Береговые откосы подсыпаемой территории уполаживаются с заложением 1:2 и укрепляются одерновкой.

5.8.1.3 Природные пожары

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Пожар лесной | теплофизический химический | пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха, опасные дымы загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Пожар лесной – выгорание лесной подстилки, мха, трав и кустарников (низовой пожар) или всего древостоя (верховой пожар), вызванное самовозгоранием (редко – не более 10% случаев) и, как правило, небрежным обращением с огнём в лесу, поджогами, а также природными и техногенными причинами.

Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно – хозяйственным объектам, т. е. к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня.

Рекомендации генерального плана:

Леса выполняют различные функции – водоохранную, почвозащитную, средообразующую, ресурсную, рекреационную и другие. Леса требуют регулируемой эксплуатации, мер по восстановлению, защите и охране.

Лесные пожары наносят народному хозяйству большой ущерб. При лесных пожарах повреждается или полностью уничтожается растущий лес с подростом, подлеском и травяным покровом. Ослабленные пожаром насаждения становятся очагом распространения вредных насекомых и болезней, что ведет к гибели их и соседних с ними насаждений. В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и прочие полезные свойства леса, уничтожается охотничья фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов. Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач, так как пожары наносят наибольший урон лесному хозяйству в результате коренных изменений в лесном хозяйстве, удаления древостоев на больших площадях.

Леса проектируемой территории обладают относительно высокой горимостью, которая обусловлена преобладанием хвойных пород и наличием сухостоя.

При правильной организации противопожарных мероприятий возможна тенденция к уменьшению выгорающих площадей.

Для предупреждения и ликвидации пожаров необходимо предусматривать следующий комплекс мероприятий.

1.Предупредительные мероприятия

1.1. Средства наглядной агитации:

- устройство выставок и витрин;

- устройство аншлагов.

1.2. Система обнаружения пожаров:

- наем временных пожарных сторожей;

- патрулирование работниками по закрепленной территории;

- установка пожарных вышек.

2.Ограничительные мероприятия

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами.

3.Строительство:

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог.

4.Мероприятия по борьбе с пожарами:

- организация пунктов сосредоточения пожарного инвентаря;

- организация пожарно-химической станции.

Проектом генерального плана намечен также комплекс мероприятий по благоустройству активной зоны в лесах зеленой зоны, вдоль железных и автомобильных дорог.

Мероприятия по благоустройству:

- устройство пикниковых столов;

- устройство спортплощадок;

- устройство мест курения;

- устройство скамеек;

- устройство аншлагов;

- устройство урн;

- устройство прудов;

- устройство автостоянок.

Лесохозяйственные и строительные работы

Лесохозяйственными работами предусматриваются:

- разрубка квартальных просек;

- расчистка квартальных просек;

- разрубка граничных линий;

- расчистка граничных линий.

В пожароопасный период должен быть запрещен въезд в лес без специальных пропусков.

Первоочередными мероприятиями следует считать:

- устройство и оборудование необходимого количества площадок для курения;

- устройство противопожарных аншлагов при въезде в лес.

Санитарное состояние лесов неудовлетворительное. Имеются площади с наличием сухостоев, захламленности, которые являются потенциально опасными для возникновения очагов вредителей.

Охрана растительности от вредителей и болезней обеспечивается ежегодным лесопатологическим обследованием, проведением почвенных раскопок для обнаружения зараженности почв, опыливанием и опрыскиванием растений. В последнее время все большее распространение приобретает биологический метод борьбы с вредителями. В перспективе улучшению санитарного состояния лесов и выявлению очагов вредителей леса необходимо уделять как можно больше внимания.

Необходимо также повысить объемы санитарных рубок, уборки сухостоя, захламленности и валежа.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров. Обнаружение и тушение лесных пожаров осуществляют силы и средства МПР России.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строго контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работы среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Противопожарные мероприятия включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Выводы

Руководствуясь СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», М., 1996, опираясь на проведённый в генеральном плане анализ многофакторной информации о степени опасности природных процессов, территории городского поселения можно присвоить категорию сложности природных условий – несложные.

5.8.2 Источники ЧС техногенного характера

##### Варианты возможных чрезвычайных ситуаций на территории

##### городского поселения

| № п/п | Варианты ЧС |
| --- | --- |
| 1. | Аварии на газовых сетях |
| 2. | Аварии на системе электроснабжения |
| 3. | Авария на объектах теплоснабжения |
| 4. | Аварии системы водоснабжения |
| 5. | Аварии на канализационных сетях |
| 6. | Пожары, повлекшие человеческие жертвы и значительный материальный ущерб, носящие затяжной характер и вызывающие нарушение экологии |

# 5.8.2.1 Аварии на газовых сетях городского поселения

Запах газа в подвале жилого дома

Возможные причины аварии:

- нарушение целостности наружного газопровода;

- нарушение целостности или негерметичность сварных, резьбовых соединений внутридомового газопровода;

- нарушение целостности или негерметичность сварных, резьбовых и фланцевых соединений фасадного газопровода;

- проникновение газа через грунт по подземным коммуникациям;

- проникновение газа из помещений 1-го этажа.

Возможные последствия аварии

При создании концентрации газа свыше 0,3% (что составляет 20% от нижнего предела взрываемости газовоздушной смеси):

- отключение дома (или группы домов) от газораспределительных сетей;

- возможность взрыва скопившегося газа с различными степенями разрушений (в зависимости от объёма взорвавшегося газа).

Запах газа в подъезде жилого дома

Возможные причины аварии:

- утечка газа из газового оборудования квартир;

- нарушение целостности или негерметичность сварных, резьбовых соединений внутридомового газопровода;

- нарушение целостности или негерметичность сварных, резьбовых и фланцевых соединений фасадного газопровода.

Возможные последствия аварии

При создании концентрации газа свыше 0,3 % (что составляет 20% от нижнего предела взрываемости газовоздушной смеси):

- отключение дома (или группы домов) от газораспределительных сетей;

- возможность взрыва скопившегося газа с различными степенями разрушений (в зависимости от объёма взорвавшегося газа).

Запах газа в квартире

Возможные причины аварии:

- нарушение герметичности газовой плиты, крана отпуска, арматуры, внутридомового газопровода;

- нарушение жильцами правил пользования газом в быту;

- не герметичность сварных, резьбовых соединений и запорных устройств на внутридомовом или фасадном газопроводе;

- проникновение газа из смежных квартир.

Возможные последствия аварии

При создании концентрации газа свыше 0,3 % (что составляет 20% от нижнего предела взрываемости газовоздушной смеси):

- отключение подъезда или всего дома от газораспределительных сетей;

- возможность взрыва скопившегося газа с различными степенями разрушений (в зависимости от объёма взорвавшегося газа).

Запах газа на улице

Возможные причины аварии:

- нарушение целостности наружного газопровода;

- негерметичность сварных и резьбовых соединений наружного газопровода, конденсатосборников, кранов и вентилей;

- нарушение целостности подземного газопровода (проникновение газа через грунт и по подземным коммуникациям);

- нарушение целостности или негерметичность сварных, резьбовых и фланцевых соединений фасадного газопровода;

- нарушение правил пользования баллонами СУГ при проведении кровельных работ;

- негерметичность газового оборудования автомобилей.

Возможные последствия аварии

При создании концентрации газа свыше 0,3 % (что составляет 20% от нижнего предела взрываемости газовоздушной смеси) в подвале или подъезде жилого дома:

- отключение подачи газа от групповой резервуарной установки;

- возможность взрыва скопившегося газа с различными степенями разрушений (в зависимости от объёма взорвавшегося газа).

Прекращение подачи газа, уменьшение давления газа в газовой сети

Возможные причины аварии:

- понижение давления газа в резервуаре и срабатывание ПКК-40М;

- конденсатные закупорки в газопроводах и арматуре из-за низких наружных температур;

- гидратные закупорки в соплах регуляторов редукционных головок;

- нарушение целостности обвязки ГРУ, надземного и подземного газопроводов.

Возможные последствия аварии:

- отключение дома (или группы домов) от газораспределительных сетей.

Повышение давления газа перед горелками газовых приборов

Возможные причины аварии:

- неисправности одного или нескольких регуляторов давления;

- испарения конденсата сжиженного газа из устройства для его сбора или из газопроводов при повышении температуры наружного воздуха.

Возможные последствия аварии

При создании концентрации газа свыше 0,3 % (что составляет 20% от нижнего предела взрываемости газовоздушной смеси) в подвале, подъезде или квартире жилого дома:

- возможность взрыва скопившегося газа с различными степенями разрушений (в зависимости от объёма взорвавшегося газа).

Авария автоцистерны сжиженного газа или с ГСМ, повлекшая за собой взрыв на дороге

Возможные причины аварии:

- дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой аварию автоцистерны с ГСМ;

- взрыв автоцистерны с ГСМ в результате срабатывания взрывного устройства.

Возможные последствия аварии:

а) авария, произошедшая вне населённых пунктов:

- возникновение пожара на дороге;

- наличие пострадавших (их эвакуация и оказание медицинской помощи);

- перекрытие движения автотранспорта до момента локализации и ликвидации последствий аварии.

б) авария, произошедшая в населённом пункте:

- образование огненного шара радиусом около 40м и временем существования 6 сек.;

- возникновение пожара на дороге или улице населённого пункта;

- разрушения зданий:

1) полные в радиусе 68м.;

2) сильные в радиусе 147м.;

3) средние в радиусе 190м.;

4) слабые в радиусе 610м.;

- радиус распространения взрывной волны 1026м., что образует площадь 3,305 км2;

- поражения при взрыве топливо-воздушной смеси:

100 % в радиусе 50м.;

90 % в радиусе 55м.;

50 % в радиусе 60м.;

10 % в радиусе 65м.;

1 % в радиусе 67м.;

порог поражения 80 м.

Возможные последствия аварии:

- перекрытие движения автотранспорта до момента локализации и ликвидации последствий аварии;

- отключение подачи газа в газифицированные дома, подвергшиеся разрушениям в результате взрыва автоцистерны;

- возможность разрушения близлежащих ТП, и как следствие, нарушение электроснабжения группы домов, предприятий, организаций.

##### 5.8.2.2 Авария системы электроснабжения

Городские потребители электроэнергии делятся на три категории:

к первой категории относятся объекты, имеющие стратегическое значение и обеспечивающие жизнедеятельность населения, отключение которых не допускается не при каких обстоятельствах;

ко второй категории относятся объекты, прекращение деятельности которых не может привести к тяжелым последствиям (школы, детские сады; промышленные предприятия, учреждения);

к третьей категории потребителей электроэнергии относится жилой фонд.

Наибольший размер чрезвычайная ситуация, связанная с нарушением работы объектов электроснабжения, приобретёт при повреждении высоковольтных линий электропередачи, по которым осуществляется подача электроэнергии от Архангельской энергосистемы или несущих опор.

Аварии на объектах электроснабжения, приводящие к кратковременному отключению потребителей (до 6-7 часов)

Возможные причины аварии:

- повреждение линий электроснабжения (воздушных или подземных);

- повреждение (выход из строя) эксплуатационного оборудования на объектах электроснабжения.

Возможные последствия аварии:

- кратковременное отключение потребителей от электроснабжения  (до 6-7 часов).

Аварии на объектах электроснабжения, приводящие к долговременному отключению потребителей (до 24 часов)

Возможные причины аварии:

- повреждение опор или высоковольтных линий, по которым осуществляется подача электроэнергии от Архангельской энергосистемы.

Возможные последствия аварии:

- долговременное отключение потребителей от электроснабжения (до 24 часов).

Для предотвращения аварий необходимо повысить надёжность в электроэнергетике городского поселения путём усиления модернизации и технического перевооружения существующих средств релейной защиты, противоаварийной автоматики, сетей и подстанций, повышения профессиональной подготовки оперативно-диспетчерского и производственно-технического персонала всех уровней, усиления антитеррористической защиты наиболее значимых объектов городского поселения.

Организация и проведение мероприятий по обеспечению защиты населения:

- переключение электроснабжения обесточенных потребителей на резервный режим силами диспетчерской службы и оперативно-выездной бригады;

- ликвидация аварии на объекте электроснабжения силами и средствами аварийно-ремонтной бригады и ЖКХ;

- предотвращение угрозы жизни людей, находящихся на аварийном объекте и производящих аварийно-восстановительные работы.

- организация совместных действий местной аварийно-ремонтной бригады и аварийно-ремонтной бригады Архангельской энергосистемы по ликвидации аварии на объекте электроснабжения;

- организация временных схем электроснабжения обесточенных потребителей;

- предотвращение угрозы жизни людей в районе проведения аварийно-восстановительных работ.

5.8.2.3 Авария на объекте теплоснабжения

Аварии на тепловых сетях

Возможные причины аварии:

- разрыв труб или запорной арматуры тепловых сетей в результате сильных гидравлических ударов;

- разрыв труб или запорной арматуры тепловых сетей в результате электрокоррозии и износа оборудования;

- разрыв труб или запорной арматуры внутридомовых тепловых сетей в результате гидравлических ударов, электрокоррозии и износа оборудования;

- незаконный демонтаж (кража) запорной арматуры внутридомовых тепловых сетей.

Возможные последствия аварии:

- отключение дома, группы домов, микрорайона или теплового района от горячего водоснабжения;

- отключение дома, группы домов, микрорайона или теплового района (или резкое ограничение) от теплоснабжения;

- «размораживание» теплосетей (внутридомовых или наружных) в случае несвоевременного слива теплоносителя;

- прекращение работы детских садов и школ, попавших в зону аварийной ситуации, из-за низкой температуры в помещениях.

Аварии, приводящие к остановке котельной (или ограничению её работы)

Возможные причины аварии:

- прекращение подачи электроэнергии на оборудование котельной;

- прекращение подачи воды на котельную;

- недостаточное количество топлива или полное его израсходование;

- аварийный выход из строя (взрыв) оборудования котельной (как следствие нарушения технологического процесса работы и обслуживания оборудования котельной (человеческий фактор); износа оборудования, непроведения или неполного проведения соответствующего регламентного обслуживания оборудования).

Возможные последствия аварии:

- отключение теплового района (населённого пункта) от горячего водоснабжения;

- отключение (или резкое ограничение) теплового района (населённого пункта) от теплоснабжения;

- в случае взрыва оборудования - возникновение крупного пожара на котельной;

- «размораживание» теплосетей (внутридомовых или наружных) в случае несвоевременного слива теплоносителя;

- прекращение работы детских садов и школ, попавших в зону аварийной ситуации, из-за низкой температуры в помещениях;

- эвакуация населения с нарушенными условиями проживания и жизнеобеспечения.

Организация и проведение мероприятий по обеспечению защиты населения городского поселения:

- локализация и ликвидация аварии на объектах теплоснабжения;

- организация проведения своевременного слива теплоносителя с целью недопущения «размораживания» тепловых сетей (внутридомовых или наружных);

- организация и проведение мероприятий по обеспечению защиты населения с нарушенными условиями жизнеобеспечения;

- восстановление инженерных сетей, обеспечивающих нормальное теплоснабжение на территории городского поселения Вельска.

5.8.2.4 Авария на объектах водоснабжения

Аварии на водоводах

Возможные причины аварии:

- разрыв труб или запорной арматуры в результате сильных гидравлических ударов;

- разрыв труб или запорной арматуры в результате электрокоррозии и износа оборудования;

- замерзание не защищенного участка водовода.

возможные последствия аварии:

- прекращение централизованной подачи воды потребителям в случае невозможности осуществления их водоснабжения от дублирующих «веток» водоводов.

Аварии на водозаборе (водоприёмнике)

Возможные причины аварии:

- засорение «оголовков», особенно весной и осенью (в паводковые периоды);

- выход из строя электронасосов;

- отключение электроэнергии.

Возможные последствия аварии:

- резкое снижение уровня водообеспечения населения, предприятий промышленности, медицинских и детских учреждений;

- последствием полного отключения электроснабжения водозабора будет прекращение водоснабжения всех потребителей данного водозабора.

5.8.2.5 Аварии на канализационных сетях

Возможные причины аварии:

- внезапное разрушение канализационных труб и сооружений;

- вылив сточных вод на территорию или в водный объект;

- закупорка труб канализационной сети с прекращением отведения сточных вод.

Возможные последствия аварии:

- загрязнение окружающей среды, включая водные акватории и воздушное пространство;

- возбуждение инфекционных заболеваний (особенно в летний период).

Организация и проведение мероприятий по обеспечению защиты населения городского поселения

- локализация и ликвидация аварии на объектах водоснабжения и водоотведения;

- организация и проведение мероприятий по обеспечению населения, медицинских и детских учреждений водой;

- недопущение образования и развития инфекционных заболеваний, связанных с поставкой некачественной питьевой воды и загрязнениями, образующимися в результате аварий на канализационных сетях;

- недопущение и устранение загрязнений окружающей среды, связанных с авариями на канализационных сетях;

- восстановление инженерных сетей, обеспечивающих нормальное водоснабжение и водоотведение на территории городского поселения.

5.8.2.6 Пожары, повлекшие человеческие жертвы и значительный материальный ущерб, носящие затяжной характер и вызывающие нарушение экологии

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Основную угрозу представляют пожары, возникающие в жилых домах, на объектах социального и культурно-бытового назначения, а так же на взрывопожароопасных объектах городского поселения.

Таблица 5.8.1.

Объекты социального и культурно-бытового назначения с пребыванием большого количества людей

| № п/п | Наименование объектов | Максимальное количество людей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Районный культурный центр | 300 чел. |
| 2 | Дворец культуры и спорта | 300 чел. |
| 3 | Детско-юношеский центр | 220 чел. |
| 4 | Вельский Городской Культурный Центр | 100-150 чел. |
| 5 | МУК "Вельский район краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова | 20-50 чел |
| 6 | МДОУ "Звездочка" | 125+персонал |
| 7 | МДОУ "Детский сад №6 "ИСКОРКА" | 70+персонал |
| 8 | МДОУ Детский сад № 20 "ЕЛОЧКА" | 102+персонал |
| 9 | МДОУ "Ласточка" | 68+персонал |
| 10 | МДОУ "Теремок" | 135+персонал |
| 11 | МДОУ "Детский сад № 60 " ОРЛЕНОК" | 151+персонал |
| 12 | МДОУ "Детский сад№61 "РОДНИЧОК" | 115+персонал |
| 13 | МДОУ Детский сад № 27 "СОЛНЫШКО" | 170+персонал |
| 14 | МДОУ "Детский сад №22 "АЛЕНУШКА" | 135+персонал |
| 15 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | 585+90 персонала |
| 16 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» | 455+70 персонала |
| 17 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» | 468+75 персонала |
| 18 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Вельска» | 742+105 персонала |
| 19 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №92» | 513+ 59 персонала |
| 20 | «Начальная школа с преподаванием предметов музыкальной, эстетической, хореографической, художественной направленности» структурное подразделение МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Вельска» | 429+30 персонала |
| 21 | ГОУ Вельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 50+56 персонала |
| 22 | Муниципальное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» | 138+н/д персонала |
| 23 | Дома детского творчества | 200+персонал |
| 24 | МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» | 230+персонал |
| 25 | Вельский совхоз-техникум | н/д |
| 26 | Вельский коммерческо-экономический техникум | н/д |
| 27 | ГА ОУ СПО АО «Вельский индустриальный техникум» | н/д |
| 28 | МУЗ "Вельская центральная районная больница" | 491+ 819 персонала |
| 29 | Поликлиники | 1354+40 персонала |
| 30 | ГБКУ Архангельской области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» | 60 - 100+50 – 80 персонала |
| 31 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» | 50-60+персонал |
| 32 | Гостиницы | 161чел.+ персонал |
| 33 | ДЮСШ | н/д |
| 34 | Предприятия розничной торговли | н/д |
| 35 | Объекты общественного питания | 1424чел+персонал |
| 36 | Бани | 115+персонал |

Таблица 5.8.2.

Взрыво-, пожаро- и химически опасные объекты городского поселения

| № п/п | Наименование ПОО с указанием производств и установок, аварии на которых могут привести к ЧС | Адрес, телефон | Эксплуатирующая организация | Опасные вещества, их количество (т) | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Вельск, ВОС | ул. Тракторная, 2-61-28 | ООО «Водоканал» | Хлор. 6 т. | хим. опасный |
| 2. | г. Вельск, КОС | д. Копалиха, 6-20-00 | ООО «Водоканал» | Хлор. 1 т. | хим. опасный |
| 3. | г. Вельск, нефтебаза | пер. Попова, 5, 6-21-07 | Архангельск нефтепродукт | ГСМ 2 тыс. т. | пож. опасный |
| 4. | г. Вельск, ГТ-ТЭЦ | ул. Гагарина, 50, 4-03-21 | ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» | Природный газ | пож. опасный |

Пожары, как правило, сопровождаются:

- возможным наличием в очаге пожара людей;

- быстрым распространением огня и ростом температуры;

- выделением большого количества дыма, токсичных продуктов и быстрым их распространением;

- наличием оборудования под электрическим напряжением;

- деформацией и обрушением конструктивных элементов зданий.

В результате возникновения пожаров создается серьезная угроза безопасности людей, наносится материальный и экологический ущерб.

Данная ЧС может быть классифицирована как чрезвычайная ситуация муниципального характера.

5.8.2.7 Аварии на транспорте

##### Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

В Российской Федерации в целом к основным причинам роста аварийности можно отнести:

- наличие на рынке транспортных услуг большое количество субъектов малого предпринимательства, не имеющих надлежащей производственной базы и ремонтно-диагностического оборудования;

- «взрывное» увеличение количества легковых автомобилей и, следовательно, слабые практические навыки, низкая водительская дисциплина и недостаточное знание автолюбителями ПДД (более 50% всех ДТП совершаются индивидуальными водителями автотранспорта);

- критический уровень изношенности автотранспортных средств, низкий уровень российской автопромышленности по техническому уровню и безопасности производимого автотранспорта (сегодня более 70% автомобилей израсходовали свой моторесурс);

- в немалой степени на аварийность влияют пешеходы. ДТП с их участием составляют 30%.

Также на возникновение аварийных ситуаций на дороге влияет состояние дорожного покрытия и разметки, освещенность улиц и пр.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям, загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей.

Статистические данные аварий при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, показатели вероятности по видам аварий.

Анализ аварийности на автомобильном транспорте показывает, что причинами аварий при проведении операций слива-налива автоцистерн чаще всего становятся нарушения водителем или оператором налива требований безопасности (неполное заполнение цистерн, перелив цистерны, залив в цистерну вещества, для которого она не приспособлена) – до 80% от общего числа аварий. Также немалую роль играет техническое состояние как устройств слива-налива, так и автоцистерн.

При операциях слива-налива в ж/д цистерны на эстакадах также до 80% аварий вызваны ошибками обслуживающего персонала, 20% - конструктивными недостатками оборудования и его износом.

Исходя из реальной обстановки в районе расположения объекта, внешние воздействия природного и техногенного характера можно охарактеризовать следующим образом:

- внешние воздействия природного характера в результате действия природных катастроф (смерч, наводнение, землетрясение) маловероятны;

- возможны ураганы, снежные заносы, которые могут привести к срыву или падению кровли зданий и в дальнейшем к разгерметизации оборудования (трубопроводов, емкостей), при наличии источника возгорания утечки СУГ могут привести к взрыву, средняя вероятность – 10-5 в год.

Таблица 5.8.3.

Расчеты аварий, связанных со взрывами сжиженных углеводородных газов (СУГ) на автомобильном и железнодорожном транспорте

| Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций (последовательность событий) | Полное разрушение автоцистерны (V=27,1 м3) → выброс газа, образование газовоздушного облака, воспламенение → взрыв, пожар |
| --- | --- |
| Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: |  |
| частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций , год -1 | 2,62*10-10 |
| количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, т м3/Ки | 5,6 |
| Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: |  |
| площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2 | 41355,34 – полная, 48457,92 – сильная, 215483,11 – средняя, 20298848,63 – слабая, 9651478,34 расстекления |

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, рассматриваются:

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение «огненных шаров» и горящих разлитий.

Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 5.8.4.

Токсичные вещества

| вещество | радиус зоны поражения, км | площадь зоны поражения, км2 |
| --- | --- | --- |
| аммиак | 1,5 | 7,1 |
| хлор | 3,75 | 44,0 |

Таблица 5.8.5.

Взрывопожароопасные вещества

| вещество | радиус зоны поражения, м | площадь зоны поражения, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| диз. топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |
| взрывчатые вещества | радиус взрыва, км | площадь зоны поражения, км2 |
|  | 1,0 | 3,2 |

##### Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом

Основными причинами, приводящими к крушениям и авариям поездов, являются:

    - Ненормативное состояние железнодорожного пути;

    - Ненормативное состояние подвижного состава;

    - Нарушение правил безопасности и ошибки человека;

    - Ненормативное состояние рельсовых цепей, устройств СЦБ.

Кроме основных причин, связанных с ненормативным состоянием железнодорожного пути, подвижного состава, рельсовых цепей, устройств СЦБ, нарушений правил безопасности и ошибок человека к крушениям и авариям поездов, могут приводить чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на опасных производственных объектах, расположенных вблизи железнодорожных коммуникаций.

Основными показателями безопасности движения, являются:

1.Общее число крушений;

2.Общее число аварий;

3.Общее число крушений и аварий.

К крушениям поездов относятся столкновения пассажирских или грузовых поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах па перегонах и станциях, в результате которых:

- погибли или получили тяжелые телесные повреждения люди;

- повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря.

К авариям поездов относятся:

- столкновения пассажирских поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в пассажирских поездах на перегонах и станциях, в результате которых повреждены локомотивы или вагоны соответственно в объемах ремонтов ТР-2, деповского и более сложных;

- столкновения грузовых поездов с другими грузовыми поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в грузовых поездах на перегонах и станциях, в результате которых допущено повреждение локомотивов или вагонов в объеме капитального ремонта;

- столкновения и сходы подвижнрго состава при маневрах,
экипировке и других передвижениях, результате которых погибли или
получили тяжкие телесные повреждения люди или повреждены локомотивы или
вагоны до степени исключения из инвентаря.

Используя данные статистики ЧС на железнодорожном транспорте были получены вероятности крушений и аварий.

Наибольшую угрозу создания чрезвычайной ситуации на объектах железнодорожного транспорта представляют следующие происшествия с подвижным составом на железной дороге:

- аварии с участием железнодорожной цистерны для перевозки хлора (57 т), сопровождающиеся повреждением (разрушением) цистерны и выбросом хлора;

- аварии с участием железнодорожной цистерны для перевозки аммиака (30,7 т), сопровождающиеся повреждением (разрушением) цистерны и выбросом аммиака;

- аварии с участием железнодорожной цистерны для перевозки бензина (66 т), сопровождающееся повреждением (разрушением) цистерны и выбросом бензина, возможно образование облака топливовоздушой смеси, его взрыв либо воспламенение в виде огненного шара;

- аварии с участием железнодорожной цистерны для перевозки
сжиженного углеводородного газа (43 т), сопровождающееся повреждением
(разрушением) цистерны и выбросом газового топлива, возможно образование
облака топливовоздушной смеси, его взрыв либо воспламенение в виде огненного
шара.

Согласно анализу статистики отчета Ростовского государственного университета путей сообщения, вероятность аварий с конкретными видами подвижного состава (цистерны для перевозки хлора, аммиака, бензина, СУГ) рассчитывалась для участка железнодорожной трассы протяженностью равной диаметру зоны воздействия поражающих факторов, вызывающих смертельные поражения для каждого вида аварий.

Протяженности участков, на которых рассматривались вероятности аварий, составляют:

-аварии с железнодорожными цистернами для перевозки хлора - участок протяженностью 4 км. Несмотря на то, что зона возможного химического поражения составляет 20 км, принимается участок протяженностью 8 км, так как в соответствии с методикой РД 52.04.253-90, время подхода зараженного воздуха при аварии на удалении 4 км составит  20 мин. То есть, при своевременном оповещении и проведении всех рекомендуемых мероприятий персонал поражений не получит;

- аварии с железнодорожными цистернами для перевозки аммиака - участок протяженностью 5,2 км,

- аварии с железнодорожными цистернами для перевозки бензина - участок протяженностью 1,13 км;

-	  аварии с железнодорожными цистернами для перевозки СУГ -
участок протяженностью 1,70 км

Вероятность крушения железнодорожной цистерны для перевозки хлора  1,09*10-7 1/год (на участке протяженностью 8 км).

Вероятность крушения железнодорожной цистерны для перевозки аммиака  7,11*10-8 1/год (на участке протяженностью 5,2 км).

Вероятность крушения железнодорожной цистерны для перевозки бензина  1,54*10-8 1/год (на участке протяженностью 1,13 км).

Вероятность крушения железнодорожной цистерны для перевозки СУГ  2,325* 10-8 1/год (на участке протяженностью 1,70 км).

Согласно статистическим данным 96% аварий происходит при транспортировке нефтепродуктов, 4% - при транспортировке АХОВ.

Наиболее часто для транспортировки опасных грузов применяются 4-осные, 6-осные и 8-осные цистерны полезным объемом 72 м3, 99 м3 и 156 м3 соответственно.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 5.8.6.

Токсичные вещества

| вещество | радиус зоны поражения, км | площадь зоны поражения, км2 |
| --- | --- | --- |
|  | смертельного | порогового | смертельного | порогового |
| аммиак | 0,9 | 2,0 | 0,02 | 0,08 |
| хлор | 1,4 | 3,75 | 0,06 | 0,5 |

Таблица 5.8.7.

Взрывопожароопасные вещества

| вещество | радиус зоны поражения, м | площадь зоны поражения, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| бензин | 100 | 500 | 31400 | 785000 |
| диз. топливо | 150 | 450 | 70700 | 635000 |
| взрывчатые вещества | радиус взрыва, км | площадь зоны поражения, км2 |
|  | 1,0 | 3,14 |

## 5.8.3 Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

5.8.3.1 Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с взрывопожароопасными объектами:

1. Для каждого взрывопожароопасного объекта (ВПОО) должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории ВПОО, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

2. Соблюдение ограничений использования территории вблизи каждого ВПОО (соблюдение коридоров и радиусов пожарной безопасности).

3. Создание паспортов безопасности на каждый ВПОО, а также страхование ответственности предприятий на случай ЧС.

4. Организация обучения персонала ВПОО мерам пожарной безопасности, способам оказания первой медицинской помощи, а также проведение занятий по программам пожарно-технического минимума.

5. Систематический мониторинг наличия и состояния установок пожарной сигнализации, а также выполнения предписаний надзорных органов по результатам предыдущих проверок.

6. Создание запаса первичных средств пожаротушения на объектах в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Оснащение формирований изолирующими противогазами, защитной одеждой.

7. Поддержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, а также подъездов к ним.

8. Проведение технологических мероприятий на взрывоопасных и пожароопасных производственных объектах для уменьшения зоны возможных разрушений.

9. Установление границы проявления чрезвычайных ситуаций.

10. Монтаж систем сигнализации.

11. Разработка планов эвакуации.

12. Выполнение мероприятий в соответствии со СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела ИТМ ГО ЧС. Мероприятия по предупреждению ЧС проектов строительства».

5.8.3.2 Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с системами жизнеобеспечения города

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

Энергоснабжение:

1. Замена изношенных коммунально-энергетических сетей.

2. Ликвидация котельных, оборудование которых имеет значительный износ (центральный район); обеспечение централизованным теплоснабжением районов города (капитальная и общественная застройка); перевод на газовое топливо муниципальных котельных; оборудование существующих и планируемых к строительству котельных противоаварийными системами для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала; создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от источников теплоснабжения между собой (закольцовка теплотрасс).

Водоснабжение:

3. Реконструкция и модернизация существующих поверхностных водозаборов с разделением системы водоснабжения города на техническое и хозяйственно-питьевое, дальнейшее развитие водопроводных сетей; увеличение производительности подземного водозабора до 20 м3/сутки.

4. Организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях.

5. Закольцовка сетей водоснабжения районов Центрального, южного и район пос. Лесобазы.

Водоотведение:

6. Завершение строительства 2-ой очереди очистных сооружений. Перекладка существующих сетей канализации, находящихся в аварийном состоянии.

На всех инженерных сооружениях необходима разработка паспорта безопасности опасного производственного объекта.

### Подробный перечень мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих сооружений ЖКХ представлен в главе 5.6 «Развитие инженерной инфраструктуры».

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения относятся:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения.

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На потенциально опасном объекте разрабатывается план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и документация, регламентирующая деятельность объекта, которая включает:

- порядок учета отклонений технологических параметров до опасных значений;

- систему анализа причин отклонений от требований безопасности и учета всех неполадок, временных остановок технологического процесса, оборудования с разработкой мер по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.

Управление мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасном объекте осуществляется под руководством лица, возглавляющего эксплуатирующую организацию. В составе органов управления организацией формируются: координирующий орган в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям), постоянно действующий орган управления (отдел, сектор), специально уполномоченный на решение задач в указанной области (орган по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям), и орган повседневного управления мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (дежурно-диспетчерская служба организации).

5.8.3.3 Мероприятия по предупреждению ЧС на транспортных коммуникациях

Настоящим проектом предлагаются:

1. Регламентирование и специальное содержание при перевозке опасных грузов.

2. Мониторинг и регулярная проверка состояния автомобильного и железнодорожного мостов через реки Вагу и Вель.

В качестве планировочных мероприятий по предупреждению ЧС на транспорте настоящим проектом предлагаются:

- Совершенствование и развитие улично-дорожной сети посёлка.

- Вынос и деконцентрация основных транспортных потоков за счёт строительства следующих транспортных коммуникаций:

– участок обходной автомобильной дороги федерального значения Москва – Архангельск, трассируемой с западной стороны города.

На расчетный срок предусматривается строительство южного обхода города по трассе Коноша – Вельск – Шангалы – Котлас со строительством моста через р. Вагу южнее «Лесобазы».

## 5.8.3.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектом установлено, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций на взрывоопасных объектах и своевременной ликвидации последствий пожаров в селитебной зоне Вельска необходима организация пожарной охраны в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

В соответствии со статьёй 10 ФЗ «О пожарной безопасности» норматив численности личного состава пожарных частей из расчета 1 единица личного состава государственной противопожарной службы (далее ГПС) на 650 человек населения.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. В условиях регулярной планировки радиус обслуживания (действия) пожарного депо принимается не более 3 км (в соответствии со СНиП 2.07.01-89* - приложение 1 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

На территории МО «Вельское» существует 2 пожарных депо.

Для обеспечения высокого уровня пожарной безопасности, предупреждения и тушения пожаров генеральным планом предлагаются площадки для размещения новых 1-ого пожарного депо на территории п. Лесобаза.

Забор воды на хозяйственное пожаротушение предусматривается из хозяйственного водопровода, промышленного водопровода и хозяйственно-технической сети на территориях прокладки, а также хозяйственно-питьевого водопровода. Проектируемая в генеральном плане водопроводная сеть оборудуется водопроводной арматурой и пожарными гидрантами.

В пределах береговой полосы рек Вель и Вага необходимо предусмотреть пожарные подъезды для забора воды в любое время года не менее 3-мя автомобилями одновременно.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03» подъезды должны представлять собой площадки с твёрдым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоёмов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населённых пунктах – на органы местного самоуправления).

На территории за пределами 3-х километрового радиуса обслуживания пождепо для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности необходимо проведение инженерно-технических и пожарно-профилактических мероприятий по повышению противопожарной устойчивости; также предлагается рассмотреть возможность создания добровольных пожарных дружин на основе проживающего там населения.

В соответствии с Постановлением Правительства №794 от 30.12.03 (в редакции Постановления Правительства №335 от 27.05.05) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» организовать дальнейшее развитие «Единых дежурно-диспетчерских служб» (ЕДДС) на базе единого телефонного номера «01» в рамках Концепции развития единых дежурно-диспетчерских служб в субъектах РФ (утверждена приказом МЧС РФ от 10.09.02 №428).

Организация и проведение мероприятий по спасению людей, локализации и тушению пожара следующие:

- оповещение, сбор сил и средств РСЧС городского звена, привлекаемых к тушению пожара;

- оцепление участка пожара;

- выполнение мероприятий по тушению пожара, спасению людей, находящихся в зоне пожара;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим, их последующая отправка в медицинские учреждения городского поселения и гарнизона;

- эвакуация (вывод) населения находящегося в местах возможного распространения огня в безопасные районы;

- организация жизнеобеспечения эвакуированного (выведенного) населения в местах временного размещения;

- подготовка жилой зоны к возвращению эвакуированного (выведенного) населения.

На расчетный срок:

- на основании «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-фз от 22.07.2008г. и норм проектирования объектов пожарной охраны – НПБ-101-95 (приложений  №1,  №2,  №7), проектом генерального плана предусматривается  в Вельском городском поселении размещение пожарного депо II-ого типа на 2 машины.

# VI. Основные технико-экономические показатели генерального плана ГОРОДА ВЕЛЬСКА С ПРИЛЕГАЮЩИМИ ДЕРЕВНЯМИ ДЮКОВСКАЯ, ПЛЕСОВСКАЯ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ ВАГАвельского городского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2007г. (по обмеру) | Первая очередь строительства 1017г. (по обмеру) | Расчётный срок 2027г. (по обмеру) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах, в том числе территории: | га | 1944,97 | 1944,97 | 1944,97 |
| 1.2 | Жилых зон, из них: | га | 527,59 | 612,19 | 788,24 |
|  | Территории среднеэтажной жилой застройки | га | 25,98 | 281,98 | 35,98 |
|  | Территории малоэтажной жилой застройки | га | 145,11 | 152,11 | 172,72 |
|  | Территории индивидуальной жилой застройки | га | 356,5 | 431,10 | 579,54 |
| 1.3 | Территории общественно-деловой застройки | га | 122,44 | 123,64 | 136,14 |
| 1.4 | Территории производственной застройки - всего | га | 228,1 | 228,1 | 260,00 |
|  | Территории промышленной застройки | га | 162,20 | 162,20 | 173,80 |
|  | Территории коммунально-складской застройки | га | 65,9 | 65,9 | 86,2 |
| 1.5 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | га | 761,46 | 658,67 | 403,79 |
|  | Зелёные насаждения общего пользования | га | 24,0 | 24,6 | 37,1 |
| 1.6 | Территории транспортной инфраструктуры | га | 160,38 | 177,38 | 215,58 |
| 1.7 | Территории инженерной инфраструктуры | га | 19,6 | 19,6 | 13,8 |
| 1.7 | Территории сельскохозяйственного использования | га | 66,18 | 66,18 | 66,18 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Общая численность населения | тыс. чел | 26,5 | 27,0 | 28,0 |
|  |  | % роста от сущ. численности | - | 1,9 | 5,7 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | рождаемость | тыс. чел в год | 0,321 | 0,300 | 0,330 |
|  | смертность | тыс. чел в год | 0,322 | 0,340 | 0,354 |
|  | естественный прирост /убыль | тыс. чел в год | -0,001 | - 0,040 | -0,014 |
| 2.4 | Показатели миграции населения | тыс. чел в год | -0,082 | +0,115 | +0,139 |
| 2.5 | Возрастная структура населения | тыс. чел / % |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного | тыс. чел в год/% | 5,3 /20 | 5,4/20 | 5,9/21 |
|  | население в трудоспособном возрасте | тыс. чел в год/% | 16,7 /63 | 17,3/64 | 17,9/64 |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс. чел в год/% | 4,6 /17 | 4,3/16 | 4,2/15 |
| 2.6 | Численность занятого населения – всего, в том числе: | тыс. чел. | 9,195 | 10,400 | 10,870 |
|  | сельское хозяйство | тыс. чел. | 0,235 | 0,240 | 0,260 |
|  | лесное хозяйство | тыс. чел. | 0,349 | 0,380 | 0,400 |
|  | обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,979 | 1,200 | 1,300 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 0,930 | 1,000 | 1,050 |
|  | строительство | тыс. чел. | 0,092 | 0,150 | 0,170 |
|  | оптовая и розничная торговля | тыс. чел. | 0,663 | 0,900 | 1,000 |
|  | гостиницы и рестораны | тыс. чел. | 0,114 | 0,120 | 0,130 |
|  | транспорт и связь | тыс. чел. | 0,495 | 0,520 | 0,540 |
|  | финансовая деятельность | тыс. чел. | 170 | 180 | 190 |
|  | операции с недвижимым имуществом, аренда | тыс. чел. | 0,280 | 0,290 | 0,300 |
|  | государственное управление | тыс. чел. | 1,219 | 1,220 | 1,220 |
|  | образование | тыс. чел. | 1,617 | 1,900 | 1,950 |
|  | здравоохранение | тыс. чел. | 1,807 | 1,900 | 1,950 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. чел. | 0,245 | 0,400 | 0,410 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс. кв. м общей площади квартир | 528,45 | 621,0 | 756,0 |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв. м квартир / % | 431,91/82 | 464,79/75 | 529,79/70- |
|  | - частной собственности | тыс. кв. м квартир / % | 96,54/18 | 156,21/25 | 226,21/30 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: | тыс. кв. м квартир | 528,45 | 621,0 | 756,0 |
|  | - среднеэтажные дома | тыс. кв. м квартир | 145,96/ | 163,36 | 186,56 |
|  | - малоэтажные дома | тыс. кв. м квартир | 303,15 | 320,93 | 364,14 |
|  | - индивидуальные жилые дома | тыс. кв. м | 79,34 | 136,74 | 205,33 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | тыс. кв. м квартир/% | 7,7/1 | 6,2/1 | 1,1/0,1 |
| 3.4 | Убыль жилого фонда – всего, в том числе : | тыс. кв. м квартир | - | 10,42 | 9,25 |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв. м квартир | - | 8,12 | 7,15 |
|  | - частной собственности | тыс. кв. м квартир | - | 2,3 | 2,1 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс кв м квартир | 528,45 | 518,03 | 611,75 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс кв м квартир / % | - | 102,97 | 144,25 |
|  | - среднеэтажные дома | тыс кв м квартир / % | - | 17,4/17 | 23,2/16 |
|  | - малоэтажные дома | тыс кв м квартир / % | - | 25,9/25 | 50,36/35 |
|  | - индивидуальных жилых домах |  | - | 59,67/58 | 70,69/49 |
| 3.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | тыс кв м | - | 84,6 | 105,97 |
|  | на свободных территориях | тыс кв м/% | - | 75,2/89 | 97,07/92 |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | тыс кв м /% | - | 9,4/11 | 8,9/8 |
| 3.8 | Обеспеченность жилищного фонда: | % от жилого фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % от жилого фонда | 76 | 100 | 100 |
|  | канализацией | % от жилого фонда | 76 | 100 | 100 |
|  | центральным отоплением | % от жилого фонда | 88 | 90 | 90 |
|  | газоснабжением | % от жилого фонда | 98 | 100 | 100 |
|  | электричеством | % от жилого фонда | 100 | 100 | 100 |
| 3.9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв м / чел | 19,8 | 23,0 | 27,0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 1101/41 | 1566/58 | 1652/59 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | мест | 3242/122 | 3915/145 | 4088/146 |
| 4.3 | Высшие учебные заведения | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | Учреждения дополнительного образования детей - всего/1000 чел. | мест | 430/16 | 430/16 | 430/15 |
| 4.5 | Больницы– всего/1000 чел. | коек | 490/18 | 490/18 | 500/18 |
| 4.6 | Поликлиники– всего/1000 чел. | пос. /смену | 540/20 | 750/28 | 780/28 |
| 4.7 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. |  |  |  |  |
|  | Предприятия розничной торговли | кв. м торг.площ | 14005/528 | 14005/518 | 14005/500 |
|  | Предприятия общественного питания | пос. мест | 1424/54 | 1424/53 | 1424/51 |
|  | Бытовое обслуживание | раб.мест | 250/9 | 250/9 | 252/9 |
|  | Бани | мест | 115/4 | 135/5 | 140/5 |
|  | Прачечные | кг белья/см. | 160/6 | 270/10 | 280/10 |
|  | Химчистки | кг белья/см. | - | 108/4 | 112/4 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства всего/1000 чел.: |  |  |  |  |
|  | Клубные учреждения | мест | 1700/64 | 1890/70 | 1960/70 |
|  | Библиотеки | тыс. томов | 130,7/5 | 135,0/5 | 140,0/5 |
|  | Музей | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Кинозалы | мест | 820/31 | 820/30 | 820/29 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения всего/1000 чел.: |  |  |  |  |
|  | Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 47,5/1,8 | 52,6/1,95 | 54,6/1,95 |
|  | Спортивные залы | кв. м. | 1680/63 | 1680/61 | 1680/60 |
|  | Бассейны | кв. м зеркала воды | 200/7 | 540/20 | 560/20 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма всего/1000 чел. |  |  |  |  |
|  | Санатории | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | Гостиницы | мест | 161/6 | 162/6 | 168/6 |
| 4.11 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |
|  | Филиалы сберегательного банка | опер. мест | 1 | 8 | 9 |
| 4.12 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | Пожарное депо | пож. Матомоб. | 5 | 7 | 7 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | протяжённость линий общественного пассажирского транспорта - всего, в том числе: | км | 24,5 | 26,5 | 27,7 |
| 5.2 | протяжённость основных улиц и дорог – всего, в том числе: | км | 69,0 | 82,7 | 94,3 |
|  | протяжённость улиц с усовершенствованным покрытием | км | 44,0 | 70,0 | 90,0 |
|  | Протяжённость магистральных улиц | км | 24,0 | 26,0 | 29,8 |
|  | Из общей протяжённости улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности-всего, в том числе: | % | 40 | 0 | 0 |
|  | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта-всего, в том числе: | км/км2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
|  | количество путепроводов | единиц | 0 | 1 | 2 |
|  | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | < 35 | < 35 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | суммарное максимальное водопотребление | тыс. м3/сутки | н/д | 8,2 | 10,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.2 | водоснабжение населения хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сутки | н/д | 6,1 | 8,1 |
| 6.1.3 | производственные нужды | тыс. м3/сутки | н/д | 0,9 | 1,2 |
| 6.1.4 | мощность головных сооружений водопровода | тыс. м3/сутки | 8,2 | 10,0 | 12,0 |
| 6.1.6 | водопотребление в среднем на 1 человека, | л/сут. на 1 чел | н/д | 300 | 350 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | суммарный максимальный расход сточных вод, в том числе: | тыс. м3/сутки | н/д | 7,1 | 8,5 |
| 6.2.2 | бытовые сточные воды | тыс. м3/сутки | н/д | 6,1 | 8,1 |
| 6.2.3 | мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сутки | 5,8 | 11,6 | 11,6 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | 7,4 | 17,0 | 22,0 |
| 6.3.2 | жилищно-коммунального сектора | МВт | 3,2 | 9,8 | 11,5 |
| 6.3.3 | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 730 | 1600 | 2170 |
| 6.3.4 | Годовое электропотребление в целом, в т.ч. | млн.кВтч | 26,2 | 70,4 | 100,6 |
| 6.3.5 | жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч | 19,4 | 43,2 | 60,8 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора в целом, в т.ч.: | МВт | н/д | 126,7 | 187,8 |
| 6.4.2 | многоквартирной и общественно-деловой застройки | МВт | н/д | 98,9 | 149,7 |
| 6.4.3 | ИЖС | МВт | н/д | 27,8 | 38,1 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление природного газа всего по поселению, в том числе: | млн. куб. м/год | н/д | 61,4 | 89,7 |
| 6.5.2 | на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | н/д | 4,3 | 4,7 |
| 6.5.3 | на выработку теплоэнергии | млн. куб. м/год | н/д | 51,5 | 76,8 |
| 6.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | н/д | 330 | 360 |
| 6.6.2 | Потребность населения в телефонах | шт. | н/д | 8910 | 10080 |
| 6.6.3 | Потребность в телефонах с учетом народнохозяйственного сектора и эксплуатационного запаса | шт. | н/д | 12480 | 14120 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | объём бытового мусора, в том числе: |  |  |  |  |
|  | жидкие нечистоты | м3 |  | 8925 | 11400 |
|  | сухой мусор | м3 |  | 27000 | 28000 |
|  | смет с улиц и площадей | т |  | 7,9 | 9,6 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | <30 | 50-60 |
|  | мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | усовершенствованные свалки | единиц | - | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Список объектов культурного наследия г. Вельска

- Муниципальный  контракт

| Приложение 1 |
| --- |
| Список объектов культурного наследия г. Вельска (Министерство культуры Архангельской области) |
| № п/п | Район | Населенный пункт | Адрес памятника | Наименование памятника | Дата, автор | Материал | Значение памятника (категория охраны) | Документ о постановке на охрану | Вид объекта культурного наследия | Принадлежность | Использование | Охранные обязательства | Паспорт № | Наименование, в соответствии с данными органов технической инвентаризации |
| 1 | Вельский район | г. Вельск | в 6км, пр. берег Ваги | Стоянка "Натальино" | неолит | земля | региональный | м207 | Памятник археологии |  | Лес, сенокос |  |  | Не состоит на техническом учете |
| 2 | Вельский район | г. Вельск | в 8км пр. берег Ваги | Вельское городище | 14-15 вв. | земля | региональный | м207 | Памятник археологии |  | Лесные угодья |  |  | Не состоит на техническом учете |
| 3 | Вельский район | г. Вельск | в 8км, пр. берег Ваги | Стоянка "Городище" | 4-2 тыс. до н.э. | земля | региональный | м207 | Памятник археологии |  | Лесные угодья |  |  | Не состоит на техническом учете |
| 4 | Вельский район | г. Вельск | Кладбище городское | Церковь Успенская | 1793-1796 | Дерево | региональный | м137 | Памятник архитектуры | религиозного назначения | По назначению |  | 25 | Не состоит на техническом учете |
| 5 | Вельский район | г. Вельск | ул. Дзержинского, 28 | Жилой дом | кон.19-нач.20в. | Дерево | региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Утрачен |  | 1129 | Утрачен |
| 6 | Вельский район | г. Вельск | ул. Дзержинского, 38 | Преображенский собор | 1898-1913 | Кирпич | региональный | м137 | Памятник архитектуры | религиозного назначения | Дом культуры |  | 27 | Городской Культурный Центр |
| 7 | Вельский район | г. Вельск | ул. Дзержинского, 46 | Дом | 1906 | Кирпич | региональный | м137 | Памятник архитектуры |  | Районный узел связи |  | 1130 | Административное здание |
| 8 | Вельский район | г. Вельск | ул. Дзержинского, 49 | Дом | 1909 | Кирпич | региональный | м137 | Памятник архитектуры |  | Типография |  | 1131 | Не состоит на техническом учете |
| 9 | Вельский район | г. Вельск | ул. Дзержинского, д. 26. | Дом В.А.Сальникова | кон. 19 - нач. 20в. | Дерево | региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Жилой дом |  | 1128 | Жилой дом |
| 10 | Вельский район | г. Вельск | ул. Комсомольская, 19 | Дом Истомахина | 1888 | Дерево | региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Жилой дом |  | 1134 | Жилой дом |
| 11 | Вельский район | г. Вельск | ул. Комсомольская, 24 | Дом Шеловановой | кон.19-нач.20вв. | Дерево | региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Жилой дом |  | 1133 | Жилой дом |
| 12 | Вельский район | г. Вельск | ул. Комсомольская, 4 | Жилой дом | 1909 | Кирпич | региональный | м137 | Памятник архитектуры |  | Магазин Горпо |  | 1132 | Типография |
| 13 | Вельский район | г. Вельск | ул. Комсомольская, 47 | Дом Т.А.Горбуновой | 1880 | Дерево | региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Жилой дом |  | 1135 | Жилой дом |
| 14 | Вельский район | г. Вельск | пл. Ленина,42 | Дом купца Попова | 1839 | Кирпич | региональный | м137 | Памятник архитектуры |  | Магазин Горпо |  |  | Административное здание |
| 15 | Вельский район | г. Вельск | пл. Ленина, 41 | Дом книги | кон.19-нач.20вв. | Кирпич | региональный | м137 | Памятник архитектуры |  | 1-й эт- Отдел культуры и туризма администрации МО "Вельский муниципальный район" используется под детскую художественную школу, 2-й эт-жилые помещения | охранное обязательство № 5 от 04.04.2008 |  | Дом книги |
| 16 | Вельский район | г. Вельск | пл. Ленина, 45 | Торговый дом | кон.19-нач.20вв. | Кирпич | региональный | м137 | Памятник архитектуры |  | Нарсуд, магазины |  | 1136 | Административное здание (налоговая инспекция) |
| 17 | Вельский район | г. Вельск | ул. Советская, 47 | Дом А.Б.Орлова | 1885 | Дерево | региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Жилой дом |  | 1137 | Жилой дом |
| 18 | Вельский район | г. Вельск | ул. Советская.,1 (ул. Конева,1) | Тюремная церковь | 19в. | Кирпич | региональный | м207 | Памятник архитектуры | религиозного назначения | Тюрьма |  | 26 | Режимный корпус № 1 |
| 19 | Вельский район | г. Вельск | ул. Фефилова, 15 | Дом М. Д. Котутина | 1902 | Дерево | региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Жилой дом |  | 1140 | Жилой дом |